### Załącznik nr 1 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Głowica sektorowa, elektroniczna (Phase Array) wieloczęstotliwościowa, echokardiograficzna  dla dorosłych do badań kardiologicznych do aparatu Acuson CV70

Wykonawca/Producent:

Nazwa-model/typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | Warunek konieczny do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] 2,0 – 4,0 MHz z możliwością obrazowania z częstotliwością harmoniczną | TAK |  |
| 2 | Częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) [MHz] : 2.1 ; 2.5 ; 3.0 ; 3.2 ; 3.6 | TAK |  |
| 3 | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
| 4 | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] 90 0 (+/- 450 od osi) | TAK |  |
| 5 | Tryby pracy: 2D, M, doppler kolorowy (C), dopler pulsacyjny (PW), dopler ciągły (CW) | TAK |  |
| 6 | W pełni kompatybilna z aparatem Acuson CV70 | TAK |  |

Gwarancja – 6 miesięcy.