# WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE 					Załącznik nr 1 do SIWZ

Przedmiot zamówienia:  Zestaw: Oksygenator ze zbiornikiem kardiotomijnym i z drenami – 320 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Punktacja [pkt] | TAK/NIE Opis | Parametry oferowanego urządzenia OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarantowany przez producenta czas pracy oferowanych oksygenatorów – zgodnie z załączonym do oferty prospektem oferowanego oksygenatora (minimum 6 godzin) | 1,2,3,4,5 | podać |  |
| 2. | Minimalny zakres rzutu minutowego w litrach /min. | 1,2 | podać |  |
| 3. | Maksymalny zakres rzutu minutowego w litrach /min. | 1,2 | podać |  |
| 4. | Kapilary oksygenatora zabezpieczone powłoką – jaką? | 1,2,3,4,5 | podać |  |
| 5. | Powierzchnia wymiany gazowej w m2 | 1,2,3,4,5 | podać |  |
| 6. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora w ml | 1,2,3,4,5 | podać |  |
| 7. | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania. | 1,2,3,4,5 | podać |  |
| 8. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 l/min | 1,2,3,4,5 | podać [mmHg] |  |
| 9. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 l/min | 1,2,3,4,5 | podać [mmHg] |  |
| 10. | Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4,5 l/min | 1,2,3,4,5 | podać |  |
| 11. | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegii krwistej | 0,1 | Tak/nie |  |
| 12. | Możliwość podłączenia linii do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej | 0,1 | Tak/nie |  |
| 13. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | 0,1 | Tak/nie |  |
| 14. | Wymiennik ciepła – metalowy lub z tworzywa sztucznego | 1,2,3,4,5 | podać |  |
| 15. | Zbiornik kardiotomijny – ahermetyczny lub hermetyczny | 0,1 | podać |  |
| 16. | Wylot gazów z oksygenatora usytuowany w pionie | 1,2,3 | Tak |  |
| 17. | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego – podać wielkość otworów filtra w mikronach | 1,2,3 | podać |  |
| 18. | Filtr do mikrozatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego - podać wielkość otworów filtra w mikronach | 1,2,3 | podać |  |
| 19. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego | 0,1 | Tak/nie |  |
| 20. | Wlot linii żylnej – ruchomy (możliwość dokonania obrotu konektora), bądź stały | 1,2,3 | podać |  |
| 21. | Łatwość montażu, przygotowania do pracy i odpowietrzania oksygenatora | 1,2,3,4,5 | opisać |  |
| 22. | Bezpłatne dostarczenie 4 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego oraz stabilizatorów podtrzymujących filtr tętniczy | 1 | Tak |  |
| 23. | Kopia posiadanych atestów | 1 | Tak |  |
| 24. | Maksymalny termin dostawy 14 dni. Wykonawca oświadcza, że będzie miał gotową partię 100 zestawów oksygenatorów z drenami. | 1,2,3 | tak |  |

Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Wymagane zestawy drenów do oksygenatora ze zbiornikiem kardiotomijnym

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Punktacja [pkt] | Opis | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) OPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw drenów do oksygenatora według załączonych schematów nr 1 i 2. część na aparat ECC schemat nr 1 część na stół operacyjny schemat nr 2 |  |  |  |
| 2. | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet z wprowadzonym filtrem w linii tętniczej wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył) poz. 4 sch. 2, poz. 4 sch. 1. | 1,2,3 | podać |  |
| 3. | Zestaw drenów na stół operacyjny (osobny pakiet z wyprowadzonymi końcówkami drenów (min. 65 cm) na zewnątrz: a) dwie linie ssaków z PCV: średnica ¼ cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 2 m (oznaczenia żółte, zielone bądź inny kolor) poz. 1 i 2 sch. 2 b) linia do podawania kardioplegii z PCV – ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości min. 2 m, kolor oznaczeń – biały, pakowany w „kopertę” z liniami ssaków poz. 3 sch. 2 c) linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 2 m poz. 4 sch. 2 d) linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 2 m poz. 4 sch. 2 e) do zestawu musi być dołączona „płytka do umocowania drenów” poz. 5 sch. 2 w kolejności: linia tętnicza – 3/8 cala linia żylna ½ cala linie ssakowe (dwie) – ¼ cala linia do podawania kardioplegii – ¼ cala | 1,2,3 | podać |  |
| 4. | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½ cala, grubość 1/16 cala, długość min. 65 cm, poz. 1 sch. 1 | 1,2,3 | podać |  |
| 5. | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8 cala, grubość min. 1/16 cala, długość min. 60 cm, poz. 2 i 3 sch. 1 | 1,2,3 | podać |  |
| 6. | Linia do odpowietrzania oksygenatora z zastawką jednokierunkową i kranikiem trójdrożnym poz. 5 sch. 1 | 1,2,3 | podać |  |
| 7. | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼ cala, grubość min. 1/16 cala, długość min. 90 cm poz. 6 sch. 1 | 1,2,3 | podać |  |
| 8. | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym, poz. 7 sch. 1 | 1,2,3 | podać |  |
| 9. | Układ recyrkulacji kardiotomu i oksygenatora, poz. 8 sch. 1 | 1,2,3 | podać |  |
| 10. | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | 0,1,2,3 | Tak/Nie |  |
| 11. | Sposób pakowania drenów ze schematu 1 – karton, zawierający wewnątrz sterylny pojemnik plastykowy a w nim: układ recyrkulacji kardiotomu i oksygenatora (8) zapakowany w kopertę papierowo-foliową oraz luźno pozostałe odcinki drenów (1)-(7). | 1,2,3,4,5 | Podać |  |
| 12. | Sposób pakowania drenów ze schematu 2 – karton zawierający wewnątrz sterylny pojemnik plastykowy a w nim: opakowanie drenów „do podania na stół operacyjny” – dreny zabezpieczone przez specjalne „koperty” z papier-folii (opakowanie sterylnej części drenów do podania na stół operacyjny, oraz pozostałe odcinki drenów do zamontowania na aparacie do krążenia pozaustrojowego | 1,2,3,4,5 | podać |  |
| 13. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | 1 | Tak |  |
| 14. | Kopia posiadanych atestów | 1 | Tak |  |
| 15. | Maksymalny termin dostawy 14 dni. | 1,2,3 | Tak |  |
| 16. | Możliwość dostosowania konfiguracji drenów do potrzeb zamawiającego | 1 | Tak |  |

Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi producenta.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany asortyment jest kompletny i będzie gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.