ZAŁĄCZNIK NR  2 PAKIET NR 2

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:    STÓŁ ZABIEGOWY – 1 SZT.

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do zabiegów opatrunkowych oraz badań | TAK |  |
| 2. | Długość stołu : 2030 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu : 680 mm ( + 30 mm ) | TAK |  |
| 4. | Regulacja wysokości : 550 do 890 mm ( + 20 mm ) | TAK |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: 750 ( + 50 ) | TAK |  |
| 6. | Przechył Trendelenburga : 220 ( + 30 ) | TAK |  |
| 7. | Przechył anty-Trendelenburga : 130 ( + 30 ) | TAK |  |
| 8. | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 9. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz przechyły wzdłużne wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja stołu pokryta lakierem proszkowym | TAK |  |
| 11. | Stół posiadający cztery stopki z czego jedna z możliwością regulacji | TAK |  |
| 12. | Blat stołu wykonany z płyty pokrytej gąbką i bezszwową tapicerką | TAK |  |
| 13. | Wyposażenie stołu : - poręcze boczne - wieszak kroplówki | TAK |  |