ZAŁĄCZNIK NR   3  PAKIET NR 3

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:   STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY  - 1 szt.

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE WARUNKÓW i PARAMETRY | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANE PARAMETRY/POTWIERDZIĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół do operacji ogólnochirurgicznych oraz innych | TAK |  |
| 2 | Długość stołu z blatem: 2150 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 3 | Całkowita szerokość blatu: 570 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 4 | Regulacja wysokości: 720 mm do 1180 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 5 | Regulacja oparcia pleców: -350 do 850 (± 50) | TAK |  |
| 6 | Regulacja podgłówka: -150 do 550 (± 50) | TAK |  |
| 7 | Przechył boczny: -220 do 220 (± 20) | TAK |  |
| 8 | Przechył Trendelenburga: 330 (± 30) | TAK |  |
| 9 | Przechył Anty - Trendelenburga: 330 (± 30) | TAK |  |
| 10 | Regulacja pilotem przez układ: elektro-hydrauliczny pozycji: góra, dół, przechyły wzdłużne i boczne, blokada kół, regulacja podnóżków, regulacja oparcia pleców, regulacja ławeczki nerkowej. elektryczny pozycji: - przesuwu wzdłużnego blatu | TAK |  |
| 11 | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej – powierzchnie matowe | TAK |  |
| 12 | Zasilanie bateryjne 24 V | TAK |  |
| 13 | Stół przejezdny – mobilny z systemem blokowania z pilota | TAK |  |
| 14 | Blat stołu co najmniej 5-cio segmentowy, przystosowany do operacji laparoskopowych | TAK |  |
| 15 | Płyta oparcia pleców dzielona z możliwością wypiętrzenia klatki piersiowej | TAK |  |
| 16 | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C | TAK |  |
| 17 | Materace bezszwowe demontowane z pianki poliuretanowej obszytej skajem | TAK |  |
| 18 | Pilot z wyświetlaczem wyposażony w funkcje stanu naładowania akumulatorów oraz funkcje poziomu blatu | TAK |  |
| 19 | Udźwig stołu max.300 kg | TAK |  |
| 20 | Wyposażenie stołu: wieszak kroplówki podpórka ręki prawa i lewa ramka ekranu przystawka ginekologiczna podkolanniki prawy i lewy | TAK |  |
| 21 | Powierzchnie stołu łatwe do czyszczenia i dezynfekcji | TAK |  |