### Załącznik nr 1 do SIWZ

# WYMAGANIA TECHNICZNE GRANICZNE

Głowica sektorowa, elektroniczna (Phase Array) wieloczęstotliwościowa,  wielopłaszczyznowa do badań przezprzełykowych

Wykonawca/Producent:

Nazwa-model/typ:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

| L.p | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI | Warunek konieczny do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia Podać/Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] 4,0 – 7,0 MHz | TAK |  |
| 2 | Częstotliwości pracy dla trybu 2D (B-mode) [MHz] : 4,0 – 6,0 MHz | TAK |  |
| 3 | Praca w trybie Duplex | TAK |  |
| 4 | Praca w trybie Triplet | TAK |  |
| 5 | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] 90 0 (+/- 450 od osi) | TAK |  |
| 6 | W pełni kompatybilna z aparatem Acuson Sequoia | TAK |  |

Gwarancja – 12 miesięcy.