Załącznik nr 2c

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Aparat EKG z wózkiem –.1 szt

PAKIET NR 1

| Przedmiot: | Aparat EKG z wózkiem |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2017 |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | WYMAGANIA TAK/ NIE | Parametr oferowany Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obsługa za pomocą przycisku AUTO | Tak, opisać |  |
| 2. | Rejestracja 12 standardowych odprowadzeń EKG | Tak, opisać |  |
| 3. | Prezentacja na wyświetlaczu i wydruk 3, 6, 12 odprowadzeń przebiegów EKG w układzie standardowym lub Cerbera | Tak, opisać |  |
| 4. | Podczas badania automatycznego funkcja zapisu „do schowka” sygnału EKG ze wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie łącznie z datą i godziną wykonania badania, ustawieniami filtrów, czasem zapisu badania i opcjonalnie z danymi pacjenta. | Tak, opisać |  |
| 5. | Wydruk ze „schowka” automatycznego badania EKG w grupach 3, 6 lub 12 odprowadzeń | Tak, opisać |  |
| 6. | Wydruk na papierze o szerokości 112mm | Tak, opisać |  |
| 7. | Dołączenie imienia i nazwiska pacjenta do wydruku przebiegu EKG | Tak, opisać |  |
| 8 | Klawiatura membranowa z przyciskami funkcyjnymi | Tak, opisać |  |
| 9. | Graficzne menu wyświetlane na ekranie (128x240, przekątną 96mm) umożliwiające łatwą obsługę za pomocą klawiatury membranowej z przyciskami funkcyjnymi | Tak, opisać |  |
| 10 | Zasilanie akumulatorowe i sieciowe | Tak, opisać |  |
| 11. | Wykonanie do 130 badań automatycznych w trybie pracy akumulatorowej | Tak, opisać |  |
| 12. | Ciągły pomiar częstości akcji serca (HR) i jego prezentacja na wyświetlaczu | Tak, opisać |  |
| 13 | Automatyczna detekcja zespołów QRS | Tak, opisać |  |
| 14. | Proste zakładanie papieru | Tak, opisać |  |
| 15 | Filtr zakłóceń sieciowych (50Hz, 60Hz) | Tak, opisać |  |
| 16 | Filtr zakłóceń mięśniowych (25 Hz, 35 Hz, 45Hz) | Tak, opisać |  |
| 17 | Detekcja odpięcia elektrody niezależna od każdej elektrody | Tak, opisać |  |
| 18 | Filtr izolinii (0,15Hz, 0,45Hz, 0,75Hz, 1,5Hz) | Tak, opisać |  |
| 19 | Dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń | Tak, opisać |  |
| 20 | Wykrywanie i prezentacja impulsów stymulacyjnych na wydruku | Tak, opisać |  |
| 21 | Waga <1,3kg | Tak, opisać |  |
| 22 | Menu wyświetlane na ekranie | Tak, opisać |  |
| 23 | Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora | Tak, opisać |  |
| 24 | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylacyjnym | Tak opisać |  |
| 25 | Prędkość zapisu: 5/10/25/50mm/s | Tak, opisać |  |
| 26 | Wózek | Tak, opisać |  |
| 27 | Wyposażenie: - kabel EKG KEKG - elektrody przyssawkowe - elektrody kończynowe klipsowe - oprogramowanie oraz instrukcja użytkowania l kpl z licencją - papier EKG 5 rolek + żel 250g - kabek ethernetowy - kabel zasilający | Tak, opisać |  |
| 28 | Gwarancja min 24 miesiące (kryterium oceny ofert zgodnie z SIWZ) | Tak podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca