EZ/ZP/62/2017	Załącznik Nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy użyczenia)

Opis przedmiotu użyczenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

APARAT DO POZAUSTROJOWEGO OCZYSZCZANIA KRWI

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ (aparat fabrycznie nowy) |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2017 |  |
| 5 | Wartość netto aparatu |  |
| 6 | Wartość brutto aparatu |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Separacja osocza | TAK |  |
| 2. | Hemoadsorpcja LDL-Ch z krwi pełnej | TAK |  |
| 3. | Selektywna plazmafereza z jednym adsorberem | TAK |  |
| 4. | Kaskadowa filtracja lipoprotein | TAK |  |
| 5. | Antykoagulacja cytrynianowa rozt. ACD-A | TAK |  |
| 6. | Automatyczna antykoagulacja heparynowa | TAK |  |
| 7. | Łączona antykoag. cytynianowo-heparynowa | TAK |  |
| 8. | Zasilanie awaryjne. | TAK |  |
| 9. | Zintegrowana pompa strzykawkowa | TAK |  |
| 10. | Pompa krwi | TAK |  |
| 11. | Pompa cytrynianu | TAK |  |
| 12. | Pompa osocza | TAK |  |
| 13. | Pompa płucząca | TAK |  |
| 14. | Pomiar i monitorowanie ciśnienia dostępu | TAK |  |
| 15. | Pomiar ciśnienia filtratu | TAK |  |
| 16. | Pomiar ciśnienia przed filtrem | TAK |  |
| 17. | Pomiar i monitorowanie ciśnienia powrotu | TAK |  |
| 18. | Monitorowanie ciśnienia przezbłonowego | TAK |  |
| 19. | Monitorowanie ciśnienia adsorbera | TAK |  |
| 20. | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 21. | Ultradźwiękowy detektor powietrza | TAK |  |
| 22. | Ochrona przeciwporażeniowa typu B | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do			 		                                                                             reprezentowania Wykonawcy