Załącznik nr 7 do SIWZ

( Załącznik nr 3 do Umowy )

PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Wymagania TAK/NIE | Odpowiedź Wykonawcy Tak/ Nie Oferowana wartość parametru, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Meble medyczne | Nazwa producenat/Kraj Nazwa /Typ Rok produkcji |  |
|  | KONSTRUKCJA |
| 1.1 | Drzwi szaf o grubości min. 22 mm wykonane z podwójnej blachy ocynkowanej lub ze stali kwasoodpornej malowanej farbami proszkowymi. Drzwi szaf z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć (nie dopuszcza się wypełnień tekturowych). Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów musi zapewniać ich szczelne i ciche zamykanie. Na ściankach frontowych, pod uchwytem, wykonane owalne przetłoczenie - wgłębienie ułatwiające chwytanie. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone wyposażone w szyby wykonane ze szkła bezpiecznego. Drzwi szaf wyposażone w jednoczęściowe uszczelki, konstrukcyjnie związane z frontami wykonane z trwałego elastycznego silikonu w kolorze jasnym (nie dopuszcza się uszczelek w kolorze czarnym oraz uszczelek gumowych). Uszczelki z materiału odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych, promieni UV. Uszczelki na całym obwodzie frontów szafek. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych lub mocowanych na powierzchni wewnętrznej frontów szafek. | TAK, opisać |  |
| 1.2 | Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C”, wykonane ze stopu cynku i aluminium z efektem matowej stali szlachetnej. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt o wymiarach całkowitych: 135 x 28 x 25 mm (+/- 5 mm). | TAK, opisać |  |
| 1.3 | Wysokiej jakości zawiasy do drzwi umożliwiające regulację elementów frontowych w min. trzech płaszczyznach, umożliwiające otwarcie drzwi o kąt co najmniej 160°. Zawiasy z systemem cichego domykania. | TAK, opisać |  |
| 1.4 | Półki ze skokową regulacją wysokości położenia max. co 25 mm mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonanych ze stopu aluminium. Nie dopuszcza się mocowania półek na wspornikach oraz kołkach wykonanych z tworzywa sztucznego. Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. Min. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Wszystkie krawędzie płyty zabezpieczone okleiną o grubości min. 2 mm. | TAK, opisać |  |
| 1.5 | Korpusy szaf posiadające czterostronny cokół trwale zespolony z korpusem mebla. Cokół w całości wykonany z blach ocynkowanych lub ze stali kwasoodpornej gat.OH18N9 malowanych farbami proszkowymi, o wysokości min. 100 mm cofnięty o min. 50 mm w stosunku do przedniej dolnej krawędzi korpusów, wyposażony w regulatory wysokości umożliwiające wypoziomowanie mebla. Nie dopuszcza się mebli na nóżkach jak również cokołów dostawianych, mocowany do nóżek szafek za pomocą zaczepów. | TAK, opisać |  |
| 1.6 | Korpusy wiszących posiadające tzw. okapnik (górny cokół wykończeniowy) o wysokości 28 mm, wykonany z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. | TAK, opisać |  |
| 1.7 | Okapnik wysunięty zewnętrznie w stosunku do ramy korpusu w taki sposób aby tworzył zlicowaną powierzchnię z zewnętrzną powierzchnią frontów mebli. | TAK/ NIE opisać |  |
| 1.8 | Korpusy szaf wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. min. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości nie mniejszej niż 660kg/m3. Dotyczy to również tylnych ścian mebli ( nie dopuszcza się tylnych ścianek mebla wykonanych ze sklejek oraz płyt pilśniowych). Ściany wewnętrzne szaf wyposażone w metalowe rastry do montażu wsporników do półek. Wsporniki w rastrach umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia półek. Rozstaw wsporników w rastrach maksymalnie co 25 mm. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szaf, półki, dolne półki, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. | TAK, opisać |  |
|  | KOLORYSTYKA: |
| 1.9 | Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. | TAK, podać |  |
| 1.10 | Fronty, cokoły: Możliwość wyboru spośród min. 10 kolorów z palety RAL, kolorystyka cokołów ujednolicona z korpusem mebli. Korpusy: W odcieniach jasnego beżu lub szarości, o gładkiej strukturze łatwej w utrzymaniu w czystości. | TAK, opisać |  |
| 1.11 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. | TAK, podać |  |
|  | WYKOŃCZENIE |
| 1.12 | Po zamontowaniu cokoły szczelnie silikonowane. Kolor silikonu dopasowany do koloru cokołów. | TAK/NIE opisać |  |
| 1.13 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). | TAK/NIE opisać |  |
| 1.14 | Podane w specyfikacji wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli powinna umożliwić wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, będzie zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiającego. | TAK, opisać |  |
| 1.15 | Meble posiadające atest higieniczny. | TAK, załączyć |  |
| 1.16 | Meble w technologii z produkcji seryjnej, nie modyfikowanej na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485 oraz EN ISO 9001. | TAK, załączyć |  |
| 1.17 | Gwarancja min. 24 miesiące | Dodatkowy okres gwarancji Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym ( Załącznik nr 1 do SIWZ ) jeden okres tożsamy dla wszystkich urządzeń i mebli |
| 2 | Wyposażenie wg. pomieszczeń: |  |  |
| 2.1 | Gabinet ginekologiczny OB22 Szafa medyczna 2xdrzwi pełne, od dołu 4 x wysuwane kosze , góra 2 x półka 800x600x2100 mm-1 szt | TAK, opisać |  |
| 2.2 | Labolatorium seminologiczne OC05 Blat Corian 3200 mm + oparcie blatu -2szt Szafa medyczna 2xdrzwi pełne, 800x600x2100 mm-1 szt szafa na dodumenty medyczne 600x600x2100 mm-1 szt | TAK, opisać |  |
| 3 | Meble płycinowe | Nazwa producenat/Kraj Nazwa /Typ Rok produkcji |  |
| 3.1 | Korpusy szaf i szafek: Korpusy szaf i szafek (również tył) wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm, na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Nie dopuszcza się mebli w których tylne ściany są wykonane z płyty hdf/pilśniowych. |  |  |
| 3.2 | Drzwi, fronty szuflad: Drzwi szafek i fronty szuflad z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone. |  |  |
| 3.3 | Uchwyty: Uchwyty do otwierania drzwi i szuflad w kształcie litery „C” o rozstawie min. 128 mm. Uchwyt umożliwiający wygodny pochwyt |  |  |
| 3.4 | Zawiasy: Meble wyposażone w zawiasy puszkowe z funkcją samodomyku. Zawiasy o kącie otwarcia nie mniejszym niż 90°. |  |  |
| 3.5 | Szuflady: Szuflady na prowadnicach rolkowych, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb użytkownika. |  |  |
| 3.6 | Półki: Półki w całości wykonane z płyty meblowej dwustronnie laminowanej o gr. 18 mm na bazie płyty wiórowej o gęstości 660kg/m3. Półki przestawne mocowane na chromowanych bolcach wciskanych w boczne ściany korpusu. |  |  |
| 3.7 | Gama kolorystyczna płyty pozwalająca na indywidualny dobór, zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z Zamawiającym po wyborze wykonawcy. |  |  |
| 3.8 | Płyta meblowa: Korpusy: UNIKOLOR w odcieniu jasnego beżu lub szarości. Fronty (drzwi /szuflady): Możliwość wyboru koloru oraz struktury płyty. W przypadku zastosowania płyt o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone pionowo z zachowaniem usłojenia dotyczy (fronty) Cokół z płyty meblowej. Kolor ujednolicony z korpusem mebli. Blaty: Możliwość wyboru koloru oraz struktury blatu. |  |  |
| 3.9 | Kolorystyka ustalana na etapie realizacji. |  |  |
| 3.10 | Wszystkie widoczne krawędzie korpusów zabezpieczone okleiną ABS o grubości min. 0,8 mm, natomiast frontów o grubości min. 2mm. |  |  |
| 3.11 | Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione, wykończone odpowiednio dobraną listwą (dotyczy zabudów). |  |  |
| 4 | Wyposażenie wg pomieszczeń |  |  |
| 4.1 | Gabinet ginekologiczny OB22 Biurko lekarskie, płycinowe wyposażone w mobilną szafkę podblatową z szufladą i drzwiczkami, wysuwaną półką na klawiaturę oraz miejsce na komputer. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1400x600-650x750 mm -1 szt |  |  |
| 4.2 | Gabinet USG OB23 Szafa na materiały medyczne wykonana pod indywidualną zabudowę wykonana z płyty meblowej, zamykana na klucz. drzwi pełne.Wymiary ( szer.x gł.xwys): 800x580x2100 mm -1 szt Biurko lekarskie, płycinowe wyposażone w mobilną szafkę podblatową z szufladą i drzwiczkami, wysuwaną półką na klawiaturę oraz miejsce na komputer. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1400x600-650x750 mm- 1 szt |  |  |
| 4.3 | Izba przyjęć OB20 Biurko lekarskie, płycinowe wyposażone w mobilną szafkę podblatową z szufladą i drzwiczkami, wysuwaną półką na klawiaturę oraz miejsce na komputer. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1400x600-650x750 mm -1 szt Szafa na dokumentacje medyczną z płyty meblowej, zamykana na klucz – 1 szt. Wymiary modułu( szer.x gł.xwys): 500x580x2100 mm-2 szt płyta laminowana z haczykami-1 szt |  |  |
| 4.4 | Labolatorium seminologiczne OC05 płyta laminowana z haczykami-1 szt |  |  |
| 4.5 | Recepcja OB/17 Lada recepcyjna wykonana z płyty meblowej, wykonanych wg powyższej technologii – 1 szt. Lada min. dwustanowiskowa, z nadstawką na całej szerokości. Blat z płyty meblowej o długości całkowitej 1800 mm. Lada wyposażona w min. 1 mobilną, 3 szufladową szafkę podblatową -1 szt Biurko lekarskie, płycinowe wyposażone w mobilną szafkę podblatową z szufladą i drzwiczkami, wysuwaną półką na klawiaturę oraz miejsce na komputer. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1400x600-650x750 mm-1 szt Szafa na dokumentacje medyczną z płyty meblowej, zamykana na klucz – 1 szt. Wymiary modułu( szer.x gł.xwys): 500x580x2100 mm- 2 szt |  |  |
| 4.6 | Kierownik seminologii Biurko lekarskie, płycinowe wyposażone w mobilną szafkę podblatową z szufladą i drzwiczkami, wysuwaną półką na klawiaturę oraz miejsce na komputer. Wymiary ( szer.x gł.xwys): 1400x600-650x750 mm- 1szt płyta laminowana z haczykami- 1szt Szafa na odzież z płyty meblowej Wymiary ( szer.x gł.xwys): 800x580x2100 mm- 1 szt |  |  |
| 4.7 | Kabina higieniczna płyta laminowana z haczykami- 1szt |  |  |
| 5 | Wyposażenie dodatkowe: |  |  |
| 5.1 | Parawan mobilny | Nazwa producenat/Kraj Nazwa /Typ Rok produkcji |  |
| 5.1.1 | Parawan mobilny dwuskrzydłowy WYKONANIE:- stelaż z profilu aluminiowego, lakierowanego proszkowo na kolor biały, wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą- wypełnienie stanowi zasłonka z materiału - poliester z wodoodporną powłoką, w kolorze miętowym (ZP-1), żółtym (ZP-2), niebieskim (ZP-3), białym (ZP-4), beżowym (ZP-5), zielonym (ZP-6)Wymiary: 2 x700x1700 mm [szerokość skrzydłaxwysokość]szerokość podstawy - 450 mm | TAK, opisać |  |
| 5.2 | Taboret obrotowy labolatoryjny | Nazwa producenat/Kraj Nazwa /Typ Rok produkcji |  |
| 5.2.1 | Taboret WYKONANIE: siedzisko tapicerowane o średnicy 350 mm, wysokość regulowana za pomocą siłownika pneumatycznego w zakresie: 630-830 mm, wyposażony w podstawę pięcioramienną na kołach w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą, średnica podstawy: 610 mm, podstawa ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, z podporą pod nogi i oparciem | TAK, opisać |  |
| 5.3 | Fotel lekarski laboranta | Nazwa producenat/Kraj Nazwa /Typ Rok produkcji |  |
| 5.3.1 | Fotel obrotowy biurowy Podstawa pięcioramienna aluminium, podnośnik pneumatyczny, siedzisko tapicerowane, oparcie wysokie tapicerowane, podłokietnik z miękkimi nakładkami ,regulacja wysokości oparcia, kółka do twardych powierzchni. Wymiary: wysokość oparcia:715mm, szerokość oparcia:645mm | TAK, opisać |  |
| 5.4 | Krzesło pacjenta | Nazwa producenat/Kraj Nazwa /Typ Rok produkcji |  |
| 5.4.1 | Krzesło Siedzisko i oparcie:antypoślizgowa powierzchnia, Rama stalowa chromowana Krzesło na czterech nogach Możliwość łączenia krzeseł w rzędy przy pomocy zamontowanych na stałe zaczepów w wersji CLICK ,możliwość składowania w stosie | TAK, opisać |  |
| 5.5 | Krzesło pacjenta | Nazwa producenat/Kraj Nazwa /Typ Rok produkcji |  |
| 5.5.1 | Krzesło konferencyjne Metalowa konstrukcja w kolorze chrom Siedzisko ,oparcie i podłokietniki tapicerowane tkaniną łatwozmywalną. Wymiary: siedzisko 540mm,wysokość całkowita 795mm,wysokość oparcia 315mm, | TAK, opisać |  |
| 5.6 | Fotel ze zmywalną tapicerką | Nazwa producenat/Kraj Nazwa /Typ Rok produkcji |  |
| 5.6.1 | Fotel typu”Finka” na drewnianych płozach z podłokietnikami,tepicerowany zmywalną tkaniną,siedzisko wykonane z pianki T30 o grubości 9 cm.Wymiary fotela:wysokość całkowita:101cm, wysokość do siedziska 42cm,szerokość całkowita 65cm, |  |  |
| 6 | Lampa zabiegowa sufitowa |  |  |
| 6.1 | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową w technologii LED w wersji montowanej na suficie. | Tak |  |
| 6.2 | Oprawa lampy wykonana ze stopów metali lekkich lakierowanych proszkowo. | Tak |  |
| 6.3 | Oprawa lampy opływowa, bez wystających elementów, przystosowana do współpracy z nawiewem laminarnym. | Tak |  |
| 6.4 | Oprawa lampy od strony reflektora wyposażona w szyby ochronne z poliwęglanu. | Tak |  |
| 6.5 | Oprawa lampy w kształcie koła o zwartej konstrukcji bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | Tak |  |
| 6.6 | Oprawa lampy wyposażona w maksymalnie dwa brudne uchwyty na minimum 1/4 obwodu oprawy. | Tak |  |
| 6.7 | Uchwyty brudne lakierowane proszkowo o zwartej, monolitycznej konstrukcji z oprawą lampy bez elementów utrudniających utrzymanie lampy w czystości. | Tak |  |
| 6.8 | Oprawa lampy wykorzystujące technologię tylko i wyłącznie białych diod świecących LED w konstrukcji jednoogniskowej. | Tak |  |
| 6.9 | PARAMETRY OPRAWY |  |  |
| 6.10 | Oprawa o średnicy zewnętrznej 35 cm +/- 10%. | Tak, podać |  |
| 6.11 | Oprawa z matrycą diodową złożoną z 24 punktów LED +/- 10%. | Tak, podać |  |
| 6.12 | Oprawa o natężeniu oświetlenia minimum 60 000 Lux / 1 m. | Tak, podać |  |
| 6.13 | Oprawa ze średnicą pola operacyjnego d10 minimum 22 cm. | Tak, podać |  |
| 6.14 | Oprawa z zakresem regulacji w pionie minimum - 35° w górę, + 40° w dół. | Tak, podać |  |
| 6.15 | Oprawa o wgłębności oświetlenia L1 / L2 minimum 1600 mm przy 20% oświetlenia. | Tak, podać |  |
| 6.16 | Oprawa o mocy maksymalnej 20 W. | Tak, podać |  |
| 6.17 | Oprawa wyposażona w umieszczony centralnie w osi, wymienny uchwyt sterylny. Uchwyt umożliwiający regulację natężenia oświetlenia. | Tak |  |
| 6.18 | Oprawa o współczynniku odwzorowania barw Ra minimum 93. | Tak, podać |  |
| 6.19 | Oprawa o współczynniku odwzorowania koloru czerwonego R9 minimum 90. | Tak, podać |  |
| 6.20 | Oprawa o temperaturze barwowej 4300 K +/- 100 K. | Tak, podać |  |
| 6.21 | Oprawa z maksymalnym przyrostem temperatury w obszarze głowy chirurga nie większym niż 0,5 (C. | Tak, podać |  |
| 6.22 | Oprawa z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej od 10 do 100%, centralnym uchwytem sterylnym. | Tak, podać |  |
| 6.23 | Oprawa o żywotności diod LED min. 45 000 godzin. | Tak, podać |  |
| 6.24 | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 6.25 | Zapasowe uchwyty do pozycjonowania opraw wielorazowego użytku, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie – minimum 2 szt. | Tak, podać |  |
| 6.26 | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. | Tak, załączyć |  |
| 6.27 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | Tak |  |
| 6.28 | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi w cenie urządzenia. | Tak |  |
| 6.29 | Wyrób seryjny, nie modyfikowany na potrzeby przetargu. Wytwórca posiadający dla wyrobu wprowadzony i utrzymywany system zarządzania jakością zgodnie z EN ISO 13485. | Tak, załączyć |  |
| 6.30 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.). | Tak |  |
| 6.31 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności. | Tak |  |
| 6.32 | Gwarancja minimum 24 miesiące | Dodatkowy okres gwarancji Wykonawca wskazuje w Formularzu ofertowym ( Załącznik nr 1 do SIWZ ) jeden okres tożsamy dla wszystkich urządzeń i mebli |