EZ/ZP/90/2017/EK

Załącznik nr 2 b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Bronchoskop z torem wizyjnym – 1 szt

PAKIET NR 2

| l.p | Opis | Wymagania graniczne* i/lub ocena punktowa | Parametry oferowane (Proszę opisać oraz podać zakresy, jeśli dotyczy. W przypadku, jeśli Zamawiający podaje wartości minimalne lub dopuszczalny zakres, proszę podać dokładną wartość oferowanych parametrów) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent / kraj pochodzenia: | podać |  |
| 2 | Model/ typ | Podać |  |
| 3 | Rok produkcji 2017 | Podać |  |
| Procesor obrazu HDTV1080p |
| 4 | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród min : HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | Tak |  |
| 5 | Cyfrowe wyjścia min HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, | Tak |  |
| 6 | Analogowe wyjścia min HDTV1080: RGB | Tak |  |
| 7 | Wyjścia wideo standard min: S-video, Composite | Tak |  |
| 8 | Wejścia HDTV min : HD-SDI | Tak |  |
| 9 | Wyjścia komunikacyjnemin : Ethernet/DICOMM, Firewire. | Tak |  |
| 10 | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | Tak – 5 pkt brak – 0 pkt. |  |
| 11 | Polskie czcionki komunikatów procesora | Tak |  |
| 12 | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | Tak |  |
| 13 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick | Tak |  |
| 14 | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | Tak |  |
| 15 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | Tak |  |
| 16 | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. | Tak |  |
| 17 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – min 25 trybów | powyżej – 5 pkt poniżej – 0 pkt. |  |
| 18 | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | Tak |  |
| 19 | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | Tak |  |
| 20 | Min 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | Tak |  |
| 21 | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. | Tak |  |
| 22 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – min 2, na klawiaturze – min 4. | Tak |  |
| 23 | Pełna kompatybilność z endoskopami EXERA posiadanymi przez pracownię endoskopii | Tak – 10 pkt brak – 0 pkt. |  |
| Źródło światła – 1 szt. |
| 24 | Lampa Ksenon 300 Watt | Tak |  |
| 25 | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | Tak |  |
| 26 | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W. | Tak |  |
| 27 | Automatyczna regulacja mocy światła | Tak |  |
| 28 | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni | Tak |  |
| 29 | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. | Tak |  |
| 30 | Insuflacja powietrza 0-3 stopni | Tak |  |
| Monitor HD – 1 szt. |
| 31 | Rozdzielczość 1920X1080 px. | Tak |  |
| 32 | Przekątna ekranu – 26” | Tak |  |
| 33 | Użytkowy kąt obserwacji – min 170° | Tak |  |
| 34 | Proporcje ekranu: 16:9 | Tak |  |
| 35 | Reakcja matrycy - 8 ms +/- 1ms | Tak |  |
| 36 | Wejścia/Wyjścia: SDI, DVI, S-Video, HD-RGBS | Tak |  |
| Wózek endoskopowy – 1 szt. |
| 37 | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | Tak |  |
| 38 | Wieszak na dwa endoskopy | Tak |  |
| 39 | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | Tak |  |
| 40 | Przegubowe ramię umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. | Tak – 5 pkt brak – 0 pkt. |  |
| 41 | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | Tak |  |
| 42 | Minimum 4 półki do ustawienia urządzeń, 2 półki z możliwością regulacji wysokości | Tak |  |
| Ssak endoskopowy – 1 szt. |
| 43 | Płynna regulacja mocy ssania | Tak |  |
| 44 | Zbiorniki wielorazowe lub jednorazowe min.2 litrowe, umieszczane na szynie z boku wózka | Tak |  |
| 45 | Nominalna moc ssania min. 95 kPa | Tak |  |
| 46 | Nominalny swobodny przepływ powietrza – min. 40l/min | Tak |  |
| 47 | Możliwość ustawienia min. 3 prędkości zmiany przepływu za pomocą przycisku | Tak |  |
| Bronchoskop – 1 szt. |
| 48 | Średnica sondy endoskopowej max 6,2 mm |  |  |
| 49 | Średnica kanału roboczego min 2,8 mm |  |  |
| 50 | Głębia ostrości 3-100 mm |  |  |
| 51 | Obrazowanie w systemie HDTV |  |  |
| 52 | Rotacja sondy endoskopu prawo/lewo w zakresie 120 stopni | Tak – 10 pkt brak – 0 pkt. |  |
| 53 | Jednogniazdowe i wodoodporne złącze do procesora video | Tak – 5 pkt brak – 0 pkt. |  |
| 54 | Okres gwarancji na całość systemu – min. 24 miesiące | Wartość podstawowa – 0 pkt Za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji powyżej minimalny Zamawiający przyzna 1 pkt. tj.: 1 miesiąc – 1 pkt., itd. .... 12 miesięcy – 12 pkt. Maksymalny oceniany okres dodatkowej gwarancji to 12 miesięcy. PODAĆ OKRES GWARANCJI |  |
| 55 | W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych) które zostaną wykonane przez gwaranta | Tak, podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca