EZ/ZP/96/2017/EK

Załącznik nr 2h do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Resektoskop mechaniczny 1 szt.

PAKIET NR 8

| Resektoskop shaver ginekologiczny - 1 zestaw |
| --- |
| Nazwa, typ: | Podać |
| Producent: | Podać |
| Rok produkcji: | Podać (wymagany rok produkcji 2017) |

| Lp. | PARAMETRY/WARTOŚCI WYMAGANE | SPOSÓB ZADEKLA- ROWANIA W KOLUMNIE 4 OFEROWA-NYCH PARAMETRÓW/ WARTOŚCI | TAK/NIE/WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| Resektoskop |
| 1 | Optyka z osiowym kanałem roboczym do operacji wewnątrzmacicznych, szeroki kąt widzenia, kąt patrzenia 6°, dł. 20 cm, autoklawowalna, kompatybilna z płaszczem operacyjnym, o którym mowa w pkt I.1.2 - 1 szt. wyposażona w: równoległy okular, system soczewek wałeczkowych Hopkinsa, kanał roboczy kompatybilny z ostrzami shavera histeroskopowego o śr. 4 mm; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę oraz rozbieralny kranik, oddzielne przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania. | TAK |  |
| 2 | Płaszcz operacyjny, rozmiar 24 Fr., obrotowy, wyposażony w przyłącze LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Obturator do płaszcza operacyjnego 24 Fr. - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Elektroda koagulacyjna, bipolarna - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Przewód bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 230 - 250 cm - 1 szt. | TAK |  |
| Konsola sterującą shavera histeroskopowego – 1 szt. |
| 1 | Konsola sterująca do uchwytu shavera histeroskopowego wyposażona w: wyświetlacz numeryczny i słupkowy informujący o aktualnej prędkości ostrza shavera, wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkości ostrza shavera możliwej do ustawienia | TAK |  |
| 2 | Konsola wyposażona w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowaną pompą ssąco - płuczącą (o której mowa w pkt I.4. i pracę zsynchronizowaną (aktywacja shavera i odsysania przy pomocy jednego przełącznika nożnego) | TAK |  |
| 3 | Funkcja ustawiania prędkości ostrza shavera przy pomocy przycisków na panelu konsoli w zakresie: min. 500 - 5000 rpm | TAK, Podać |  |
| 4 | Aktywacja shavera oraz pompy przy pomocy przełącznika nożnego jednopedałowego, dwustopniowego: pierwszy stopień - aktywacja tylko pompy ssącej, drugi stopień - aktywacja oscylacji ostrza shavera | TAK |  |
| 5 | Możliwość podłączenia do konsoli sterującej morcelatora laparoskopowego z funkcją automatycznego rozpoznania i ustawienia dedykowanego zakresu prędkości | TAK |  |
| Uchwyt shavera kompatybilny z konsolą sterującą - 1 zestaw |
| 1 | Konstrukcja uchwytu shavera zapewniająca różne sposoby trzymania tj. w sposób prosty i pistoletowy | TAK |  |
| 2 | Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez opcjonalną, odłączaną rękojeść z możliwością zamocowania jej w różnych położeniach | TAK |  |
| 3 | Zintegrowany w uchwycie centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji wyciętych fragmentów tkanki | TAK |  |
| 4 | Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące wklęsłe, krawędzie tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt. | TAK |  |
| Pompa do operacji z użyciem shavera histeroskopowego - 1 szt. |
| 1 | Pompa do wykorzystania podczas operacji wewnątrzmacicznych z wykorzystaniem shavera histeroskopowego | TAK |  |
| 2 | Pompa wyposażona w dedykowany program do współpracy z shaverem histeroskopowym | TAK |  |
| 3 | Pompa wyposażona w gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z konsolą shavera i pracę zsynchronizowaną (aktywacja shavera i odsysania przy pomocy jednego przełącznika nożnego). Jak opisano w pkt I.2.2. | TAK |  |
| 4 | Wyświetlanie parametrów pracy oraz regulacja ustawień parametrów pracy poprzez kolorowy monitor z ekranem dotykowym | TAK |  |
| 5 | Dedykowany program do operacji laparoskopowych z niezależnym ssaniem i płukaniem z możliwością regulacji prędkości przepływu w zakresie: min. 100 - 1300 ml/min. | TAK, Podać zakres |  |
| 6 | Ssanie i płukanie realizowane poprzez niezależne pompy rolkowe zintegrowane w jednym urządzeniu | TAK |  |
| 7 | Funkcja regulacji prędkości odsysania podczas pracy z shaverem histeroskopowym | TAK |  |
| 8 | Animacja wyświetlana na ekranie monitora instruująca sposób zakładania drenu ssącego i płuczącego | TAK |  |
| 9 | Pakiet startowy: dren płuczący, sterylny - 10 szt. dren ssący, sterylny - 10 szt. | TAK |  |
| Akcesoria do mycia i sterylizacji |
| 1 | Metalowa taca do mycia, sterylizacji i przechowywania instrumentów, ściany tacy wykonane z siatki drucianej, wyposażona w składane uchwyty boczne, z możliwością wykorzystania kołków i pasków mocujących instrumenty; wymiary zewnętrzne [szer. x gł. x wys.] - 480 x 250 x 50 mm - 1 szt. | TAK, Podać wymiary |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: .............................................................

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

……………………….

Podpis Wykonawcy