EZ/ZP/106/2017/UG	Załącznik Nr 2a do Zaproszenia

Opis przedmiotu

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Fotel ginekologiczny zabiegowy szt.1

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ (aparat fabrycznie nowy) |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji min.2017 |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy wyłożone wygodnym materacem w ergonomicznym kształcie. Materace klejone bezszwowo z możliwością wymiany całych paneli. | TAK |  |
|  | Podstawa fotela umożliwiająca stabilną pracę o wymiarach 1055 x 575 mm ±100mm | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: min.585 mm Szerokość sekcji pleców: min 560 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość fotela w pozycji horyzontalnej. min 1250 mm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela min.200 kg | TAK, podać |  |
|  | Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, dostępna w szerokiej palecie kolorów. Minimum 18 kolorów. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości fotela, kąta nachylenia siedziska, kąta nachylenia sekcji pleców wspomagana elektrycznie | TAK |  |
|  | Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy panelu nożnego. | TAK, podać |  |
|  | Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy fotela podczas zmiany pozycji | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 600mm-900mm ±50mm dzięki kolumnie | TAK, podać |  |
|  | Najniższa pozycja siedziska maksimum 550mm | TAK, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja pochylenia sekcji pleców w zakresie min. 0 - 50 | TAK, podać |  |
|  | Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania podnóżka | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia elektrycznego ustawienia pozycji Trendelenburga/ Antytrendelenburga +/-19 | TAK, podać |  |
|  | Nożny panel sterujący obsługujący wszystkie funkcje fotela | TAK |  |
|  | Zasilanie fotela 230V, 50Hz, maks. 0,45kW, kabel zasilający 3 m | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym pod pokrywą sekcji pleców | TAK |  |
|  | Możliwość demontażu siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia | TAK |  |
|  | Szyny boczne zamontowane po obu stronach fotela w sekcji siedziska | TAK |  |
|  | Podpory pod nogi pacjentki typu Goepel mocowane do szyn bocznych | TAK |  |
|  | Uchwyty dla pacjentki mocowane do szyn bocznych | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętywania 8 pozycji fotela wywoływanych za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | Miska ze stali nierdzewnej o głębokości minimum 65mm | TAK |  |
|  | Waga netto fotela bez akcesoriów: do 160 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie fotela: • Płyta umożliwiająca ułożenie pacjentki w pozycji horyzontalnej – wysuwana spod siedziska. Długość minimum 330mm. • Taboret dla lekarza w kolorze tapicerki fotela. Taboret na kółkach z ręczną regulacją wysokości | TAK |  |
| 1 | Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na zakupiony sprzęt | TAK |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | TAK, podać |  |
| 3 | Instalacja urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak, załączyć do oferty |  |
| 5 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |

Fotel ginekologiczny diagnostyczny szt.1

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ (aparat fabrycznie nowy) |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji min.2017 |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siedzisko, sekcja pleców oraz sekcja głowy wyłożone wygodnym materacem w ergonomicznym kształcie. Materace klejone bezszwowo z możliwością wymiany całych paneli. | TAK |  |
| 2 | Regulacja wysokości i pochylenia fotela za pomocą jednego siłownika elektrycznego | TAK |  |
| 3 | Podstawa fotela umożliwiająca stabilną pracę o wymiarach 960 x 565 mm ±50mm | TAK |  |
| 4 | Szerokość siedziska: min.565 mm Szerokość sekcji pleców: min 695 mm | TAK, podać |  |
| 5 | Maksymalne bezpieczne obciążenie fotela min.180 kg | TAK, podać |  |
| 6 | Powierzchnia materacy łatwa w czyszczeniu, dostępna w szerokiej palecie kolorów. Minimum 18 kolorów. | TAK |  |
| 7 | Możliwość szybkiej zmiany pozycji fotela przy pomocy panelu nożnego. | TAK |  |
| 8 | Łagodny start oraz ergonomiczne ruchy fotela podczas zmiany pozycji | TAK |  |
| 9 | Regulacja wysokości siedziska w zakresie 575mm-1320mm ±50mm za pomocą pozycji Trendelenburga | TAK, podać |  |
| 10 | Najniższa pozycja siedziska maksimum 575mm | TAK, podać |  |
| 11 | Pozycja startowa fotela umożliwia pacjentce łatwe zajęcie miejsca bez potrzeby stosowania podnóżka | TAK |  |
| 12 | Możliwość ustawienia elektrycznego ustawienia pozycji Trendelenburga/ Antytrendelenburga | TAK, podać |  |
| 13 | Nożny panel sterujący obsługujący wszystkie funkcje fotela | TAK |  |
| 14 | Zasilanie fotela 230V, 50Hz, maks. 0,3kW, kabel zasilający 3 m | TAK |  |
| 15 | Możliwość mocowania rolki z prześcieradłem jednorazowym pod pokrywą sekcji pleców | TAK |  |
| 16 | Możliwość demontażu siedziska w celu łatwiejszego czyszczenia | TAK |  |
| 17 | Podpory pod nogi pacjentki typu Goepel mocowane do szyn w sekcji siedziska | TAK |  |
| 18 | Miska ze stali nierdzewnej o głębokości minimum 65mm | TAK |  |
| 19 | Podgłówek dla pacjentki | TAK |  |
| 20 | Waga netto fotela bez akcesoriów: do 100 kg | TAK, podać |  |
| 1 | Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na zakupiony sprzęt | TAK |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie Polski (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | TAK, podać |  |
| 3 | Instalacja urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak, załączyć do oferty |  |
| 5 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |

Lampa 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ (aparat fabrycznie nowy) |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji min.2017 |  |

| Lp. | Opis parametrów granicznych | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Dokładny opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED. | TAK, podać |  |
|  | Ilość diod w czaszy max. 15 szt. | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy. | TAK |  |
|  | Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej. | TAK |  |
|  | Zawieszenie sufitowe czaszy składające się z 2 ramion – horyzontalnego oraz sprężystego. | TAK |  |
|  | Łączny zasięg ramion min. 175 cm | TAK, podać |  |
|  | Obrót czaszy na przegubie ramienia sprężystego o 360 stopni. | TAK, podać |  |
|  | Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux | TAK, podać |  |
|  | Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła. | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się w 5 krokach. | TAK, podać |  |
|  | Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%, | TAK, podać |  |
|  | Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy. | TAK |  |
|  | Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95% | TAK, podać |  |
|  | Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 100K) | TAK, podać |  |
|  | Stała średnica pola bezcieniowego min. 17cm | TAK, podać |  |
|  | Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160 cm | TAK, podać |  |
|  | Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz | TAK, podać |  |
|  | Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego. | TAK |  |
|  | Żywotność źródła światła min. 40 000h | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy źródeł światła max. 15W | TAK, podać |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami | TAK |  |
|  | Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30 | TAK, podać |  |
|  | Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego. | TAK, |  |
|  | Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK |  |
|  | Lampę należy wyposażyć w zapasowe uchwyty sterylizowane do pozycjonowania czaszy lampy min. 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | Mocowanie uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK |  |
|  | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej: wysokość sufitu podwieszonego: ………., wysokość stropu: …………. od posadzki | TAK |  |
| 1 | Wykonawca zapewni min. 24 miesięczną gwarancję na zakupiony sprzęt | TAK |  |
| 2 | Autoryzowany serwis (dołączyć wykaz punktów serwisowych) | TAK, podać |  |
| 3 | Instalacja urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Wyrób medyczny posiadający aktualny dokument dopuszczający do obrotu zgodny z wymogami ustawy z dnia 20 maja 2010r o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) | Tak, załączyć do oferty |  |
| 5 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | Tak, załączyć do oferty |  |
| 6 | Bezpłatne szkolenie personelu obsługującego urządzenie | TAK |  |

……………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do			 		                                                                             reprezentowania Wykonawcy