Załącznik nr 2

Nazwa inwestycji: malowanie  pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze Kliniki Chorób Zakaźnych i Dermatologii  , Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Radiowa 7

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego, kolorystyki farb.

1. Adres inwestycji: ul. Radiowa 7, 25- 317 Kielce

2. Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, 25-736 Kielce,

ul. Grunwaldzka 45

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji:

- przedmiotem inwestycji jest: malowanie  pomieszczeń zlokalizowanych na II

piętrze Kliniki Chorób Zakaźnych i Dermatologii  Wojewódzkiego Szpitala

Zespolonego w Kielcach, ul. Radiowa 7,

- roboty budowlane muszą być wykonywane wg harmonogramu zatwierdzonego

przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego,

- roboty budowlane będą wykonywane na czynnym obiekcie i nie mogą zakłócać

funkcjonowania Kliniki Dermatologii.

4. Zakres prac obejmuje:

- zeskrobanie i zmycie starej farby

- gruntowanie

- malowanie ścian

- zabezpieczenie reszty pomieszczeń przed pyłem powstałym podczas

wykonywania robót

- wywóz materiałów powstałych podczas wykonywanych robót budowlanych np.

typu gruz, na wysypisko

5. Wymagania dotyczące powłok malarskich  z farb lateksowych do ścian i sufitów,

powłoki z farb lateksowych  powinny być :

- dopuszczone do stosowania w obiektach służby zdrowia poprzez stosowny atest PZH,

oraz spełniać normę PN – EN 13300:2002

- niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporna

na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację

- aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk

- jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodnie ze wzorcem

producenta i dokumentacją

- bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, bez złuszczeń, odstawania

od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, bez grudek , pigmentów i

wypełniaczy ulegających rozcieraniu

6. Wymagania dotyczące sprzętu:

- do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny

właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu

na jakość wykonywanych robót.

- nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z

uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektora Nadzoru.

7. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót .

- wykonane roboty malarskie będą podlegały końcowemu odbiorowi

- podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest

zgłoszenie zakończenia robót , przedstawienie atestu higienicznego

dopuszczającego farbę  do stosowania w obiektach użyteczności publicznej –

Służbie Zdrowia.