EZ/ZP/41/2018/EK

Załącznik nr 2e do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 5

Aparat holter EEG – 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………………………...……………

Producent: …………………………………………………………………………………...……………………………….

Rok produkcji: (2018) …………………………………………………………………………………...…………………………...

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Minimalne wartości wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje Holtera EEG rejestracja zapisu do 24 kanałów EEG na karcie pamięci typu FLASH kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji rejestrowany rzeczywisty czas zapisu możliwość podłączenia kanału poligraficznego układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego | TAK opisać |  |
|  | Wyposażenie rejestratora EEG kompaktowy 24-kanałowy rejestrator EEG z kartą pamięci typu FLASH pokrowiec ochronny rejestratora z systemem mocowania oprogramowanie rejestratora zestaw elektrod miseczkowych EEG czytnik kart FLASH do stanowiska analizy oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowiska analizy EEG oprogramowanie do analizy i opisywania badań | TAK Podać |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające następujące analizy: - Analiza widmowa sygnału (FFT) - Rozkład gęstości widma sygnału EEG (Density Spectral Array EEG) (DSA) - Skompresowany rozkład widma (Compressed Spectral Array) (CSA) - Mapy przestrzenne (Maping 3D) - Analiza Usuwanie artefaktów (składowe niezależne) - Analiza Usuwanie artefaktów (kanały referencyjne) - Uśrednianie wsteczne (Back Averaging) | TAK Podać |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

................................

Wykonawca