EZ/ZP/60/2018/RI			                 	Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(Wymagane parametry techniczno-funkcjonalne)

| Lp | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowane Podać/opisać /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwery dla platformy konsolidacyjnej |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Obudowa przeznaczona do montażu w szafie krosowniczej 19”, wysokość maksymalnie 2U | Tak, podać |  |
|  | Procesor minimum 32 rdzeniowy, minimum 64 wątkowy, częstotliwość taktowania bazowego minimum 2 GHz, częstotliwość taktowania maksymalnego dla wszystkich rdzeni minimum 2,5 GHz | Tak, podać |  |
|  | Pamieć RAM minimum 256 GB | Tak, podać |  |
|  | Pamięć wbudowana (Flash, SSD, dysk twardy) minimum 8 GB | Tak, podać |  |
|  | Minimum 8 portów Ethernet 1 Gb | Tak, podać |  |
|  | Minimum 2 porty FC 16 Gb | Tak, podać |  |
|  | Dwa redundantne zasilacze typu HotPlug | Tak |  |
|  | Ilość serwerów zapewnia konfigurację N+1, w przypadku awarii sprzętowej jednego serwera moc obliczeniowa pozostałych serwerów pokrywa całkowite wymagania platformy konsolidacyjnej | Tak, podać wymagania platformy konsolidacyjnej w rozbiciu na VM (ilość rdzeni, ilość pamięci operacyjnej), podać oferowaną ilość serwerów (minimum 2 serwery) |  |
| Macierz dyskowa dla platformy konsolidacyjnej |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać |  |
|  | Obudowa przeznaczona do montażu w szafie krosowniczej 19” | Tak |  |
|  | Obudowy macierzy i modułów rozszerzeń zawierają układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów (tego elementu) bez konieczności wyłączania macierzy | Tak |  |
|  | Macierz dyskowa wyposażona w minimum 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active‐active z minimum 64 GB pamięci podręcznej. Nie dopuszcza się zastosowania dysków SSD lub kart pamięci Flash jako pamięci podręcznej | Tak |  |
|  | Pamięć podręczna zapisu zabezpieczona poprzez zapis lustrzany | Tak |  |
|  | Podtrzymanie bateryjne pamięci podręcznej kontrolerów macierzowych przez minimum 72h lub czas niezbędny na przeniesienie pamięci podręcznej na dyski wewnętrzne lub do pamięci nieulotnej | Tak |  |
|  | Funkcja wymiany kontrolera bez konieczności wyłączania macierzy | Tak |  |
|  | Macierz wyposażona w minimum 4 porty FC pracujące z prędkością minimum 16 Gbps, po 2 sztuki wyprowadzone na każdy kontroler | Tak |  |
|  | Połączenie macierzy z oferowanymi serwerami dla platformy konsolidacyjnej poprzez FC pracujące z prędkością minimum 16 Gbps zapewniające brak pojedynczego punktu awarii (redundancja). W przypadku konieczności wykorzystania dodatkowych switchy FC stanowią one przedmiot oferty. | Tak, podać |  |
|  | Każdy z kontrolerów posiada dedykowany interfejs Ethernet 100 Mbps/1 Gbps dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy | Tak |  |
|  | Oprogramowanie zarządzające i konfiguracyjne macierzy funkcjonujące na odrębnym serwerze | Tak, podać producenta, model/typ oferowanego serwera |  |
|  | Obsługa mieszanych konfiguracji poziomów RAID 10, 5, 6 | Tak |  |
|  | Obsługa mieszanych konfiguracji dysków SAS, NearLine‐SAS oraz SSD | Tak |  |
|  | Obsługi dysków wewnętrznych przez protokół SAS 12 Gbps o łącznej przepustowości kanału minimum 96 Gbps | Tak |  |
|  | Macierz umożliwia definiowanie i obsługę dysków zapasowych (hot‐spare) w trybie globalnym lub w postaci zarezerwowanej przestrzeni dyskowej w grupie dysków | Tak |  |
|  | Macierz wspiera funkcję wirtualnego przydziału przestrzeni dyskowej dla serwerów (Thin Provisioning) | Tak |  |
|  | Macierz wspiera funkcję deduplikacji inline | Tak |  |
|  | Macierz wspiera funkcję określenia limitu i gwarantowanej wydajności IOPS i przepustowości kanału odrębnie dla różnych poziomów obciążenia macierzy (Quality-of-Service) | Tak |  |
|  | Minimalna konfiguracja dysków w macierzy: - dyski SAS 10k w konfiguracji RAID 10 przeznaczone na VM, bazy danych - dyski SAS 10k w konfiguracji RAID 5 przeznaczone na kopie VM i baz danych, minimum 2 razy większa pojemność niż ww. - dyski SAS 10k w konfiguracji RAID 5 przeznaczone na dane obrazowe (cache), minimum 4,5 TB netto - dyski Nearline-SAS 7.2k w konfiguracji RAID 5 przeznaczone na dane obrazowe (archive), minimum 66 TB netto | Tak, opisać oferowaną konfigurację |  |
|  | Możliwość rozbudowy macierzy do pięciokrotnej ilości dysków w stosunku do oferowanej bez konieczności zmiany elementów macierzy stanowiących przedmiot oferty | Tak |  |
| Platforma konsolidacyjna – system wirtualizacji |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Model/typ | Podać, podać oferowaną ilość licencji |  |
|  | Komercyjny system wirtualizacji ze wsparciem technicznym producenta obejmującym w okresie wymaganej gwarancji bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji | Tak |  |
|  | Funkcja migracji VM pomiędzy zwirtualizowanymi hostami w czasie rzeczywistym bez zatrzymywania środowiska wirtualnego i/lub VM | Tak |  |
|  | Funkcja zautomatyzowanej wysokiej dostępności (HA) wszystkich VM tworzących platformę konsolidacyjną | Tak |  |
|  | Funkcja równoważenia obciążenia pomiędzy zwirtualizowanymi hostami (serwerami fizycznymi) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do zarządzania systemem wirtualizacji funkcjonujące jako odrębna VM ze wsparciem technicznym producenta obejmującym w okresie wymaganej gwarancji bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji | Tak, podać model/typ |  |
| Platforma konsolidacyjna – wymagania wspólne |
|  | Producent, Model/typ oferowanych wyrobów medycznych | Podać z podziałem na oferowane wyroby medyczne, opisać zastosowanie |  |
|  | Producent, Model/typ, ilość oferowanych niemedycznych systemów komercyjnych (systemy operacyjne, bazy danych, etc) | Podać z podziałem na oferowane rodzaje licencji, opisać zastosowanie |  |
|  | Bazy danych oferowanych systemów oparte o komercyjny system bazodanowy ze wsparciem technicznym producenta obejmującym w okresie wymaganej gwarancji bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji | Tak, podać producenta, model/typ, ilość licencji, opisać zastosowanie odrębnych baz danych |  |
|  | Konfiguracja wszystkich elementów platformy konsolidacyjnej z zastosowaniem wirtualizacji w trybie wysokiej dostępności (HA) | Tak |  |
|  | Konfiguracja wszystkich elementów platformy konsolidacyjnej w zakresie zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowej baz danych bez konieczności całkowitego lub częściowego zatrzymania jej działania | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi i system dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową posiadają funkcję przypisania konta użytkownika do ról i nadania odpowiednich uprawień | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi i system dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową korzystają z pojedynczej wspólnej bazy danych użytkowników | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi i system dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową korzystają z pojedynczej wspólnej bazy danych przypisania użytkowników do ról i uprawnień | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi i system dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową korzystają z pojedynczej wspólnej bazy danych badań | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi i system dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową posiadają wspólne narzędzie czatu | Tak |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi i system dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową zarejestrowane/zgłoszone w Polsce jako wyrób medyczny w klasie co najmniej IIa lub posiadające w terminie składania oferty certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego w klasie co najmniej IIa stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | Tak, podać, załączyć dokumenty |  |
|  | Oferowane systemy medyczne są zgodne z wymaganiami art. 12 MDD 93/42/EWG | Tak, podać, załączyć dokumenty |  |
|  | System zarządzania danymi medycznymi i system dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową spełniają profile integracji IHE, minimum: - Access to Radiology Information - Audit Trail and Node Authentication - Cardiac Catheterization Workflow - Consistent Time - Consistent Presentation of Image - Evidence Document - Key Image Notes - Nuclear Medicine Image - Portable Data for Imaging - Patient Information Reconciliation - Radiation Exposure Monitoring - Reporting Workflow - Simple Image and Numeric Report - Teaching File and Clinical Trial Export | Tak, podać, załączyć dokumenty |  |
| Platforma konsolidacyjna – system monitorowania |
|  | Oprogramowanie do monitorowania kluczowych parametrów życiowych urządzeń i platformy konsolidacyjnej funkcjonujące jako odrębna VM ze wsparciem technicznym producenta obejmującym w okresie wymaganej gwarancji bezpłatną aktualizację do najnowszej wersji | Tak, podać producenta, model/typ |  |
|  | Funkcja monitorowania: - warstwy wirtualizacji (utylizacja CPU, RAM, partycji) - warstwy systemów operacyjnych (utylizacja CPU, RAM, partycji, plików wymiany, uptime’u) - warstwy baz danych (pliki wydarzeń log, rozmiar bazy danych, zadania silnika bazy danych, liczba procesów, proces wykonywania kopii zapasowej) - warstwy aplikacyjnej (kluczowych procesów oprogramowania, plików wydarzeń log, kolejki archiwizacji badań systemu VNA, użycia i statusu licencji). W przypadku alarmu (proaktywnie) i awarii (reaktywnie) system automatycznie zakłada zgłoszenie serwisowe wraz z informacją dla Zamawiającego o powstałym zgłoszeniu (email). Po zalogowaniu do portalu monitoringu przez użytkownika (Zamawiającego) istnieje możliwość odczytania: - statusu każdego z elementów na każdej z ww warstw - datę i czas ostatniego sprawdzenia monitorowanego parametru - datę i czas następnego planowanego sprawdzenia monitorowanego parametru. Dla każdego z alarmu użytkownik może odczytać status alarmu, minimum: - czy jest to alarm krytyczny czy ostrzeżenie - czy alarm jest potwierdzony przez zespół serwisowy dostawcy - czy alarm jest w trakcie obsługi przez zespół serwisowy dostawcy | Tak, podać |  |
| Platforma konsolidacyjna – system zarządzania danymi medycznymi |
|  | System przyjmuje, archiwizuje oraz udostępnia dane DICOM w niezmienionej postaci (z wyłączeniem danych zmodyfikowanych w bazie danych systemu na podstawie danych wprowadzonych przez użytkownika, np. dane osobowe pacjenta, dane demograficzne, dane zlecenia, opis badania) | Tak |  |
|  | Obsługa standardu DICOM 3.0. Obsługa następujących klas DICOM: Storage SCU/SCP, Verification SCU/SCP, Storage Commitment SCU/SCP, Query/Retrieve SCU/SCP, Modality Performed Procedure Step SCU/SCP, Modality Worklist SCP, Print Management SCU, Instance Availability Notification SCU | Tak |  |
|  | Obsługa standardu WADO | Tak |  |
|  | Obsługa standardu HL7 w wersji 2.4 lub wyższej. Obsługa wiadomości ADT In, ORM In, ORU Out, MFN In | Tak |  |
|  | System posiada funkcję automatycznej kompresji odbieranych badań do formatu DICOM JPEG Lossless (obrazy diagnostyczne skompresowane bezstratnie) | Tak |  |
|  | System zapewnia integralność przechowywanych danych - automatyczne tworzenie i zapisywanie sum kontrolnych np. MD5 wszystkich zarchiwizowanych plików oraz ich automatyczna weryfikacja w momencie wydobywania z archiwum długoterminowego | Tak |  |
|  | System posiada funkcję walidacji powiązania danych obrazowych z danymi demograficznymi pochodzącymi ze zlecenia z systemów nadrzędnych RIS/HIS | Tak |  |
|  | System posiada możliwość generowania DICOM Modality Worklist na podstawie zleceń badań odebranych z systemów nadrzędnych RIS/HIS, w tym zleceń zawierających wiele procedur | Tak |  |
|  | System posiada możliwość generowania DICOM Modality Worklist z obsługą polskich znaków diakrytycznych oraz z możliwością wyłączenia jej obsługi na konkretny aparat | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zdefiniowania pracowni diagnostycznych | Tak |  |
|  | System posiada możliwość monitorowania rodzaju aktywowanych licencji użytkowników, bieżącego procentowego i ilościowego wykorzystania licencji | Tak |  |
|  | System posiada możliwość monitorowania funkcjonujących kolejek komunikacji HL7 i DICOM, status kolejki, ilość obiektów w kolejce, ilość błędów w kolejce | Tak |  |
|  | System posiada możliwość monitorowania procesów wewnętrznych systemu: archiwizacji, routingu - status kolejki, ilość obiektów w kolejce, ilość błędów w kolejce | Tak |  |
|  | System posiada konfigurowalne zasady autoroutingu badań do innych systemów DICOM | Tak |  |
|  | System posiada funkcję prefetching-u badań z archiwum długoterminowego na podstawie zleceń z zewnętrznych systemów np. RIS, HIS | Tak |  |
|  | System posiada funkcję prefetching-u badań z archiwum długoterminowego na podstawie otrzymania pierwszego obrazu nowego badania i/lub automatycznego wysłania (routingu) tych badań do zewnętrznych systemów DICOM | Tak |  |
|  | System posiada funkcję budowania zasad prefetching-u badań umożliwiającą określenie, które z poprzednich badań są istotne dla bieżącego badania w celu automatycznego ich przywracania z archiwum długoterminowego oraz zewnętrznych systemów DICOM, na podstawie danych HL7 i/lub DICOM (np. obszar anatomiczny, rodzaj urządzenia diagnostycznego, wiek badania, priorytet badania) | Tak |  |
|  | System posiada aplikację klienta, która może być pobrana z serwera systemu i zainstalowana/uruchomiona na stacji roboczej przez użytkownika | Tak |  |
|  | System posiada możliwość przypisania kontu użytkownika sposobu prezentacji dostępnych badań pacjenta w obszarze tekstowym: np. obrazy badania bieżącego i poprzednie, tylko obrazy badania bieżącego, brak dostępu do obrazów (tylko zlecenie i wynik) | Tak |  |
|  | System posiada możliwość przypisania kontu użytkownika uprawnień do: wyświetlania lub nie wyświetlania opisu badań | Tak |  |
|  | System posiada możliwość konfiguracji automatycznego zablokowania konta po trzykrotnej nieudanej próbie zalogowania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość konfiguracji minimalnej wymaganej złożoności hasła oraz czasu jego trwania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zresetowania hasła użytkownika oraz możliwość zmiany hasła przez użytkownika | Tak |  |
|  | System posiada możliwość określenia czasu rozpoczęcia i zakończenia aktywności konta | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zadeklarowania czasu automatycznego zablokowania sesji podczas nieaktywności | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zadeklarowania czasu automatycznego wylogowania użytkownika zablokowanej sesji bez utraty stanu pracy (np. nie zapisane pomiary, nie zapisany opis badania) | Tak |  |
|  | W przypadku zerwania sesji klienta z serwerem nie następuje utraty stanu pracy (np. nie zapisane pomiary, nie zapisany opis badania) | Tak |  |
|  | Wdrożenie systemu obejmuje stworzenie następujących ról w systemie: - lekarz radiolog - lekarz radiolog stażysta - lekarz klinicysta - import badań - kontrola jakości QC - wydawanie wyników - administrator | Tak |  |
|  | System umożliwia jednoczesną pracę: - użytkowników w roli rejestratorki - użytkowników w roli technika - użytkowników w roli lekarza klinicysty - użytkowników w roli radiologa, radiologa stażysty - użytkowników w roli importu badań, kontroli jakości, wydawania wyników - użytkowników w roli administratora Licencja nie limituje ilości jednoczesnych użytkowników | Tak, podać |  |
|  | System posiada funkcję dynamicznego tworzenia widoków listy badań w zależności od rodzaju pracy (zakresu czynności, jakie należy zrealizować) przypisanych do roli i uprawnień na podstawie statusu badania, minimum: - badanie do opisu przez radiologa - badanie do opisu przez radiologa stażystę - badanie do opisu przez radiologa lub radiologa stażystę - badanie do zatwierdzenia opisu (wykonanego przez radiologa stażystę) przez radiologa - badanie przekazane do konsultacji innemu radiologowi - badanie do zatwierdzenia opisu (wykonanego przez radiologa) przez drugiego radiologa - badanie do kontroli jakości QC (połączenie badania ze zleceniem z systemu nadrzędnego HIS/RIS lub scalenie zaimportowanego badania z istniejącą kartą pacjenta) | Tak |  |
|  | Wdrożenie mechanizmu automatycznego dynamicznego tworzenia widoków listy badań na podstawie zakończenia poprzedzającego zadania dla procesów (ciągów zadań): - rejestracja badania (w systemach HIS/RIS) -> wykonanie opisu przez radiologa –> wydanie wyników badania - rejestracja badania (w systemach HIS/RIS) -> wykonanie opisu przez radiologa stażystę -> zatwierdzenie opisu przez radiologa -> wydanie wyników badania - rejestracja badania (w systemach HIS/RIS) -> wykonanie opisu przez radiologa -> zatwierdzenie opisu przez drugiego radiologa -> wydanie wyników badania - rejestracja badania (w systemach HIS/RIS) -> wykonanie opisu przez radiologa -> uzupełnienie opisu przez radiologa konsultanta -> zatwierdzenie opisu przez radiologa -> wydanie wyników badania - wykonanie badania (bez zlecenia z systemów nadrzędnych HIS/RIS) -> połączenie badania ze zleceniem uzupełnionym w systemie nadrzędnym HIS/RIS - zaimportowanie badania z nośnika dostarczonego przez pacjenta -> scalenie zaimportowanego badania z istniejącą kartą pacjenta | Tak |  |
|  | Lista badań wyświetlana w wyżej wymienionym dynamicznym widoku jest poszeregowana zgodnie z priorytetem statusu badania (na górze listy, badania o najwyższym priorytecie) | Tak |  |
|  | System posiada możliwość automatycznego i ręcznego przypisania priorytetów badania (min. 4-ro stopniowa skala) w zależności od obecnego statusu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość eskalacji badania w zależności od długości trwania jego statusu, poprzez podniesienie jego priorytetu np. po dwóch godzinach oczekiwania na badanie automatycznie zmieniony zostaje priorytet badania na wyższy) | Tak |  |
|  | System posiada możliwość eskalacji badania w zależności od długości trwania jego statusu, poprzez dodanie go do dynamicznej listy badań innego użytkownika. np. jeśli badanie nie zostało opisane w ciągu 20 dni, zostaje ono automatycznie przypisane do kolejnego radiologa lub grupy radiologów | Tak |  |
|  | W przypadku badań wymagających opisu przez dwie i więcej osób: system posiada możliwość przypisania kontu użytkownika sposobu dobierania kolejnego użytkownika opisującego: automatycznie, zadeklarowany użytkownik | Tak |  |
|  | System posiada możliwość tworzenia/edycji/duplikowania oraz usuwania filtrów widoków badań np.: CITO!, rozpoczęte przez użytkownika, o wybranych priorytetach, wybranych rodzajów badań (np. CT, MR) | Tak |  |
|  | System posiada możliwość przypisania wyżej opisanych filtrów do roli i/lub użytkownika oraz określenia jako domyślnie stosowane | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wyświetlania w ramach dynamicznych list (w oddzielnych kolumnach) informacji, minimum.: - Imię i Nazwisko pacjenta - Data urodzenia - PESEL - Id Pacjenta - Płeć - Wiek - Accession number - Nazwa procedury - Modalność - Data badania - Nazwa pracowni - Jednostka zlecająca - Lekarz zlecający - Technik wykonujący badanie - Lekarz wykonujący - Lekarz opisujący - Lekarz zatwierdzający opis - Status badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość dodawania/usuwania/zmiany kolejności wyświetlanych kolumn | Tak |  |
|  | System posiada możliwość sortowania rosnąco i malejąco po dowolnej kolumnie | Tak |  |
|  | System posiada możliwość filtrowania wyświetlanych wyników po dowolnej kolumnie. Fakt filtrowania wyników jest wizualnie sygnalizowany | Tak |  |
|  | System posiada możliwość rozpoczęcia pracy z badaniem i wyświetlania wielu badań jednocześnie i szybkiego przełączania się miedzy tymi badaniami z zachowaniem wszystkich wprowadzonych zmian w warstwie prezentacji (np. układ ekranów, wyświetlane obrazy, wprowadzone adnotacje, pomiary, opis badania) | Tak |  |
|  | System posiada możliwość anulowania rozpoczętej pracy z badaniem, co powoduje powrót tego badania do stanu sprzed rozpoczęcia wykonywania pracy | Tak |  |
|  | System posiada możliwość automatycznego otwarcia kolejnego badania z dynamicznej listy po zakończeniu pracy z poprzednim badaniem | Tak |  |
|  | System posiada możliwość dołączenia do badania dokumentów elektronicznych (np. dokument pdf, plik graficzny, dokument w podłączonym skanerze), powiązane z badaniem dokumenty są widoczne w obszarze tekstowym, możliwość wyświetlenia i wydruku dokumentów | Tak |  |
|  | System posiada możliwość dołączenia do badania lokalnych plików graficznych/video jako nowej serii badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość oznaczenia badania słowami kluczowymi | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wyszukiwania i wyświetlenia badań dostępnych w systemie, w zadeklarowanych zewnętrznych węzłach DICOM, na dyskach lokalnych, w dowolnej wskazanej ścieżce lokalnej i sieciowej | Tak |  |
|  | System posiada możliwość importowania badań z zewnętrznych źródeł i nośników zewnętrznych do systemu jednocześnie umożliwiając scalenie kart pacjenta | Tak |  |
|  | System posiada możliwość automatycznego importu wszystkich badań z podłączonego nośnika zewnętrznego np.: CD/DVD, USB | Tak |  |
|  | System posiada możliwość eksportu badań (format DICOM) wraz z przeglądarką DICOM na nośniki optyczne | Tak |  |
|  | System posiada możliwość eksportu badań (format DICOM) do dowolnego skonfigurowanego węzła DICOM | Tak |  |
|  | System posiada możliwość eksportu badań (format DICOM) do dowolnej lokalizacji systemu plików | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wyszukiwania badań na podstawie zapytań z warunkiem, minimum : - zaczyna się od - jest - nie jest - kończy się na - zawiera - nie zawiera | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wyszukiwania badań poprzez budowanie złożonych zapytań (spełnienie kilku warunków) z operatorami „i” i „lub” | Tak |  |
|  | Budowanie wyżej opisanych zapytań jest realizowane poprzez interface użytkownika modułu radiologicznego na podstawie zdefiniowanych pól wyboru. Zamawiający nie dopuszcza realizowania zapytań poprzez formułowanie bezpośrednich zapytań SQL do bazy danych | Tak |  |
|  | System posiada możliwość konfiguracji przez użytkownika wyglądu obszaru tekstowego badania, w zakresie włączenia lub wyłączenia wyświetlania: - danych demograficznych pacjenta - danych badania, którego obrazy wyświetlone są na monitorach diagnostycznych - listy wszystkich dostępnych badań pacjenta | Tak |  |
|  | Po otwarciu badania do opisu, system wyświetla informacje, co najmniej: - dane demograficzne pacjenta - dane obecnie wyświetlanego badania wraz z elektronicznymi załącznikami o ile istnieją (dokument pdf, plik graficzny) - lista wszystkich dostępnych poprzednich badań pacjenta - lista badań pacjenta, które zgodnie ze zdefiniowanymi regułami zostały określone jako istotne - panel opisu strukturalnego | Tak |  |
|  | System posiada możliwość czytelnej prezentacji wizualnej pozwalającej określić obrazy, których badań są obecnie dostępne/wyświetlane w obszarze obrazowym | Tak |  |
|  | System posiada możliwość szybkiego ograniczenia wyświetlanych w obszarze obrazowym obrazów wyłącznie do wybranego badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość prezentacji wizualnej pozwalającej określić w zakresie poprzednich badań pacjenta: czy obrazy są dostępne, czy opis badania jest dostępny, czy badanie zostało zaimportowane, czy badanie posiada komentarz | Tak |  |
|  | System posiada możliwość dodawania komentarzy tekstowych do badania, niezależnie od obecnego statusu badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zaprojektowania szablonu opisu strukturalnego z wykorzystaniem: - narzędzi formatowania tekstu wbudowanym edytorem tekstu - tabel - podziału na sekcje z uwzględnieniem oznaczenia sekcji, jako koniecznej do wypełnienia - predefiniowanych wzorców - pól, które należy uzupełnić - zmiennych (np. dzisiejsza data, bieżąca godzina, wartość z bazy danych systemu np. lekarz/e opisujący) Edytor szablonów opisu oraz okno opisu jest integralną częścią modułu radiologicznego | Tak |  |
|  | System posiada możliwość przypisania szablonu do użytkownika, rodzaju urządzenia diagnostycznego, rodzaju badania (procedury) | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wykonywania opisów badań zawierających wiele procedur (np. MG i US) – dla każdej procedury stosowany może być odrębny zdefiniowany szablon opisu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zmiany (Ad Hoc) domyślnego dla rodzaju badania szablonu na inny | Tak |  |
|  | System posiada możliwość stworzenia i zapisania szablonów treści opisu oraz wykorzystania ich do automatycznego uzupełniania treści opisu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość automatycznego dodawania do opisu sekcji z wynikami wykonanych na obrazie pomiarów | Tak |  |
|  | System posiada możliwość automatycznego dodawania do treści opisu (w miejscu kursora) wyniku pomiaru wykonanego na obrazie | Tak |  |
|  | System posiada możliwość automatycznego dodawania do treści opisu informacji o braku weryfikacji badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość określenia stopnia ważności opisu w wielostopniowej skali | Tak, podać ilość |  |
|  | System posiada możliwość wyeksportowania opisu badania w formie wydruku, wiadomości e-mail lub zapisu na zewnętrzny nośnik (plik PDF) | Tak |  |
|  | System posiada funkcję obsługi konferencji/kominków | Tak |  |
|  | Funkcja konferencji/kominków posiada mechanizm planowania, uruchamiania konferencji oraz współdzielenia obszaru wyświetlanego badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość określenia dla konferencji/kominka następujących parametrów: - Nazwa - Datę i czas rozpoczęcia - Czas trwania - Częstotliwość powtarzania się ( dziennie, co tydzień, miesięcznie) - Datę i czas zakończenia cyklicznych konferencji/kominków - Maksymalną liczbę przypadków do omówienia, jakie mogą dodać uczestnicy konferencji/kominków - Prowadzącego konferencję/kominek - Administratora konferencji/kominka - Uczestników konferencji (użytkownik, grupa użytkowników) | Tak |  |
|  | System umożliwia dodanie badania do konferencji/kominka dla przypisanych użytkowników. W trakcie dodawania badania do konferencji/kominka, użytkownik może dodać informację o przyczynie dodania badania do omówienia | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wygenerowania dedykowanego linku do danej konferencji/kominka dla określonych użytkowników | Tak |  |
|  | System umożliwia w ramach prowadzonej konferencji/kominka, udostępnianie obszaru obrazowego prezentera uczestnikom konferencji/kominka: - manipulacja obrazami wyświetlanego badania (zgodnie z wymaganymi narzędziami) - wskaźnik pokazujący lokalizację kursora myszy prezentera Uczestnicy konferencji/kominka mogą korzystać zarówno z klienta systemu zarządzania danymi medycznymi jak i klienta dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową | Tak |  |
| Platforma konsolidacyjna – system zarządzania danymi medycznymi, narzędzia obrazowe radiologa i klinicysty |
|  | System posiada możliwość obsługi jednego/dwóch/czterech monitorów diagnostycznych. System posiada możliwość obsługi monitora tekstowego | Tak |  |
|  | Po otwarciu badania, w nawigatorze (liście dostępnych do wyboru serii) system posiada możliwość dostępu do wszystkich serii poprzednich badań pacjenta, zgodnie ze skonfigurowanymi regułami istotności | Tak |  |
|  | System posiada możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania nawigatora | Tak |  |
|  | Prezentacja serii w nawigatorze pozwala na określenie: - ile obrazów zawiera seria, - które serie pochodzą z którego badania, - które serie są obecnie są wyświetlane, - które serie pochodzą z obecnie opisywanego badania, - czy wszystkie obrazy danej serii zostały wyświetlone podczas bieżącego wyświetlania badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wybrania z nawigatora dowolnej serii i wyświetlenia jej obrazów na monitorze/ach w wybranym układzie ekranu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania danych demograficznych na obrazie | Tak |  |
|  | System posiada możliwość włączenia/wyłączenia wyświetlania adnotacji na obrazie | Tak |  |
|  | System posiada możliwość oznaczenia obrazu jako kluczowego wraz z określeniem powodu, co najmniej: - jako załącznik do opisu, - do wydrukowania, - dla lekarza kierującego | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zaprojektowania i zapisania protokołów wyświetlania badania (hanging protocols) | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zadeklarowania czy dany protokół wyświetlania badania dotyczy: wszystkich procedur, rodzaju urządzenia diagnostycznego i regionu anatomicznego, stacji o określonej liczbie monitorów | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zaprojektowania i zapisania sposobów prezentacji obrazów (rozkład na ekranie/ach) związanych z protokołem wyświetlania badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zaprojektowania protokołu wyświetlania badania wyświetlającego obrazy badania bieżącego, oraz badania bieżącego i badań istotnych | Tak |  |
|  | Wyświetlenie obrazów badania następuje automatycznie zgodnie z protokołem wyświetlania badania, którego warunki spełnia badanie i zgodnie ze sposobem prezentacji obrazów | Tak |  |
|  | System posiada możliwość przełączania się pomiędzy sposobami prezentacji obrazów w ramach wybranego protokołu wyświetlania badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość przełączania się pomiędzy protokołami wyświetlania badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zapisania bieżącego sposobu wyświetlania jako nowy protokół wyświetlania badania lub jako modyfikacja wybranego istniejącego protokołu wyświetlania badania | Tak |  |
|  | Niezależnie od wybranego protokołu wyświetlania badania dwukrotne kliknięcie w wybrany obraz powoduje jego wyświetlenie w układzie 1:1 | Tak |  |
|  | System posiada możliwość płynnego powiększania i pomniejszania obrazu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość powiększenia 1:1 | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wyświetlenia obrazu w rzeczywistej wielkości | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zastosowania narzędzia lupa | Tak |  |
|  | System posiada możliwość przesuwania obrazu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość płynnej regulacji jasności i kontrastu obrazu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość inwersji obrazu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość odbicia obrazu w poziomie i pionie | Tak |  |
|  | System posiada możliwość obrotu obrazu o 90°/180° | Tak |  |
|  | System posiada możliwość płynnego obrotu obrazu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wyświetlenia wartości piksela | Tak |  |
|  | System posiada funkcję kalibracji liniowej i kołowej obrazu | Tak |  |
|  | System posiada funkcję kolimacji prostokątnej i eliptycznej | Tak |  |
|  | System posiada automatyczne i ręczne oznaczanie kręgów | Tak |  |
|  | System posiada funkcję pomiaru kątów | Tak |  |
|  | System posiada funkcję pomiaru kołowego powierzchni i średnicy | Tak |  |
|  | System posiada funkcję pomiaru prostokątnego powierzchni i boków | Tak |  |
|  | System posiada funkcję pomiaru odległości odcinka, odcinka łamanego i krzywej | Tak |  |
|  | System posiada funkcję pomiaru stosunku dwóch długości | Tak |  |
|  | System posiada możliwość edycji/usunięcia pomiarów | Tak |  |
|  | System posiada możliwość nadania pomiarowi nazwy | Tak |  |
|  | System posiada możliwość dodania adnotacji: pola tekstowego i wpisania tekstu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zautomatyzowanego dodania wykonanych adnotacji i pomiarów (z uwzględnieniem nazwy, wartości pomiaru) do opisu badania | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wygenerowania histogramu dla wybranego regionu | Tak |  |
|  | System posiada możliwość przedstawienia przebiegu wartości piksela wzdłuż prostej | Tak |  |
|  | System posiada możliwość oznaczenia regionu zainteresowania (ROI) za pomocą okręgu, elipsy, wielokąta, krzywej obłej z prezentacją średniej wartości piksela, powierzchni | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wyznaczenia prostej leżącej pomiędzy dwiema parami punktów | Tak |  |
|  | System posiada funkcję pomiaru kąta Cobba | Tak |  |
|  | System posiada funkcję pomiaru kąta stawu skokowego HKA | Tak |  |
|  | System posiada funkcję pomiaru różnicy długości dwóch odcinków | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru pojemności komory serca | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru przegrody międzykomorowej (IVS), jamy lewej komory (LVID), ściany tylnej lewej komory (LVPW) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru czasu spadku ciśnienia do połowy (PHT) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru całki prędkości przepływu w czasie (VTI) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru odległości w badaniach jednowymiarowych (M-mode) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru czasu w badaniach jednowymiarowych (M-mode) i dopplerowskich | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru prędkości w badaniach dopplerowskich | Tak |  |
|  | System posiada możliwość cofnięcia ostatniej zmiany na obrazie | Tak |  |
|  | System posiada możliwość cofnięcia wszystkich zmian na obrazie | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zapisania zmian na obrazie w postaci DICOM Grayscale Softcopy Presentation State | Tak |  |
|  | System posiada możliwość zaprezentowania listy zapisanych zmian i wyświetlenia wybranego zapisanego obrazu ze zmianami w ramach DICOM Grayscale Softcopy Presentation State | Tak |  |
|  | System posiada możliwość płynnego przewijania warstw | Tak |  |
|  | System posiada możliwość wykonywania rekonstrukcji MPR w dowolnej płaszczyźnie | Tak |  |
|  | System posiada narzędzie pozwalające określić lokalizację pojedynczego punktu/miejsca we wszystkich seriach widoku za pomocą np.: krzyżyka (3D reference point) | Tak |  |
|  | System posiada możliwość renderowania ze zmodyfikowaną grubością warstwy MIP | Tak |  |
|  | System posiada możliwość renderowania CPR na podstawie krzywej w widokach: projected CPR, straightened CPR, stretched CPR | Tak |  |
|  | System posiada możliwość renderowania wolumetryczne 3D i 3D MIP oraz możliwość wyeksportowania animacji jako pliku AVI | Tak |  |
|  | System posiada możliwość pomiaru objętości guzków, minimum: - automatycznie poprzez wskazanie, - automatycznie w obrębie określonego obszaru, - ręcznie poprzez obrysowanie konturu 2D Możliwość ustawienia zakresu maski w jednostkach Hounsfielda | Tak |  |
|  | System posiada możliwość (dla badań CT) automatycznego usuwania obrazu stołu, kości | Tak |  |
|  | System posiada możliwość automatycznej i ręcznej rejestracji ze sobą serii do jednego układu współrzędnych. Synchronizacja nawigacji w obrębie zarejestrowanych serii | Tak |  |
|  | System posiada możliwość fuzji dwóch zarejestrowanych serii. Możliwość regulacji blendy pomiędzy wyświetlanymi seriami | Tak |  |
|  | System posiada (dla badań dynamicznych CT i MR) możliwość rozdzielenia serii wielofazowych na podstawie czasu lub warstwy | Tak |  |
| Platforma konsolidacyjna – baza naukowa |
|  | Funkcja tworzenia z poziomu systemu zarządzania danymi medycznymi bazy badań (DICOM) w celach naukowych, zgodnie ze standardem IHE TCE – Teaching File and Clinical Trial Export | Tak |  |
|  | Funkcja oznaczenia badania/serii/obrazu w systemie zarządzania danymi medycznymi przez uprawnionych użytkowników realizaująca automatyczną anonimizację i wysłanie oznaczonych obrazów do bazy naukowej | Tak |  |
|  | Dla każdego badania/serii/obrazu wysyłanego do bazy naukowej możliwe jest określenie następujących pól: - nazwa przypadku - opis przypadku - słowa kluczowe - region anatomiczny - rozpoznanie patologiczne - kategoria przypadku - modalność - płeć i wiek pacjenta - diagnoza oraz różnice w diagnozach (ang. differential diagnosis) - notatki, komentarze - bibliografia | Tak |  |
|  | Funkcja wyszukiwania badań w bazie naukowej na podstawie ww. pól. Budowanie złożonych zapytań z operatorami „i” i „lub” | Tak |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlenia przez system zarządzania danymi medycznymi obrazów wybranego badania i obrazów badań wyszukanych w module naukowym | Tak |  |
|  | Dostęp do bazy naukowej możliwy jest bezpośrednio poprzez dedykowaną aplikację klienta z poziomu przeglądarki internetowej. Aplikacja nie wymaga instalacji w przeglądarce internetowej żadnych dodatków (plugin). Oprogramowanie nie limituje ilości jednoczesnych użytkowników | Tak |  |
|  | Z poziomu ww. oprogramowania klienta dostępna jest funkcja wyświetlenia badania z użyciem aplikacji klienta dystrybucji danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową | Tak |  |
| Platforma konsolidacyjna – dystrybucja danych medycznych poprzez przeglądarkę internetową |
|  | Licencja nie limituje ilości jednoczesnych użytkowników | Tak |  |
|  | Funkcja jednoczesnej współpracy z wieloma systemami PACS różnych producentów (odpytywanie wielu systemów PACS jednym zapytaniem i uzyskiwanie wspólnej listy badań spełniających warunki zapytania) w oparciu o DICOM, WADO, HDS-i | Tak |  |
|  | Funkcja uruchomienia oprogramowania klienta bezpośrednio z systemów trzecich (RIS/HIS) z jednoczesnym wyświetleniem obrazów wybranego badania bez możliwości dalszego wyszukiwania (innych) badań | Tak |  |
|  | Oprogramowanie klienta działa w oparciu o przeglądarkę internetową zgodną z HTML 5, minimum Internet Explorer 11, Edge, Chrome, Firefox, Safari | Tak, podać obsługiwane przeglądarki internetowe |  |
|  | Oprogramowanie klienta działa w systemach operacyjnych minimum Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Mac OS X | Tak, podać obsługiwane systemy operacyjne |  |
|  | Brak konieczności instalowania na komputerze klienta jakichkolwiek aplikacji lub dodatków (np. plugin) do obsługiwanych przeglądarek internetowych | Tak |  |
|  | Przesyłanie danych pomiędzy oprogramowaniem klientem a serwerem za pomocą bezpiecznego protokołu SSL | Tak |  |
|  | Oprogramowanie klienta nie przechowuje lokalnie danych obrazowych ani bazy danych wykonanych badań/pacjentów | Tak |  |
|  | Dostęp do oprogramowania klienta wymaga zalogowania się przez autoryzowanego użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja ustawienia czasu automatycznego wylogowania z oprogramowania klienta w przypadku braku aktywności | Tak |  |
|  | Interface użytkownika w języku polskim i angielskim | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej zmiany wersji językowej oprogramowania klienta i systemu pomocy na podstawie ustawień regionalnych systemu operacyjnego stacji klienta | Tak |  |
|  | Dostęp z każdego poziomu oprogramowania klienta do systemu pomocy obejmującego obsługę systemu (w bieżącym języku interfejsu) | Tak |  |
|  | Obsługa jednego i dwóch monitorów jednocześnie | Tak |  |
|  | Funkcja wybrania (poza standardową) minimum następujących wersji kolorystycznych klienta: - dedykowanej dla pomieszczeń o wysokim naświetleniu - dedykowanej dla pomieszczeń o niskim naświetleniu | Tak |  |
|  | Funkcja wyszukiwania badań na podstawie dowolnej kombinacji warunków, minimum: - imię i nazwisko pacjenta, - płeć pacjenta, - ID pacjenta, - data badania, - ID badania, - zlecający badanie, - rodzaj urządzenia diagnostycznego | Tak, podać |  |
|  | Funkcja prezentacji listy wykonanych badań pacjenta w postaci: - tekstowej listy badań wraz z miniaturami obrazów badań - miniatur obrazów badań przedstawionych na osi czasu | Tak |  |
|  | Oprogramowanie klienta pozwala wyświetlić dowolny rodzaj danych pobranych z systemu/ów PACS (tj. obrazy badań rentgenodiagnostycznych, zdjęcia stomatologiczne wewnątrzustne, zdjęcia tradycyjne, filmy pochopdzące z laparoskopów/endoskopów, raporty strukturalne DICOM, Encapsulated PDF, Basic Voice Audio Waveform) wraz z opisem badania (jeśli istnieje) | Tak |  |
|  | Wyświetlanie badań w tym samym oknie gdzie odbywa się nawigacja, bez konieczności wywoływania nowej karty, zakładki lub okna przeglądarki | Tak |  |
|  | Funkcja progresywnego wyświetlanie obrazów – aplikacja klienta najpierw odbiera obraz, który ma zostać wyświetlony i stopniowo odbiera pozostałe obrazy badania | Tak |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania minimum 1, 2 badań tego samego pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania minimum 1, 2, 4, 8 różnych serii badania | Tak |  |
|  | Funkcja dwukrotnego kliknięcia na otwartą serię powodująca automatyczną zmianę układu wyświetlania na 1:1 | Tak |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu, minimum: - powiększanie stopniowe (obsługa pokrętłem scroll myszy) - lupa - powiększenie na cały dostępny ekran obszaru wyświetlania | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru kątów | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru kąta Cobba | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru kąta HKE | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru miednicy Schmid | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru odległości pomiędzy dwoma równoległymi (w poziomie i w pionie) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru pojemności komory serca | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru przegrody międzykomorowej (IVS), jamy lewej komory (LVID), ściany tylnej lewej komory (LVPW) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru czasu spadku ciśnienia do połowy (PHT) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru całki prędkości przepływu w czasie (VTI) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru odległości w badaniach jednowymiarowych (M-mode) | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru czasu w badaniach jednowymiarowych (M-mode) i dopplerowskich | Tak |  |
|  | Funkcja pomiaru prędkości w badaniach dopplerowskich | Tak |  |
|  | Funkcja obrotu obrazu 90˚ i 180˚ | Tak |  |
|  | Funkcja odbicia obrazu w osi pionowej i poziomej | Tak |  |
|  | Funkcja inwersji obrazu | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania/ukrycia adnotacji/pomiarów wprowadzonych na obrazach w systemie zarządzania danymi medycznymi | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania/ukrycia danych demograficznych pacjenta | Tak |  |
|  | Funkcja usunięcia pomiarów wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  |
|  | Funkcja powrotu do oryginalnej (dostępnej w systemie PACS) postaci obrazu | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlenia topogramu dla badań TK i MRI | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznego łączenia dwóch lub więcej serii badania na podstawie unikatowej referencji ramki obrazu - Tag DICOM | Tak |  |
|  | Funkcja jednoczesnego przewijania obrazów wielu wyświetlanych serii badania | Tak |  |
|  | Funkcja określania lokalizacji pojedynczego punktu/miejsca we wszystkich seriach widoku za pomocą np. krzyżyka (3D reference point) | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania linii referencyjnych na innych płaszczyznach podczas przewijania obrazów z wybranej serii badania | Tak |  |
|  | Funkcja wykonywania rekonstrukcji MIP/MPR/3D | Tak |  |
|  | Funkcja wykonywania obrotów rekonstrukcji MIP/3D | Tak |  |
|  | Funkcja zmiany grubości warstwy w rekonstrukcjach MPR | Tak |  |
|  | Funkcja wyświetlania sekwencji filmowych, minimum: - ustawienia prędkości, - określenie zakresu obrazów, - ustawienie biegu sekwencji filmowej w pętli od pierwszej do ostatniej klatki oraz od pierwszej poprzez ostatnią do pierwszej klatki (w wybranym zakresie klatek) - zdefiniowanie protokołu wyświetlania polegającego na automatycznym odtworzeniu sekwencji filmowej bezpośrednio po wyświetleniu badania | Tak |  |
|  | Funkcja jednoczesnego wyświetlania wielu sekwencji filmowych | Tak |  |
|  | Funkcja przesłania badania pomiędzy zadeklarowanymi węzłami DICOM | Tak |  |
|  | Funkcja eksportu całego badania do formatu ZIP | Tak |  |
|  | Funkcja eksportu obrazu badania w oryginalnej rozdzielczości do formatu JPG | Tak |  |
|  | Funkcja udostępniania badań na zewnątrz (teleradiologia) za pomocą łącza (adresu www) przesyłanego za pomocą e-mail. Funkcja umożliwia dostęp z wykorzystaniem opisywanego oprogramowania klienta jedynie do wybranego badania wybranego pacjenta. Dostęp chroniony hasłem. Dostęp nie wymaga stworzenia nowego konta użytkownika. Dostęp jest logowany w systemie | Tak |  |
|  | Funkcja wspólnej pracy na tym samym badaniu dwóch i więcej użytkowników (konsultacja w trybie prezenter-uczestnicy): - zaproszenie uczestników do prezentowanej sesji przez wbudowany czat - współdzielenie ekranu prezentera uczestnikom sesji: wyświetlanych obrazów, wykonywanych pomiarów, nanoszonych adnotacji oraz manipulacji obrazami w tym rekonstrukcjami w czasie rzeczywistym z wizualizacją położenia kursora myszy prezentera | Tak |  |
| Stacja diagnostyczna dla platformy konsolidacyjnej – 2 kpl |
|  | Stacja robocza (komputer), minimalne wymagania: - procesor czterordzeniowy o częstotliwości bazowej 2,5 GHz z 10 MB cache - 16 GB RAM - karta graficzna dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych obsługująca wymagane monitory, 4 GB pamięci - dysk SSD 256 GB - napęd DVD RW - karta sieciowa 100 Mbps - klawiatura - mysz optyczna - system operacyjny MS Windows 10 Professional | Tak, podać producenta, model/typ, parametry |  |
|  | Monitor diagnostyczny klasy 6MP, minimalne wymagania: - umożliwiająca diagnostykę badań TK, MRI oraz RTG, spełniające wszelkie warunki dotyczące monitorów diagnostycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - kolorowy, LCD/LED - czas reakcji matrycy (szary do szarego) 20 ms - przekątna obrazu 30” - obrazowanie skali szarości z LUT 10 bitów - obrazowanie koloru z LUT 30 bitów - rozdzielczość obrazu 1200x1600 - luminancja skalibrowana DICOM 600 cd/m2 - kontrast 1500:1 - przedni panel zabezpieczający ekran - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia - wbudowane w monitor urządzenie do kalibracji DICOM, - oprogramowanie do kalibracji DICOM | Tak, podać producenta, model/typ, parametry |  |
|  | Monitor opisowy, minimalne wymagania: - kolorowy, LCD/LED - czas reakcji matrycy (szary do szarego) 10 ms - przekątna obrazu 18” - rozdzielczość obrazu 1280x1024 - luminancja 250 cd/m2 - kontrast 850:1 | Tak, podać producenta, model/typ, parametry |  |
|  | Monitor diagnostyczny i monitor opisowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy | Tak |  |
| Stacja diagnostyczna dla platformy konsolidacyjnej – 7 kpl |
|  | Stacja robocza (komputer), minimalne wymagania: - procesor czterordzeniowy o częstotliwości bazowej 2,5 GHz z 10 MB cache - 16 GB RAM - karta graficzna dedykowana przez producenta monitorów diagnostycznych obsługująca wymagane monitory, 4 GB pamięci - dysk SSD 256 GB - napęd DVD RW - karta sieciowa 100 Mbps - klawiatura - mysz optyczna - system operacyjny MS Windows 10 Professional | Tak, podać producenta, model/typ, parametry |  |
|  | Para (2 szt.) monitorów diagnostycznych klasy 2MP, minimalne wymagania: - umożliwiająca diagnostykę badań TK, MRI oraz RTG, spełniające wszelkie warunki dotyczące monitorów diagnostycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej - kolorowy, LCD/LED - czas reakcji matrycy (szary do szarego) 10 ms - przekątna obrazu 21” - obrazowanie skali szarości z LUT 10 bitów - obrazowanie koloru z LUT 30 bitów - rozdzielczość obrazu 1200x1600 - luminancja skalibrowana DICOM 500 cd/m2 - kontrast 1400:1 - przedni panel zabezpieczający ekran - wbudowane monitorowanie czasu pracy monitora oraz czasu pracy podświetlenia - wbudowane w monitor urządzenie do kalibracji DICOM, - oprogramowanie do kalibracji DICOM - monitory fabrycznie parowane | Tak, podać producenta, model/typ, parametry, przy dostawie załączyć certyfikat producenta dot. fabrycznego parowania |  |
|  | Monitor opisowy, minimalne wymagania: - kolorowy, LCD/LED - czas reakcji matrycy (szary do szarego) 10 ms - przekątna obrazu 18” - rozdzielczość obrazu 1280x1024 - luminancja 250 cd/m2 - kontrast 850:1 | Tak, podać producenta, model/typ, parametry |  |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor opisowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i myszy | Tak |  |
| Integracja z istniejącymi systemami |
|  | Integracja systemu zarządzania danymi medycznymi z funkcjonującymi dwoma systemami RIS - utrzymanie funkcjonalne obecnie funkcjonujących integracji pomiędzy dwoma systemami RIS a dwoma systemami PACS | Tak |  |
|  | Integracja systemu zarządzania danymi medycznymi z funkcjonującymi urządzeniami diagnostycznymi obecnie podłączonymi do posiadanych dwóch systemów PACS - utrzymanie funkcjonalne obecnie funkcjonujących integracji w zakresie odbierania obrazów badań i generowania listy roboczej | Tak |  |
|  | Migracja do systemu zarządzania danymi medycznymi metadanych pacjentów, zleceń badań i opisów badań z obecnie funkcjonujących dwóch systemów RIS/PACS - konfiguracja systemu zarządzania danymi medycznymi do pracy z danymi obrazowymi dostępnymi w istniejących systemach PACS w sposób transparentny dla użytkownika (m.in. brak konieczności odrębnego wyszukiwania, importowania zarchiwizowanych w systemach PACS badań) | Tak |  |
|  | Wdrożenie mechanizmu wirtualnego łączenia przez system zarządzania danymi medycznymi bieżących i archiwalnych (dostępnych w istniejących systemach PACS) badań pacjenta (pochodzących z dwóch różnych posiadanych systemów HIS) w jeden rekord pacjenta | Tak |  |
| Gwarantowane parametry wydajnościowe |
|  | Oferowana konfiguracja sprzętowo-programowa gwarantuje wydajną i stabilną pracę uwzględniając wykonywanie co najmniej 110 000 procedur obrazowych rocznie, średnią 200 obrazów w procedurze, 5% przyrostu danych rocznie w trakcie trwania gwarancji i obsługi serwisowej Wykonawcy oraz z uwzględnieniem jednoczesnej pracy co najmniej 25 użytkowników systemu zarządzania danymi medycznymi. W zakresie dystrybucji poprzez przeglądarkę internetową Zamawiający wymaga utrzymania wydajności z założeniem jednoczesnej pracy co najmniej 100 użytkowników. Co najmniej 95% badań (dostępnych w systemie) wyświetlanych jest przez klienta systemu zarządzania danymi medycznymi zgodnie z bieżącym protokołem wyświetlania badania w czasie nie większym niż 5 sekund (dla stacji roboczych o parametrach nie gorszych niż oferowane, pracujących w sieci lokalnej Zamawiającego 1 Gb/s) Powyższe parametry jakościowe nie musza być spełnione, jeśli mają na nie bezpośredni wpływ czynniki leżące poza oferowanym systemem | Tak |  |
| Gwarancja |
|  | Okres gwarancji na oferowane rozwiązanie min. 24 miesiące Gwarancja, rozumiana jako zapewnienie prawidłowego działania oferowanego rozwiązania, w tym sprzętu i świadczenie usług serwisowych. | Tak, podać | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | W okresie gwarancji minimum 2 nieodpłatne przeglądy systemu PACS gwarancyjne rocznie, przeglądy zainstalowanych urządzeń urządzeń w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej producenta | Tak, podać | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca świadczy usługę monitorowania kluczowych parametrów życiowych urządzeń i platformy konsolidacyjnej przez szyfrowane połączenie sieciowe VPN | Tak | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia dostęp dla Zamawiającego do portalu monitoringu umożliwiającego odczytanie wartości monitorowanych parametrów i obsługę zgłoszeń gwarancyjnych przez szyfrowane połączenie sieciowe | Tak | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony w miejscu jego użytkowania w siedzibie Zamawiającego lub zdalnie przez szyfrowane połączenie sieciowe VPN | Tak | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym zgodnie z postanowieniami wzoru umowy | Tak | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | Godziny przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym z gwarantowanym czasem reakcji, minimum w dni robocze poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy minimum w godz. 8.00-16.00 | Tak, podać | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | Usługi gwarancyjne świadczone minimum w dni robocze, tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy minimum w godzinach 8.00-16.00 | Tak, podać | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | Czas reakcji / naprawy liczony minimum w dni robocze tj. poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przez całą dobę | Tak, podać | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) | Podać w zależności od rodzaju zgłoszenia awaria ≤ 4 godz. problem ≤ 8 godz. usterka ≤ 24 godz. | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) | ≤ 48 godz., podać | W przypadku zaproponowania lepszych parametrów niż wskazane w opisie wzór umowy zostanie odpowiednio dostosowany |
|  | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) | PODAĆ WARTOŚĆ W FORMULARZY OFERTOWYM ≤ 96 godz., podać | UWAGA KRYTERIUM OCENY OFERT |
| Usługi pogwarancyjne |
|  | Świadczenie usług serwisowych po upływie okresu gwarancji, dla oferowanego systemu, w okresie min. 36 m-cy. Koszty związane z zapewnieniem gwarancji na urządzenia po okresie gwarancji leżą po stronie Zamawiającego. Wynagrodzenie za świadczenie usług serwisowych pogwarancyjnych będzie należne Wykonawcy po upływie okresu gwarancji i będzie wypłacane Wykonawcy w ratach miesięcznych. Usługi pogwarancyjne mają być świadczone wg wymagań dla usług świadczonych w okresie gwarancji (pkt 282-292). | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi: ………………………………… (uzupełnić)

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

..........................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania   Wykonawcy