EZ/ZP/81/2018/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 2

Lampa szczelinowa – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2017r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa szczelinowa w układzie Zeiss | Tak |  |
| 2 | Długość szczeliny 1 – 14 mm | Tak |  |
| 3 | Szerokość szczeliny 0 – 14 mm (regulowana płynnie) | Tak |  |
| 4 | Wysokość szczeliny: 14; 10; 5; 1; 0,3 mm | Tak |  |
| 5 | Filtry: błękit kobaltowy, bezczerwienny, amber i absorbujący ciepło | Tak |  |
| 6 | Powiększenie : 3-stopniowe: 10x, 16x, 25x | Tak |  |
| 7 | Okulary o powiekszeniu 12,5 x | Tak |  |
| 8 | Rotacja szczeliny: 00 – 1800 regulowana płynnie | Tak |  |
| 9 | Płynna regulacja natężenia światła potencjometrem umieszczonym w bezpośrednim sąsiedztwie joysticka, tak by obsługa joysticka oraz potencjometru mogła być wykonywana jedną ręką | Tak |  |
| 10 | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów -umożliwiających poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak by przewody nie przeszkadzały podczas pracy przy urządzeniu | Tak |  |
| 11 | Odległość od oka pacjenta / powierzchni pryzmy: 90 mm | Tak |  |
| 12 | Regulacja PD: min. 58- 75 mm | Tak |  |
| 13 | Oświetlenie halogenowe | Tak |  |
| 14 | Stolik elektrycznie regulowany góra – dół z blatem na dwa urządzenia. | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jed17nego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca

EZ/ZP/81/2018/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 2

Tonometr bezkontaktowy – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2017r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor kolorowy dotykowy, LCD o przekątnej min. 8,5” | Tak |  |
| 2 | Sterowanie głowicy joystickiem, ruch głowicy góra-dół | Tak |  |
| 3 | System adaptacyjnego podmuchu powietrza dopasowuje się po pierwszym pomiarze do ciśnienia wewnątrzgałkowego pacjenta | Tak |  |
| 4 | Funkcja pomiaru auto start i manualnie | Tak |  |
| 5 | Dwa zakresy pomiarowe 0-30 mmHg i 0-60 mmHg | Tak |  |
| 6 | Zakres pomiarowy ciśnienia wewnątrzgałkowego od 0-30 mmHg oraz 0-60 mmHg | Tak |  |
| 7 | Krok pomiarowy 1 mmHg | Tak |  |
| 8 | Możliwość uzyskania średniej minimum z 3 pomiarów | Tak |  |
| 9 | Odległość robocza min. 10 mm | Tak |  |
| 10 | Automatyczne rozpoznawanie prawego lub lewego oka | Tak |  |
| 11 | Mechaniczna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka. System dźwiękowy alarmujący zbyt małą odległość głowicy od oka badanego | Tak |  |
| 12 | System graficznych znaczników ułatwiających pomiar manualny | Tak |  |
| 13 | Możliwość wyświetlania na wydruku identyfikatora pacjenta | Tak |  |
| 14 | Obliczanie skorygowanego IOP w oparciu o wpisanie grubości rogówki | Tak |  |
| 15 | Możliwość indywidualnej edycji w formule IOP parametru A i B | Tak |  |
| 16 | Przesył danych: USB, LAN, RS-232C | Tak |  |
| 17 | Wydruk automatyczny | Tak |  |
| 18 | Wbudowana drukarka | Tak |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jed17nego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca