EZ/ZP/93/2018/KŁ

Załącznik nr 2a do Zaproszenia

Załącznik nr 1 do Umowy użyczenia

Opis przedmiotu użyczenia

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Analizator do oznaczania krzepliwości krwi INR/PT

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |
| 5 | Wartość netto przedmiotu użyczenia: |  |
| 6 | Wartość brutto przedmiotu użyczenia: |  |

| LP | Parametry techniczne | Opis parametru wymaganego | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodologia | Fluorescencja optyczna |  |
| 2 | Rodzaj badania | INR/PT |  |
| 3 | Wynik po upływie | Ok. 2 minut |  |
| 4 | Pamięć | 200 wyników z datą/czasem |  |
| 5 | HCT (hematokryt) | 25-60% |  |
| 6 | Ilość potrzebnej krwi | Wisząca kropla lub 15( |  |
| 7 | Rodzaj próbki | Krew świeża włośniczkowa lub pełna żylna |  |
| 8 | Zakres pomiaru INR | 0,7-7,0 |  |
| 9 | Interfejs PC | Mini USB |  |
| 10 | Temperatura pracy | 15-350C |  |
| 11 | Temperatura przechowywania | Aparat: 0-500C Paski; 2-30OC |  |
| 12 | Okres ważności pasków | 24 miesiące |  |
| 13 | Źródło zasilania | 4 baterie AA lub zasilacz |  |
| 14 | Czas działania baterii | > 100 badań |  |
| 15 | Wymiary (dł.x szer.x wys.) | 152mm x 72mm x 38mm |  |
| 16 | Wymiary wyświetlacza (dł. x szer. x wys. ) | 53mm x 29mm |  |
| 17 | Waga bez baterii | 170g |  |
| 18 | Funkcje dodatkowe i zabezpieczenia | Identyfikator pacjenta, odczyty chronione hasłem |  |

…………………………………………………………………………

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy