EZ/ZP/112/2018/KŁ

Załącznik nr 2a do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 1

Zbiorniki na wodę pitna – 2 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2018r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pojemność zbiorników |
| 1 | Klinika Rehabilitacji: 10m3 | Tak, podać |  |
| 2 | Klinika Chorób Zakaźnych: 20m3 | Tak, podać |  |
| Wykonanie zbiorników |
| 3 | Wykonanie zbiornika: zgrzewalny doczołowo i / lub ekstruzyjnie spawany z niekorodującego ( obojętnego fizjologicznie ) tworzywa z grupy poliolefin- polipropylenu copolimeru PP-C UV ( celem wyeliminowania ryzyka pęknięć i uszkodzeń oraz twardnienia i zwiększonej sztywności tworzywa w trakcie eksploatacji ) z monolitycznych blokowych płyt tworzywa ( wymiar arkusza do transportu / wniesienia do pomieszczenia 1000x 2600 mm) wykonanych jako monolit metodą integralnego wtryskiwania stabilizowanej mieszanki tworzywa polipropylenu coplimeru PP grubości 50-51 mm / płyt modułowych panelowych nowej generacji gr 51 mm ( konstrukcja sandwichowa). | Tak, podać |  |
| Materiały |
| 4 | Płyty panelowe sandwiczowe odporne na poddawanie stałymi obciążeniami statycznymi , chemicznymi lub korozyjnymi . W odróżnieniu do płaskich arkuszy płyt – moduły panelowe copolimerowe posiadają budowę przestrzenną , tzn. obustronnie zamkniętej wewnętrznej kratownicy tworzywowej o wysokości zebra 50 mm ( dla łatwiejszego utrzymania czystości i ze względów estetycznych z obu stron gładka – zamknięty plaster miodu + stabilizacja na promieniowanie UV) i rozstawie w obu kierunkach co 50/100 mm . Wzmacniana konstrukcyjna struktura przypomina swym układem plaster miodu. Dzięki takiej budowie zbiorniki wykonane z kasetonów polipropylenowych PP / płyt panelowych ze stabilizacją na UV i starzenie charakteryzują się znacznie większa wytrzymałością , stabilnością i sztywnością aniżeli zbiornik wykonany z litej płaskiej płyty płaskiej płyty polipropylenowej PP-H. Należy zastosować izolacyjność cieplną materiałów, z których wykonany będzie zbiornik , aby do minimum zmniejszyć namnażanie się bakterii , zwłaszcza w sytuacji, gdy rozbiór wody jest okresowo zbyt mały / chodzi o bakterie różnych szczepów , w tym również np. Legionellę /. | Tak, podać |  |
| Wymiary prefabrykowanych elementów ścian zbiornika |
| 5 | Ze względu na racjonalność transportu i możliwości wniesienia przez wąskie drzwi winny wynosić 2600 x 1000 mm . Należy zastosować takie płyty panelowe , aby uniknąć stosowania stalowych wzmocnień zbiorników. | Tak, podać |  |
| 6 | - oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, poz. 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego. - oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy | Tak / Nie Tak / Nie |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca