EZ/ZP/112/2018/KŁ

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 2

Utylizator/spalarka – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2018r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Utylizator / spalarka / ma służyć do ekologicznej utylizacji tlenku etylenu pozostałym po procesie sterylizacji ( po procesie spalania pozostać winny tylko CO2 , oraz woda , nie powinno być innych szkodliwych produktów ). Jako urządzenie spełniające poniższe wymogi należy zastosować utylizator tlenku etylenu kompatybilny z istniejącym w Centralnej Sterylizatorni sterylizatorem gazowym STERI-VAC-USA. |
| 1 | sprawność usuwania tlenku etylenu 99.9 %. | Tak, podać |  |
| 2 | zdolność usuwania tlenku etylenu winna być niezależna od jego początkowego stężenia | Tak, podać |  |
| 3 | bardzo niska temperatura złoża / 140-235 stopni C/, oraz koncentracja tlenku etylenu poniżej 3000 ppm powodujące długa żywotność złoża. | Tak, podać |  |
| 4 | niskie koszty eksploatacji oraz mała awaryjność /sterowanie mikroprocesorowe i system autotestów urządzenia/ | Tak, podać |  |
| 5 | możliwość zamontowania urządzenia wewnątrz pomieszczeń technicznych lub na zewnątrz budynku. | Tak, podać |  |
| 6 | urządzenie kompatybilne ze sterylizatorem gazowym STERI-VAC-USA | Tak, podać |  |
| 7 | - oświadczamy, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (Dz. U. 2017, poz. 211) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia (certyfikaty CE / deklaracje zgodności) zgodnie z klasą wyrobu medycznego. - oświadczenie, iż do danego produktu nie stosuje się przepisów w/w ustawy | Tak / Nie Tak / Nie |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca