EZ/ZP/126/2018/EK

Załącznik nr 2h do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 8

Zestaw laserowy z system odciągu i filtracji – 1 kpl

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (2018r): ………………………………………………………..

| L.p. | Opis parametru | Zakres wymagań | Potwierdzenie wymagań (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ lasera | laser CO2 |  |
| 2 | Długość fali | 10600 nm |  |
| 3 | Moc na tkance | 40 W |  |
| 4 | Ogniskowa soczewki chirurgicznej | F=100 mm F=50 mm |  |
| 5 | Układ dostarczania wiązki | 7-mio częściowe ramię przegubowe ze sprężyną |  |
| 6 | Zasięg ramienia | 130 cm |  |
| 7 | Kąt obrotu ramienia | 360° |  |
| 8 | Tryby zabiegowe | Frakcyjny, 3 tryby chirurgiczne (pojedynczy, ciągły, impulsowy) |  |
| 9 | Zakresy ustawień - tryb frakcyjny | moc: 0,5-40W (regulacja o 0,1 do 1W, co 0,5 do 10W i co 1W do 40W) czas impulsu: 0,5 – 10,0 ms (regulacja o 0,1 ms) czas przerwy: 1 – 5000 ms (regulacja o 1 ms stos impulsów: 1 – 20 odstępy: 0,1 – 2,6 mm (regulowane 0 0,1 mm) kształt: koło, heksagon, trójkąt, kwadrat, prostokąt, linia, elipsa tryb pracy: liniowy, dośrodkowy, losowy liczba możliwych ustawień parametrów do zapisania: 5 Możliwość kalibracji osiowej pola zabiegowego z poziomu użytkownika |  |
| 10 | Zakres ustawień - tryb chirurgiczny | tryb pracy: pojedynczy impuls, cw, impulsowa moc: 0,5-40W (regulacja o 0,1 do 1W, co 0,5 do 10W i co 1W do 40W) czas impulsu : 1-100 ms (regulowany o 1 ms) czas impulsów: 0,5 – 1000 ms (regulowany o 0,1 ms) czas przerwy: 0,5 – 1000 ms (regulowany o 0,1 ms) |  |
| 11 | Wyświetlacz | kolorowy, dotykowy ekran LCD |  |
| 12 | Język menu | angielski |  |
| 13 | System chłodzenia | zamknięty obieg wodny |  |
| 14 | Wymagania elektryczne | 22-230 V, 50/60 Hz |  |
| Specyfikacja systemu odciągu i filtracji: |
| 15 | Silnik: bezszczotkowy | TAK |  |
| 16 | Zastosowane filtry: filtr wstępny F5, filtr cząstek H13, filtr węglowy | TAK |  |
| 17 | Wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 18 | Wskaźnik stopnia zanieczyszczenia filtra | TAK |  |
| 19 | Możliwość zastosowania różnych kloszy i końcówek odciągowych | TAK |  |
| 20 | Możliwość zastosowania sztywnego i giętkiego ramienia odciągowego | TAK |  |
| 21 | Możliwość zainstalowania przycisku nożnego | TAK |  |
| 22 | System mobilny: 4 kółka, 2 wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 23 | Możliwość samodzielnej wymiany filtrów | TAK |  |
| 24 | Dostęp do systemu filtracji oraz filtrów: od góry | TAK |  |
| 25 | Maks. przepływ powietrza 250 m3/h | TAK |  |
| 26 | Efektywny przepływ powietrza 20-200 m3/h | TAK |  |
| 27 | Głośność <63 dB | TAK |  |
| 28 | Zasilanie: 100-240V, 60Hz 0,6kW | TAK |  |
| 29 | Waga max 26 kg | TAK |  |
| 30 | Maks. Podciśnienie: 6000 Pa | TAK |  |
| 31 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK podać wartość w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca