EZ/ZP/126/2018/EK

Załącznik nr 2j do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 10

Fotel zabiegowy – szt. 1

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Numer katalogowy |  |
| 4 | Kraj pochodzenia |  |
| 5 | Rok produkcji 2018 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podstawa zabezpieczona tworzywową osłoną bez otworów, gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych gwarantujących łatwość i szybkość dezynfekcji | TAK |  |
| 2 | Mechanizm przejezdny blokowany i odblokowywany z pilota ręcznego | TAK |  |
| 3 | Materac min trzysegmentowy | TAK |  |
| 4 | Bezpieczne obciążenie min. 200 kg | TAK |  |
| 5 | Ciężar fotela bez akcesoriów max. 150 kg | TAK |  |
| REGULACJA |
| 6 | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie 440-960 mm (+/- 10 mm) | TAK/opisać |  |
| 7 | Elektryczna regulacja położenia części plecowej z pilota ręcznego w zakresie min 0 – 70 stopni | TAK/opisać |  |
| 8 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min. 15 stopni | TAK/opisać |  |
| 9 | Elektryczna regulacja położenia podnóżka w zakresie min od 0 do – 90 stopni z pilota ręcznego. Podnóżek musi mieć funkcję automatycznej regulacji długości w trakcie zmian położenia. | TAK/opisać |  |
| 10 | Pilot ręczny pozwalający na regulację pozycji pacjenta - pozycja horyzontalna ( wszystkie części blatu w poziomie), pozycja fotelowa, pozycja przyjęcia pacjenta (podnóżek maksymalnie opuszczony , plecy maksymalnie podniesione, siedzisko obniżone), regulacja podnóżka, regulacja oparcia pleców, blokowanie odblokowanie fotela, możliwość zaprogramowania co najmniej dwóch pozycji wybranych przez użytkownika uzyskiwanych jednym przyciskiem, | TAK/opisać |  |
| WYMIARY FOTELA |
| 11 | Długość całkowita po rozłożeniu 1950 mm +/- 20mm, | TAK |  |
| 12 | Szerokość leża części plecowej 680 mm( +/- 20mm), szerokość siedziska 630mm (+/- 20mm) | TAK |  |
| 13 | Długość części plecowej 950 mm +/- 20mm | TAK |  |
| 14 | Długość części siedziska 450 mm +/- 20mm | TAK |  |
| 15 | Długość podnóżka regulowana automatycznie od 250 mm do 500mm +/- 20mm | TAK |  |
| ELEMENTY WYPOSAŻENIA |
| 16 | Podpory rąk z zaciskami | TAK |  |
| 17 | Uchwyt na rolkę papieru | TAK |  |
| 18 | Podgłówek profilowany do zabiegów okulistycznych | TAK |  |
| 19 | Pilot nożny do regulacji wysokości , pozycji przyjęcia pacjenta i co najmniej jednej zaprogramowanej pozycji użytkownika | TAK |  |
| 20 | Poduszka/podgłówek | TAK |  |
| 21 | Szyny akcesoryjne przy części siedzącej | TAK |  |
| 22 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK podać wartość w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.39 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca