EZ/ZP/9/2019/EK

Załącznik nr 2b do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 2

Aparat USG – 1 szt

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2018r): ………………………………………………………..

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana | Oferowane parametry | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat USG fabrycznie nowy, stacjonarny o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Wyklucza się aparaty powystawowe Konstrukcja aparatu wprowadzona do produkcji nie wcześniej niż w 2018 | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  | Bez oceny |
| OPIS OFEROWANEGO APARATU I WYPOSAŻENIA |
| 3 | Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga max. 60 kg | TAK, podać |  | ≥60 – 0 pkt <60 – 10pkt |
| 4 | Regulacja położenia konsoli na boki min. +/- 60o | TAK |  | Bez oceny |
| 5 | Możliwość regulacji wysokości konsoli min 10 cm | TAK |  | Bez oceny |
| 6 | Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli, możliwość zmiany położenia uchwytów. | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości powyżej 8,5” z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie. | TAK |  | Bez oceny |
| 9 | Aktywne bezpinowe gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – co najmniej 3 gniazda | TAK |  | Bez oceny |
| 10 | Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21” cali, na ruchomym ramieniu, z możliwością regulacji położenia | TAK |  | Bez oceny |
| 11 | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 60% powierzchni ekranu monitora , bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu. | TAK |  | Bez oceny |
| 12 | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | Bez oceny |
| 13 | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192 | TAK |  | Bez oceny |
| 14 | Dynamika systemu min. 250 dB | TAK |  | Bez oceny |
| 15 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) – min. 1 do 22 MHz | TAK |  | Bez oceny |
| 16 | Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC | TAK |  | Bez oceny |
| 17 | Tryb 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku - wybierane częstotliwości pracy w trybie 2D min. 1-20 MHz - maksymalna głębokość penetracji min. 40 cm - powiększanie obrazu (zoom) - funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode Bez oceny -możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) | TAK |  | Bez oceny |
| 18 | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 1400 Hz | TAK, podać |  | ≤ 1400 Hz - 0 pkt >1400 Hz –10 pkt. |
| 19 | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2-16 MHz - automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa) - możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie - automatyczna analiza widma dopplerowskiego - regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej min.+/- 30 stopni - korekcja kąta bramki Dopplerowskiej +/- 89 stopni - wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm - pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym) | TAK |  | Bez oceny |
| 20 | Tryb Doppler Kolorowy (CD) - wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-16 MHz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/-30 stopni - ilość map kolorów – co najmniej 18 map - funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego | TAK |  | Bez oceny |
| 21 | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) - min. 170 Hz | TAK, podać |  | 170 – 0 pkt >170 – 10 pkt |
| 22 | Tryb obrazowania harmonicznego Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex (2D+PWD+CD) Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD) Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD) | TAK |  | Bez oceny |
| 23 | Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD | TAK |  | Bez oceny |
| 24 | Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej | TAK |  | Bez oceny |
| 25 | Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu | TAK |  | Bez oceny |
| 26 | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 lini tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | Bez oceny |
| 27 | Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów | TAK |  | Bez oceny |
| 28 | Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań ogólnych: Jama brzuszna Mięśniowo – szkieletowe Neonatalne Pediatryczne Małe narządy Urologiczne Tarczyca Naczyniowe | TAK |  | Bez oceny |
| 29 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji | TAK |  | Bez oceny |
| 30 | Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - co najmniej 400 presetów - możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów – Cine Loop - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania - archiwizacja sekwencji w czasie rzeczywistym (podczas badania) min. 500 sekund | TAK |  | Bez oceny |
| 31 | Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja | TAK |  | Bez oceny |
| 32 | Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych. | TAK |  | Bez oceny |
| 33 | Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM | TAK |  | Bez oceny |
| 34 | Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive oraz CD/DVD | TAK |  | Bez oceny |
| 35 | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat | TAK |  | Bez oceny |
| 36 | Jednoczesny zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne pod jednym przyciskiem. | TAK |  | Bez oceny |
| 37 | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań - min. 500 GB | TAK |  | Bez oceny |
| 38 | Min. 5 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty umieszczone bezpośrednio na konsoli operatorskiej | TAK |  | Bez oceny |
| 39 | Wyjście HDMI | TAK |  | Bez oceny |
| 40 | Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A-4 | TAK |  | Bez oceny |
| 41 | Cyfrowa drukarka termiczna (video – printer) czarno-biała wbudowana w aparat | TAK |  | Bez oceny |
| 42 | Oprogramowanie na zewnętrzny komputer obsługujący bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp.) obrazów nagranych w aparacie USG | TAK |  | Bez oceny |
| 43 | Możliwość przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne.) | TAK |  | Bez oceny |
| 44 | Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora. | TAK |  | Bez oceny |
| 45 | Wbudowana fabrycznie, zintegrowana z aparatem bateria pozwalająca przejść w tryb czuwania (standby) | TAK |  | Bez oceny |
| 46 | Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 15 sekund | TAK |  | Bez oceny |
| GŁOWICE |
| 47 | Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań naczyniowych i malych narządów Liczba elementów min. 192 Szerokość pola obrazowego (FOV) 45mm ± 5% mm Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-15 MHz ± 1MHz Tryb 2D – min. 8 wybieranych częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 5 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 7 wybieranych częstotliwości pracy | TAK |  | Bez oceny |
| 48 | Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej Liczba elementów min. 192 Pole widzenia min. 60° Zakres częstotliwości pracy głowicy 1-9 MHz ± 1MHz Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb Color Doppler - min. 4 wybierane częstotliwości pracy Głębokość obrazowania min. 40 cm | TAK |  | Bez oceny |
| WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |
| 49 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym Zakres częstotliwości pracy głowicy – min. 1-8 MHz Praca w trybie 2D – min 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie II harmonicznej – min. 5 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybieranych częstotliwości pracy Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 00, 50,150 | TAK |  | Bez oceny |
| 50 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych, reumatologicznych,naczyniowych, pracującą na wysokich częstotliwościach min. 10-22 MHz | TAK |  | Bez oceny |
| 51 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej” Zakres pracy głowicy - min. 6-18 MHz Szerokość pola obrazowego (FOV) min. 28 mm Praca w trybie 2D – min 4 wybierane częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min 4 wybierane częstotliwości pracy Praca w trybie Dopplera Kolorowego – min. 4 wybierane częstotliwości pracy | TAK |  | Bez oceny |
| 52 | Możliwość rozbudowy o głowicę elektroniczną typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych, pracującą na częstotliwościach min. 1-4MHz, posiadającą pole widzenia min. 85° | TAK |  | Bez oceny |
| 53 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg - Tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD) | TAK |  | Bez oceny |
| 54 | Możliwość rozbudowy o kolorowy oraz spektralny Doppler tkankowy. | TAK |  | Bez oceny |
| 55 | Możliwość rozbudowy o moduł Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych oraz z archiwum - możliwość ustawienia min. 3 lini prostych w różnych miejscach (linie nie połączone ze sobą). | TAK |  | Bez oceny |
| 56 | Możliwość rozbudowy o moduł Stress-Echo z możliwością definiowania nazw i ilości etapów, a także zaimplementowania stress-testu farmakologicznego. | TAK |  | Bez oceny |
| 57 | Możliwość rozbudowy o pedał do zamrażania obrazu – min. 3 programowalne przyciski nożne | TAK |  | Bez oceny |
| 58 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pomiarowe do automatycznej analizy i pomiaru kompleksu intima – media w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem częstotliwości radiowych (RF) dla uzyskania bardzo precyzyjnego pomiaru | TAK |  | Bez oceny |
| 59 | Możliwość rozbudowy aparatu o wbudowany moduł edukacyjny pozwalający użytkownikowi uzyskać porady w trakcie zabiegu, wyposażony w atlas anatomiczny oraz referencyjne obrazy dedykowane do min. reumatologii, anastezjologii, fizjoterapii , badań naczyniowych oraz procedury FAST | TAK |  | Bez oceny |
| GWARANCJA I SERWIS |
| 60 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji. | TAK |  | Bez oceny |
| 61 | Oferent posiada upoważnienie do sprzedaży i serwisu na terenie Polski wystawione przez producenta. Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Załączyć kserokopie dokumentów. | TAK |  | Bez oceny |
| 62 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez oceny |
| 63 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

..................................

Wykonawca