EZ/ZP/9/2019/EK

Załącznik nr 2c do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

Pakiet nr 3

Aparat do znieczulenia – 1 szt.

Nazwa urządzenia, typ, model: …………………………………………………………………

Producent: ………………………………………………………………………………….…

Rok produkcji (nie starszy niż 2018r): ………………………………………………………..

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe, nie powystawowe. | TAK |  |  |
| 2. | Aparat do znieczulania ogólnego dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  |  |
| 3. | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą min. 2 kół. | TAK PODAĆ |  |  |
| 4. | Blat do pisania. | TAK |  |  |
| 5. | Szuflada na akcesoria, możliwe ustawienie butelki z anestetykiem w pozycji pionowej. | TAK |  |  |
| 6. | Uchwyt fabryczny butli tlenowej i N2O, butle 10L z wyjściem gwintowanym. | TAK |  |  |
| 7. | Dodatkowe gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda). | TAK PODAĆ |  |  |
| 8. | Zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) z sieci centralnej. | TAK |  |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu na minimum 30 minut. | TAK PODAĆ |  |  |
| 10. | Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane, wyposażone w przyłącza do aparatu. | TAK |  |  |
| 11. | Prezentacja ciśnień gazów z sieci centralnej i z butli rezerwowych na ekranie respiratora. | TAK |  |  |
| 12. | Ssak inżektorowy, napędzany powietrzem z sieci centralnej z regulacją siły ssania, zbiornikiem na wydzieliny oraz zapasowy zbiornik, objętość zbiornika max 1000 ml, ssak zintegrowany z aparatem, przyłącze zasilające ssak w aparacie. | TAK |  |  |
| 13. | Uchwyt do przynajmniej dwóch parowników mocowanych jednocześnie na szynie. | TAK |  |  |
| SYSTEM DYSTRYBUCJI GAZÓW |
| 14. | Precyzyjne, elektroniczne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza z możliwością zapamiętania przez aparat danych dotyczących przepływu gazów w trakcie znieczulania do komputera. | TAK |  |  |
| 15. | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów zapewniający stałe stężenie tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów. | TAK |  |  |
| 16. | System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 25% lub wyższym. | TAK PODAĆ |  |  |
| 17. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami, minimalny przepływ świeżych gazów 300 ml/min lub niższy. | TAK PODAĆ |  |  |
| 18. | Zastawka nadciśnieniowa APL. | TAK |  |  |
| UKŁAD ODDECHOWY |
| 19. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych, dzieci i noworodków. | TAK |  |  |
| 20. | Układ oddechowy o prostej budowie, małej ilości części, łatwy do wymiany i sterylizacji, czujniki przepływu nadające się do sterylizacji. | TAK |  |  |
| 21. | Dodatkowe wyjście świeżych gazów do podłączenia układów półotwartych (bez ingerencji w układ okrężny). | TAK |  |  |
| 22. | Obejście tlenowe, minimalna wydajność > 30 L/min. | TAK PODAĆ |  |  |
| 23. | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności minimum 1.0 L. | TAK PODAĆ |  |  |
| 24. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną. | TAK |  |  |
| 25. | Funkcja ułatwiająca optymalny dobór przepływu świeżych gazów, tzw. ekonometr znieczulania. | TAK |  |  |
| 26. | Respirator o sterowaniu elektronicznym. | TAK |  |  |
| TRYBY WENTYLACJI |
| 27. | Tryb ręczny. | TAK |  |  |
| 28. | Oddech spontaniczny. | TAK |  |  |
| 29. | Wentylacja kontrolowana objętościowo. | TAK |  |  |
| 30. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym (SIMV). | TAK |  |  |
| 31. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie ciśnieniowym. | TAK |  |  |
| 32. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo. | TAK |  |  |
| 33. | Wentylacja synchronizowana ze wspomaganiem ciśnieniowym (w trybie ciśnieniowym i objętościowym). | TAK |  |  |
| 34. | Tryb PSV (Pressure Support Ventilation). | TAK |  |  |
| 35. | Tryb do współpracy z maszyną płuco-serce typu CBM, HLM. | TAK |  |  |
| REGULACJE |
| 36. | Reg. Stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:4. | TAK PODAĆ |  |  |
| 37. | Reg. częstości oddechu minimum od 3 do 100 l/min. | TAK PODAĆ |  |  |
| 38. | Reg. objętości oddechowej (tryb VCV) minimum od 20 do 1400 ml. | TAK PODAĆ |  |  |
| 39. | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O. | TAK PODAĆ |  |  |
| 40. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 70 hPa. | TAK PODAĆ |  |  |
| 41. | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 30 % czasu wdechu. | TAK PODAĆ |  |  |
| 42. | Regulacja czułości wyzwalacza przepływowego przy wentylacji synchronizowanej, w zakresie od minimum 0,3 do 10 l/min. | TAK PODAĆ |  |  |
| ALARMY |
| 43. | Alarm niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej. | TAK |  |  |
| 44. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | TAK |  |  |
| 45. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | TAK |  |  |
| 46. | Alarm braku zasilania w gazy (O2, N2O, Powietrze). | TAK |  |  |
| 47. | Alarm Apnea, analiza na podstawie ciśnienia, przepływu i CO2. | TAK |  |  |
| 48. | Możliwość automatycznego ustawiania granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji. | TAK |  |  |
| POMIAR I OBRAZOWANIE W APARACIE DO ZNIECZULANIA |
| 49. | Stężenia tlenu w gazach oddechowych (wdechowe i wydechowe), pomiar paramagnetyczny, nie dopuszcza się czujników zużywalnych, galwanicznych. | TAK |  |  |
| 50. | Pomiar objętości oddechu Vt. | TAK |  |  |
| 51. | Pomiar objętości minutowej MV. | TAK |  |  |
| 52. | Pomiar częstotliwości oddechowej f. | TAK |  |  |
| 53. | Ciśnienia szczytowego. | TAK |  |  |
| 54. | Ciśnienia średniego. | TAK |  |  |
| 55. | Ciśnienia Plateau. | TAK |  |  |
| 56. | Ciśnienia PEEP. | TAK |  |  |
| 57. | Częstości oddychania. | TAK |  |  |
| 58. | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | TAK |  |  |
| 59. | Kapnografia i kapnometria (stężenie wdechowe i wydechowe) w aparacie. | TAK |  |  |
| 60. | Stężenia lotnych anestetyków z automatyczną detekcją zastosowanego środka w aparacie. | TAK |  |  |
| 61. | Automatyczne skalkulowanie parametrów wentylacji po wprowadzeniu wagi pacjenta. | TAK |  |  |
| 62. | Prezentacja pętli ciśnienie/ objętość, objętość/ przepływ. | TAK |  |  |
| 63. | Zapamiętywanie pętli oddechowej (referencyjnej). | TAK |  |  |
| 64. | Zapis pętli referencyjnej, prezentacja parametrów pętli referencyjnej i aktualnie kreślonej: parametry liczbowe, co najmniej VT, Pmax, Cpat, prezentowane na ekranie respiratora. | TAK |  |  |
| INNE |
| 65. | Komunikacja z aparatem w języku polskim. | TAK |  |  |
| 66. | Ekran kolorowy, LCD, przekątna >12 cali. | TAK PODAĆ |  |  |
| 67. | Węże wysokociśnieniowe (O2, N2O, AIR), kodowane kolorami, dł. 5m, wtyki AGA. | TAK |  |  |
| 68. | Dodatkowy niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2. | TAK |  |  |
| 69. | Akcesoria dodatkowe w dostawie: co najmniej 10 linii próbkujących, co najmniej 12 pułapek do modułu gazowego co najmniej 6 zbiorników jednorazowych z wapnem, co najmniej 25 układów jednorazowych z workiem 2L. | TAK PODAĆ |  |  |
| PARAMETRY I FUNKCJONALNOŚCI |
| 70. | Zastawka nadciśnieniowa APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania zastawki do minimum. | TAK |  |  |
| 71. | Respirator ekonomiczny, napęd respiratora niezużywający gazów medycznych, elektryczny. | TAK |  |  |
| 72. | Awaryjny tryb wentylacji mechanicznej zapewniający kontynuację wentylacji po zaniku dopływu gazów zasilających z sieci centralnej i z butli rezerwowych. | TAK |  |  |
| 73. | Regulacja objętości oddechowej (tryb VCV) od 6 ml. | TAK |  |  |
| 74. | Regulacja czasu narastania ciśnienia wdechowego. | TAK |  |  |
| 75. | Pomiar i prezentacja objętości minutowej Mvspont. | TAK |  |  |
| 76. | Ekran respiratora wbudowany w panel przedni aparatu. | TAK |  |  |
| 77. | Zbiornik pochłaniacza o objętości od 1500 ml. | TAK PODAĆ |  |  |
| 78. | Bezpieczne przełączanie między trybami wentylacji (także pomiędzy trybem wentylacji mechanicznej i ręcznej), dwustopniowe, typu: wybór trybu – potwierdzenie wyboru. | TAK |  |  |
| 79. | Regulacja Plateau wdechu w zakresie minimum od 0 do 50 %. | TAK PODAĆ |  |  |
| 80. | Reg. Stosunku wdechu do wydechu: powyżej 3:1 (czyli 3:1 , 4:1 itd.). | TAK PODAĆ |  |  |
| 81. | PEEP – dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe regulacja od 1 cmH2O. | TAK |  |  |
| 82. | Podgrzewany układ oddechowy (zasilanie wewnętrzne, nie dopuszcza się zewnętrznych kabli zasilających) minimalizujący skraplanie. | TAK |  |  |
| 83. | Mini trendy PEEP/ Cpat, MV*CO2 (emisja dwutlenku węgla), O2 zużycie. | TAK |  |  |
| MONITOR PACJENTA |
| 84. | Monitor TFT stacjonarno-transportowy, wyposażony w kolorowy, wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 10”. | TAK PODAĆ |  |  |
| 85. | Chłodzenie pasywne (bez wentylatora). | TAK |  |  |
| 86. | Wyświetlenie jednocześnie przynajmniej 5 krzywych dynamicznych. | TAK PODAĆ |  |  |
| 87. | Monitor wyposażony w pamięć trendów wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich przynajmniej 24 godzin, z rozdzielczością 1 minuty. | TAK |  |  |
| 88. | Kardiomonitor umożliwia skonfigurowanie startowych parametrów pracy, przyjmowanych automatycznie po przyjęciu nowego pacjenta, przynajmniej: kolejności i kolorów monitorowanych parametrów, włączenia i wyłączenia alarmów poszczególnych parametrów, głośności alarmów, ustawienia głośności i źródła dźwięku tętna. | TAK |  |  |
| 89. | Monitor wyposażony w możliwość automatycznego, inicjowanego przez użytkownika ustawiania granic alarmowych jednocześnie wszystkich parametrów na podstawie aktualnej wartości tych parametrów. | TAK |  |  |
| 90. | Możliwość skonfigurowania własnego zestawu granic alarmowych ustawianych samoczynnie po przyjęciu nowego pacjenta. | TAK |  |  |
| 91. | W przypadku monitorów połączonych siecią możliwość zdalnego podglądu innego monitora, przekazywania informacji o alarmach i zdalnego wyciszenia alarmu. | TAK |  |  |
| 92. | Monitor wyposażony w pamięć zdarzeń zapisywanych automatycznie w przypadku wystąpienia alarmu i z zapisem inicjowanym ręcznie: przynajmniej 50 zdarzeń zawierających odcinki krzywych dynamicznych monitorowanych parametrów o długości przynajmniej 20 sekund, oraz wartości liczbowe parametrów z momentu zdarzenia. | TAK |  |  |
| 93. | Monitor posiada pamięć przynajmniej 15 różnych zestawów konfiguracji pracy, pozwalających na szybkie dopasowanie do wymagań stanowiska, bez potrzeby ustawiania poszczególnych parametrów. Minimalne wymagania dotyczące zestawu zapamiętanych parametrów pracy: kolory poszczególnych monitorowanych parametrów, głośność alarmów, ustawienia granic alarmowych. | TAK |  |  |
| 94. | Monitor zamocowany do aparatu znieczulania w sposób umożliwiający dopasowanie położenia ekranu: obrót i nachylenie. W komplecie zestaw niezbędnych elementów. | TAK |  |  |
| 95. | Monitor połączony z aparatem do znieczulania w sposób umożliwiający wyświetlenie na ekranie monitora danych z aparatu, zapisywanie w trendach razem z monitorowanymi parametrami i udostępnianie w sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |  |
| 96. | Monitor jest wyposażony w stację dokującą umożliwiającą zamocowanie i zdjęcie go bez konieczności odłączania i podłączania układów pacjenta oraz przewodu zasilającego i przewodów łączących z innymi urządzeniami, jeśli zostanie z nimi połączony, takimi jak rejestrator, drukarka, dodatkowy ekran kopiujący, sieć centralnego monitorowania. | TAK |  |  |
| MONITOROWANIE STACJONARNE |
| 97. | Monitorowanie EKG, ST, arytmii, oddechu, saturacji SpO2, temperatury, ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną w czterech torach, rzutu minutowego serca metodą termodylucji, przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. | TAK |  |  |
| 98. | Monitor wyposażony w urządzenia i oprogramowanie służące do pracy w sieci centralnego monitorowania wykonanej zgodnie ze standardem Ethernet. | TAK |  |  |
| TRANSPORT |
| 99. | Monitor pacjenta umożliwiający kontynuację nieprzerwanego monitorowania pacjenta podczas transportu, przerw w zasilaniu i w przypadku konieczności ewakuacji oddziału. | TAK |  |  |
| 100. | Masa monitora (modułu transportowego z ekranem) < 6 kg. | TAK PODAĆ |  |  |
| 101. | Wbudowane zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 4 godziny pracy w przypadku transportu lub zaniku zasilania. | TAK PODAĆ |  |  |
| 102. | Monitorowanie w transporcie EKG, oddechu, temperatury, saturacji (SpO2), ciśnienia metodą nieinwazyjną, ciśnienia metodą inwazyjną w dwóch torach. | TAK |  |  |
| MODUŁY POMIAROWE I AKCESORIA |
| 103. | EKG: przewód do podłączenia 3 elektrod. | TAK |  |  |
| 104. | Przewody EKG z szeregowo umieszczonym zatrzaskami do podłączania elektrod na jednym przewodzie. | TAK |  |  |
| 105. | Wężyk i dwa mankiety do pomiaru ciśnienia u pacjentów o normalnej masie ciała, dużej i bardzo dużej masie ciała. | TAK |  |  |
| 106. | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych. | TAK |  |  |
| 107. | Czujnik temperatury skóry. | TAK |  |  |
| 108. | Tory pomiarowe ciśnienia przystosowane do podłączania przetworników Argon. | TAK |  |  |
| 110. | Akcesoria do pomiaru przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. | TAK |  |  |
| 111. | Dostawa wraz z rozładunkiem, montażem oraz uruchomieniem i przeszkoleniem personelu. | TAK |  |  |
| 112. | Przeglądy zgodnie z instrukcją obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |
| 113. | Oferent musi zapewnić serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |  |
| 114. | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |  |
| 115. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym | (dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.38 SIWZ.) |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi…………………………………....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego             z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych

..................................

Wykonawca