EZ/ZP/96/2008 Sprzęt  do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych

(ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do  Zaproszenia do składania ofert

### FORMULARZ CENOWY

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość | Jednostka miary | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, giętka, z hydrofilną końcówką dł 500mm i podwójnym systemem znaczników, średnica 0,035”, dł. robocza max. 450cm., końcówka prosta. | 7 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Balon do usuwania złogów i rewizji dróg żółciowych, trójkanałowy, 3 szerokości: 8.5mm, 11.5mm, 15mm, min. Średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia max 195cm. Ujście kontrastu powyżej balonu. | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Jednorazowy zestaw wprowadzający do protezowania typu 8.5 Fr, do prowadnicy 0,035”, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm, długość robocza min 270cm. | 7 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8.5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 70mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8.5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 50mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm | 3 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8.5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 90mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8.5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 120mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm | 2 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| Litotryptor mechaniczny jednorazowego użytku w osłonie z czarnego teflonu, z funkcją kosza, średnica koszyka 30mm, minimalna średnica kanału roboczego 4.2mm, długość robocza max 1950mm, z możliwością wprowadzenia po prowadnicy 0,035”. | 1 | sztuka |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Zatwierdził:

Roman BURDA spec. chirurg