EZ/ZP/96/2008 Sprzęt do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych

(ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  Zaproszenia do składania ofert

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …….. Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… Klasyfikacja wyrobu……………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prowadnica do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych i trzustkowych, giętka, z hydrofilną końcówką dł 500mm i podwójnym systemem znaczników, średnica 0,035”, dł. robocza max. 450cm., końcówka prosta. |  |  |
| 2 | Balon do usuwania złogów i rewizji dróg żółciowych, trójkanałowy, 3 szerokości: 8.5mm, 11.5mm, 15mm, min. Średnica kanału roboczego 2,8mm, długość narzędzia max 195cm. Ujście kontrastu powyżej balonu. |  |  |
| 3 | Jednorazowy zestaw wprowadzający do protezowania typu 8.5 Fr, do prowadnicy 0,035”, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm, długość robocza min 270cm. |  |  |
| 4 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8.5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 70mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm |  |  |
| 5 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8.5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 50mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm |  |  |
| 6 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8.5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 90mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm |  |  |
| 7 | Proteza polietylenowa do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, kształt prosty, średnica 8.5 Fr, odległość między nacięciami fiksującymi protezę 120mm, minimalna średnica kanału roboczego 3.2mm |  |  |
| 8 | Litotryptor mechaniczny jednorazowego użytku w osłonie z czarnego teflonu, z funkcją kosza, średnica koszyka 30mm, minimalna średnica kanału roboczego 4.2mm, długość robocza max 1950mm, z możliwością wprowadzenia po prowadnicy 0,035”. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Zatwierdził:

Roman BURDA spec. chirurg