(Załącznik nr 2 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 2 do  Zaproszenia do składania ofert

Dane techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia

Kardiostymulator do stymulacji czasowej – 10 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2008 |

| L.p. | PARAMETRY WYMAGANE | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ stymulacji VVI VOO | TAK |  |
|  | Do stymulacji elektrodą bipolarną | TAK |  |
|  | Minimalny zakres częstości stymulacji 40 – 180 imp./min. | TAK |  |
|  | Minimalny zakres amplitudy impulsu 1 – 20 mA | TAK |  |
|  | Minimalny zakres czułości 0,5 – 10 mV | TAK |  |
|  | Refrakcja mieszcząca się w przedziale 300 (50 ms | TAK |  |
|  | Sygnalizacja stanu baterii. | TAK |  |
|  | Zasilanie – baterie alkaliczne. | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.