…………………………………

PIECZĄTKA WYKONAWCY

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 do  Zaproszenia do składania ofert

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis wymaganych parametrów | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia ………………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sufitowa jednoogniskowa lampa zabiegowa z kompletem elementów montażowych i zasilaczem. |  |  |
| 2 | Źródło światła żarówka halogenowa |  |  |
| 3 | Natężenie światła lampy >= 45000 lux |  |  |
| 4 | Temperatura barwowa >= 4200 K |  |  |
| 5 | Współczynnik odwzorowania barw Ra >= 88 % |  |  |
| 6 | Średnica pola oświetlenia w polu operacyjnym >=140 mm |  |  |
| 7 | Głębokość wstępnie zogniskowanego oświetlenia >= 130 cm |  |  |
| 8 | Możliwość obrotu czaszy lampy o 270° wokół osi pionowej |  |  |
| 9 | Czasza wyposażona w tzw. brudny uchwyt do sterowania położeniem kopuły |  |  |
| 10 | Zestaw sufitowych elementów montażowych dający obrót lamy o 360° wokół sufitowego punktu mocowania lampy |  |  |
| 11 | Moc pobierana przez żarówkę lampy max 50 W |  |  |
| 12 | Napięcie zasilające 230 V / 50-60 Hz |  |  |
| 13 | Żywotność żarówki min. 1000 godzin |  |  |
| 14 | Możliwość wymiany żarówki bez konieczności użycia specjalnych narzędzi |  |  |
| 15 | Zapasowa żarówka - 4 szt. |  |  |
| 16 | Deklaracja zgodności CE |  |  |
| 17 | Gwarancja 24 m-ce |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

………………………………

Podpis Wykonawcy