Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Ilość sztuk | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa, zwijalna, jednoczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % wraz z kartridżem do implantacji | Tak | 2910 |  |
| 1 | Średnica optyczna: 5,5 mm i 6,0 mm, moc soczewki dla optyki 5,5 mm: od plus 10,00 D do plus 30,00 D; moc soczewki dla optyki 6,0 mm: od plus 6,00 B do plus 34,00 D; całkowita długość soczewki: 13,0 mm | Tak |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa jednoczęściowa zwijalna o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % z filtrem światła niebieskiego z asferyczną tylną powierzchnią optyki (wymagane dwa zestawy narzędzi do implantacji (injector i penseta)) | Tak | 30 |  |
| 1 | Średnica części optycznej – 6 mm, długość całkowita 13 mm, dostępność dioptrażu 6-30 D; współczynnik refrakcji 1,55 | Tak |  |  |
|  | Soczewka wewnątrzgałkowa zwijalna trzyczęściowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % | Tak | 60 |  |
| 1 | Średnica części optycznej 6,0 mm, moc soczewki od plus 6,00 D do plus 34,00 D; długość całkowita 13 mm | Tak |  |  |
| Do powyższego zadania wymagane jest użyczenie na czas obowiązywania umowy aparatu do usuwania zaćmy i witrektomii przedniej wyposażonego w głowice umożliwiające oprócz pracy z ultradźwiękami ( o kierunku przód tył) prace z ultradźwiękami skrętnymi ( oscylacje tipa w kierunku poprzecznym do głównej osi głowicy) oraz umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu w systemie emulsyfikacji płynowej. |
| 1 | Konfiguracja aparatu: Konsola – 1 szt. Pilot zdalnego sterowania – 1 szt. Przełącznik nożny – 1 szt. Głowica do fakoemulsyfikacji oscylacyjnej – 2 szt. Noże do witrektomii przedniej – 6 szt. Pęseta diatermiczna – stalowa prosta – 2 szt. Przewód do diatermii – 2 szt. Końcówki I/A bimanualne – 2 szt. Kluczyk do odkręcania tipów – 1 szt. Instrukcja obsługi Karta pamięci – 1 szt. Videooverlay – 1 szt. | Tak | 1 |  |
| Zadanie 2 |
|  | Zestaw wiskoelastyków stosowanych śródoperacyjnie: 1% hialuronian sodu (0,55 ml) oraz 3% hialuronian sodu i 4% chondroitynosiarczan sodu (0,50 ml) | Tak | 3000 |  |
| 1 | Zestaw wiskoelastyków stosowanych śródoperacyjnie: 1% hialuronian sodu (0,55 ml) oraz 3% hialuronian sodu i 4% chondroitynosiarczan sodu (0,50 ml) | Tak |  |  |
|  | 1% hialuronian sodu do stosowania śródoperacyjnego (0,85 ml) | Tak | 500 |  |
| 1 | . 1% hialuronian sodu do stosowania śródoperacyjnego (0,85 ml) | Tak |  |  |
|  | 3% hialuronian sodu i 4% chondroitynosiarczan sodu (0,5 ml) | Tak | 100 |  |
| 1 | 3% hialuronian sodu i 4% chondroitynosiarczan sodu (0,5 ml) | Tak |  |  |
| Zadanie 3 |
|  | CustomPaki (CPK) | Tak | 3000 |  |
| 1 | Jałowy, jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw, wstępnie przygotowanych (odpakowanych) materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji. Skład: Jednoczęściowe obłożenie okulistyczne pacjenta z wycięciem na oko, folia zabezpieczająca z workiem zbiorczym; wymiary 100X120 cm – 1 szt. Obłożenie na stolik 140X140 cm – 1 szt. Fartuchy operacyjne – 2 szt. Nóż SLIT obustronnie ostrzony (Dual Bevel), 2 mm znacznikiem głębokości do otwarcia komory o kalibracji 2,75 mm – 1 szt. Nóż do paracentezy 1,2 mm – 1 szt. Nóż do tunelu twardówkowego ostrzony od góry 2,3 mm – 1 szt. Micro Tip (Turbo Sonics 30 Round 0,9 mm – 1 szt. lub inny w zależności od rodzaju aparatu) Zestaw osłonki irygacyjne i komora testowa – 1 szt. (typ w zależności od rodzaju aparatu) Kaseta wraz z drenami do aparatu (typ w zależności od rodzaju aparatu) Podłokietniki – 2 szt. Kaniula do hydrodysekcji 27 G – spłaszczona – 1 szt. Kaniula irygacyjna 25 G – 1 szt. Cystotom 25 G – 1 szt. Strzykawki dwuczęściowe 2 ml – 4 szt. (różne kolory tłoków) Strzykawka trzyczęściowa 20 ml – 1 szt. Sączki – 3 szt. Mikrogąbki – 5 szt. Osłonka plastikowa na oko – 1 szt. Plaster – 2 szt. Pojemnik na płyn – 1 szt. | Tak |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia 2004/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.)– z zaznaczeniem którego pakietu dotyczą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.