# ZAŁACZNIK NR 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Elektryczne urządzenie do wytworzenia i utrzymywania bezkrwawego pola w operowanych kończynach i do znieczuleń odcinkowych.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektryczne urządzenie do wytworzenia i utrzymywania bezkrwawego pola w operowanych kończynach i do znieczuleń odcinkowych – 2 szt. |
| 1 | Możliwość podłączenia do niezależnych gniazd podwójnego mankietu do znieczuleń odcinkowych | TAK |  |
| 2 | Niezależny moduł do szybkiego toczenia płynów i automatycznego wymasowywania krwi z kończyn | TAK |  |
| 3 | 3 osobne manometry i 2 przyciski spustowe do gniazd mankietu dwukomorowego | TAK |  |
| 4 | Zegar cyfrowy z możliwością ustawienia czasu zabiegu | TAK |  |
| 5 | Silikonowe spiralne dreny zakończone szybkozłączkami do podłączenia mankietów | TAK |  |
| 6 | Ręczna pompka-gruszka na wypadek awarii zasilania | TAK |  |
| 7 | Zakres regulacji ciśnienia dla mankietów uciskowych 0-600 mmHg | TAK |  |
| 8 | Zakres regulacji ciśnienia dla infuzji płynów 0-300 mmHg | TAK |  |
| 9 | Urządzenie zamocowane na mobilnym stojaku z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
| Osprzęt do 2 szt. elektrycznego urządzenia do wytworzenia i utrzymywania bezkrwawego pola |
| 1 | Mankiet uciskowy na udo, jednokomorowy, dł. 86 cm, kompatybilny z urządzeniem – 5 szt. | TAK |  |
| 2 | Mankiet uciskowy na ramię, jednokomorowy, dł. 35 cm, kompatybilny – 5 szt. | TAK |  |
| 3 | Mankiet uciskowy na ramię, dwukomorowy, dł. 35 cm, kompatybilny z urządzeniem – 2 szt. | TAK |  |
| 4 | Rękaw do automatycznego wymasowywania krwi z kończyny górnej, kompatybilny z urządzeniem – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Nogawka do automatycznego wymasowywania krwi z kończyny dolnej, kompatybilna z urządzeniem – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Taśma Esmarcha, wielorazowego użytku, szer. 10 cm – 10 szt. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................