# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Ultrasonograf klasy Premium

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji; 2009 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania Ogólne |
| 1 | Ultrasonograf klasy Premium z nowymi technikami obrazowania do badań: jamy brzusznej narządów powierzchownych naczyń i przepływów ortopedycznych z możliwością wykonywania zabiegów biopsyjnych u dzieci i dorosłych | TAK |  |
| 2 | Aparat zbudowany na mobilnej platformie składający się z jednostki centralnej, konsoli, monitora, kompletu głowic i videoprintera | TAK |  |
| 3 | Zasilanie standardowe 230V ± 10% 50 Hz | TAK |  |
| 4 | Maksymalny pobór mocy z sieci energetycznej max. 1500 VA | TAK |  |
| 5 | Waga kompletnego aparatu max. 190 kg | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji na aparat i osprzęt min. 24 miesiące | TAK |  |
| 7 | Certyfikat CE na zaoferowany ultrasonograf, zgodnie z ustawą z dnia 20.04.2004 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 93 poz. 896) | TAK |  |
| 8 | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |
| Jednostka Centralna |
| 9 | Zakres częstotliwości pracy określony jako częstotliwość pracy możliwych do podłączenia głowic min. od 2 do 20 MHz. | TAK |  |
| 10 | Ilość kanałów odbiorczych przetwarzania min. 18.000 | TAK |  |
| 11 | Dynamika systemu min. 190 dB | TAK |  |
| 12 | Zakres maksymalnej głębokości penetracji min. 35 cm bez utraty rozdzielczości w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |
| 13 | Ilość gniazd parkingowych dla głowic obrazowych min. 1 | TAK/NIE |  |
| Monitor |
| 14 | Monitor LCD min. 19 cali | TAK |  |
| 15 | Rozdzielczość min. 1240 x 1024 | TAK |  |
| 16 | Monitor zainstalowany na ruchomym ramieniu z możliwością wykonywania regulacji: obrotu, przechyłu, ruchu w pionie i w poziomie | TAK |  |
| Tryby Pracy / Prezentacja |
| 17 | B-mode, 2D, B/B | TAK |  |
| 18 | M-mode, B/M | TAK |  |
| 19 | HI - Obrazowanie Harmoniczne typu „Inversi Pulsu” lub podobne | TAK |  |
| 20 | CI - Obrazowanie Coupond / Wielowiązkowe z min. 3 kątami linii tworzących obraz i z min. 3 różnymi częstotliwościami emitowanych linii | TAK |  |
| 21 | PWD - Doppler Pulsacyjny | TAK |  |
| 22 | CD - Doppler Kolorowy | TAK |  |
| 23 | PD - Doppler Power/Angio | TAK |  |
| 24 | Doppler Perfusion / Przepływy w mikronaczyniach | TAK |  |
| 25 | Duplex: 2D + PWD | TAK |  |
| 26 | Triplex: 2D + CD + PWD | TAK |  |
| 27 | Oprogramowanie do wygładzenia obrazu B-mode i uzyskania obrazu zbliżonego obrazów uzyskiwanych na MR | TAK |  |
| 28 | Elastografia w czasie rzeczywistym z możliwością prezentacji elastyczności tkanki w skalach, kodowania kolorem i w skali liczbowej, współpracująca przynajmniej z: - min. 2 głowicami liniowymi min. 192-elementowymi: niskoczęstotliwościową i wysokoczęstotliwościową - głowicą abdominalną min. 192-elementową | TAK |  |
| Przetwarzanie Obrazu |
| 29 | Rewers obrazu lewy/prawy, obrót obrazu | TAK |  |
| 30 | Zmiana wielkości pola skanowania | TAK |  |
| 31 | Zoom dla obrazów w czasie rzeczywistym i zamrożonym min. x8 | TAK |  |
| 32 | Maksymalna ilość obrazów „Frame Rate” min. 400 obraz/sek dla głowicy sektorowej | TAK |  |
| 33 | Pamięć CINE o pojemności min. 10000 klatek | TAK |  |
| 34 | Znaczniki ciała | TAK |  |
| 35 | Możliwość ustawienia własnych „presetów” | TAK |  |
| Doppler Pulsacyjny |
| 36 | Minimalna wielkość bramki Dopplera min. 0,5 mm | TAK |  |
| 37 | Maksymalna mierzona prędkość min. 7 m/s | TAK |  |
| 38 | Maksymalny PRF min. 23 kHz | TAK |  |
| 39 | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera min. ± 20° | TAK |  |
| 40 | Automatyczny dobór skali i linii bazowej po przyciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
| Pomiary |
| 41 | Podstawowe pomiary fizyczne: odległości, długości, obrysy, pola powierzchni, objętości, kątów | TAK |  |
| 42 | Podstawowe pomiary parametrów Dopplera; prędkości (wartości min., max., śred.), indeksów PI i RI, zwężeń, gradientów, czasu HR, stosunków | TAK |  |
| 43 | Automatyczny obrys i wyliczenie podstawowych parametrów przepływów | TAK |  |
| Raporty / Obliczenia |
| 44 | Naczyniowy, Położniczo-Ginekologiczny, Urologiczny | TAK |  |
| 45 | Inne. Podać | TAK |  |
| Głowice |
| 46 | Głowica Convex do badań jamy brzusznej Szerokopasmowa wielorzędowa o częstotliwości pracy mim. 2 ÷ 5 MHz Ilość elementów min. 192 Kąt widzenia min. 70° Wybór częstotliwości pracy w B-mode min. 5 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5 Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 47 | Głowica Liniowa do badań narządów powierzchownych Szerokopasmowa wielorzędowa o częstotliwości pracy mim. 6 ÷ 14 MHz Ilość elementów min. 192 Pole widzenia min. 38 mm Wybór częstotliwości pracy w B-mode min. 5 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5 Praca w trybie trapezowym Praca w trybie panoramicznym | TAK |  |
| 48 | Głowica liniowa do badań naczyniowych Szerokopasmowa wielorzędowa o częstotliwości pracy mim. 5 ÷ 9 MHz Ilość elementów min. 192 Pole widzenia min. 38 mm Wybór częstotliwości pracy w B-mode min. 5 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5 Praca w trybie trapezowym Praca w trybie panoramicznym | TAK |  |
| 49 | Głowica Mikro-Convex pediatryczna Szerokopasmowa wielorzędowa o częstotliwości pracy mim. 4 ÷ 8 MHz Ilość elementów min. 192 Kąt widzenia min. 80° Wybór częstotliwości pracy B-mode min. 5 Wybór częstotliwości harmonicznych min. 5 | TAK |  |
| Archiwizacja |
| 50 | Twardy dysk min. 160 GB. Podać model | TAK |  |
| 51 | Video-Drukarka. Podać model | TAK |  |
| 52 | Port USB min. 1 | TAK |  |
| 53 | Zapisywanie w formatach kompatybilnych z standardowymi formatami systemu Windows | TAK |  |
| 54 | Archiwum z możliwością wyświetlania danych pacjenta, mozaiki obrazów, raportów | TAK |  |
| 55 | Przesyłanie danych i obrazów w standardzie DICOM 3.0 z Worklist | TAK |  |
| Ergonomia |
| 56 | Układ jezdny z czterema niezależnymi kołami z możliwością ich blokowania | TAK |  |
| 57 | Ruchoma konsola wykonująca ruchy w pionie min. 12 cm i w poziomie (obrót) | TAK |  |
| 58 | Podświetlane przełączniki funkcyjne min. dwa kolory | TAK |  |
| 59 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami pomiarowymi i parametrami obrazowania | TAK/NIE |  |
| 60 | Miejsce na zainstalowanie dodatkowego osprzętu np. S-VHS | TAK |  |
| Możliwość rozbudowy o opcje na dzień składania oferty |
| 61 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D i 4D | TAK |  |
| 62 | Możliwość pracy z głowicą dwupłaszczyznową urologiczną. Podać model | TAK |  |
| 63 | Możliwość wykonywania badań jamy brzusznej głowicą typu convex z centralnym kanałem biopsyjnym. Podać model | TAK |  |
| 64 | Możliwość rozbudowy o funkcję sterowania aparatu z pilota | TAK/NIE |  |
| Inne |
| 65 | Szkolenie personelu dwuetapowe: – wstępne, bezpośrednio po instalacji aparatu – specjalistyczne, po okresie 2 miesięcznej pracy na aparacie w terminie ustalonym z zamawiającym dla min. 2 osób zaopatrzonych w pomoce dydaktyczne – szkolenia 1 tyg. dla 4 osób z zakresu nowych technik; stawy, naczynia | TAK |  |
| 66 | Bezpłatne przeglądy techniczne urządzenia w okresie gwarancji na dwa lata w tym przegląd techniczny na koniec okresu gwarancji. Bezpłatna aktualizacja oprogramowania systemowego i zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego. Okres zagwarantowania dostawy części zamiennych przez okres min. 8 lat. | TAK |  |
| 67 | Koszt rocznego kontraktu serwisowego w okresie pogwarancyjnym z aktualizacją oprogramowania systemowego i zainstalowanego oprogramowania diagnostycznego. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego wymagania określonego w tabeli jw. Spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić wszystkie pola tabeli wykreślając odpowiednio TAK/NIE, wpisując odpowiednie wartości lub nazwy.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

……............................................								……………………………………………………..

(miejscowość, data)	(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do   reprezentowania wykonawcy)