## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY OCENIANE

Respirator do wentylacji dorosłych – 4 szt..

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp | OPIS | Minim. Zakresy | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) | Ocena punktowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |  |
| II | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 2. | Własne źródło powietrza medycznego | opisać |  | 2 - kompresor; 5 - turbina |
| 3. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | opisać |  | Nie – 0 pkt; Tak – 1 pkt |
| 4. | Awaryjne zasilanie z akumulatora wewnętrznego na 35 minut pracy z zasilaniem źródła powietrza med. | Podać czas pracy |  | 35 – 44 min – 0 pkt. ≥45 min. – 1 pkt. |
| 5. | Pobór mocy [ VA ] | Podać |  | ≥110 – 0 pkt; ≤109 -1 pkt |
| 6. | Możliwość przystosowania podstawy jezdnej do transportu butli z tlenem | Opisać |  | Nie - 0 pkt. Tak – 1 pkt. |
| III | PARAMETRY NASTAWIALNE |  |  |  |
| 7. | Częstość oddechów | 4–60 odd/min |  | 4 -60 - 0 pkt powyżej 60 – 1 pkt. |
| 8. | Objętość pojedynczego oddechu | 50-1800 ml |  | 50- 1800 – 0 pkt; szerszy zakres - 2 pkt. |
| 9. | Regulowany czas wdechu | TAK minimum od 0,3 do 5,0 sekund |  | Czas wdechu 0,3-5,0 sekund 0 pkt; powyżej – 1 pkt. |
| 10. | Ciśnienie wdechowe PCV | 0-70 mbar |  | 0 70 mbar – 0 pkt. Powyżej 70 – 1 pkt |
| 11. | Ciśnienie wspomagania PSV | 0-70 mbar |  | 0 70 mbar – 0 pkt. Powyżej 70 – 1 pkt |
| 12. | Ciśnienie PEEP/CPAP | 0-30 mbar |  | 0-30 – 0 pkt powyżej 30 – 1 pkt |
| VI | ALARMY |  |  |  |
| 13. | Komunikaty alarmowe w postaci tekstu na ekranie respiratora | Opisać |  | Nie -0 pkt. Tak – 1 pkt |
| VII | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 14. | Automatyczna funkcja natleniania w trakcie toalety oskrzeli | Opisać |  | Tak - 1 pkt. Nie – 0 pkt. |
| 15. | Funkcja westchnień automatycznych programowana i ustawiana przez: | Opisać |  | fabrycznie – 0 pkt. u użytkownika – 1 pkt.; |
| 16. | Możliwość łatwej zmiany oprogramowania respiratora na najnowsze. | Opisać |  | U producenta - 0 pkt.; zmiana software przez serwisanta– 1 pkt. |
| VIII | POZOSTAŁE |  |  |  |
| 17. | Gwarancja w miesiącach | Podać |  | Od 0 pkt za najkrótszą do 3 pkt za najdłuższą |
|  |  |  | Razem punktów: |  |
|  | Maksymalna ilość punktów: | 24 |

* 1mbar=1,0197 cmH2O

Uwaga: Brak odpowiedzi, opisu lub niewypełnienie pola oznacza przyznanie 0 punktów (pomimo ewentualnego testowania sprzętu).

W przypadku oceniania parametru wymienionego w tabeli „Wymagania Techniczne Warunki Graniczne”, wypełnienie pola jest obligatoryjne i brak odpowiedzi, opisu lub niewypełnienie pola spowoduje odrzucenie oferty

Zasady punktacji: jeśli parametr  oceniany jest równocześnie parametrem granicznym to za spełnienie wymogu granicznego 0- pkt, dodatkowe punkty przyznawane za parametry – cechy przekraczające wymogi graniczne