# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Mikroskop lustrzany – 1 szt..

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2009. | TAK |  |
| 2 | Bezkontaktowy pomiar wielkości oraz ilości komórek śródbłonka | TAK |  |
| 3 | Możliwość oceny hexagonalnej komórek, szablony porównawcze od 1000 do 3000 komórek/mm2 | TAK |  |
| 4 | Obszar fotografii 0,25 mm x 0,5 mm | TAK |  |
| 5 | Fotografia przy oświetleniu oka światłem flesza | TAK |  |
| 6 | Wewnętrzny punkt fiksacyjny z możliwością wyboru położenia – pomiar centralny lub minimum 4 położenia peryferyjne | TAK, podać |  |
| 7 | Pomiar wielkości rogówki Pachymetria | TAK |  |
| 8 | Odległość robocza głowicy aparatu do oka 25 mm | TAK |  |
| 9 | Automatyczne ustawienie poziomu aparatu oraz automatyczne wykonanie zdjęcia śródbłonka | TAK |  |
| 10 | Możliwość podłączenia komputera, wymiany danych przez złącze USB | TAK |  |
| 11 | Monitor kolorowy o wielkości min 5,6” | TAK, podać |  |
| 12 | Stolik elektryczny na kółkach | TAK |  |
| 13 | Powiększenie całkowite min 150X | TAK, podać |  |
| 14 | Pamięć obrazów min 5 zdjęć dla każdego oka | TAK, podać |  |
| 15 | Videoprinter | TAK |  |
| 16 | Okres gwarancji min 24 miesiące | TAK, podać |  |
| 17 | Przeprowadzenie bezpłatnego szkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu, dodatkowo potwierdzone certyfikatem | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................