# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat do elektroforezy białek surowicy  – 1 szt

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2 | Panel oznaczeń: - rozdział białek surowicy (6 frakcji) - detekcja białek monoklinalnych surowicy i moczu w klasach: IgG, IgM, IgA, kappa, lambda, IgD, IgE - detekcja białek płynu mózgowo rdzeniowego (bez zagęszczenia) wraz z kontrolą białek PMR - detekcja białka Bence-Jonesa (mocz natywny) | tak |  |
| 3 | Możliwość wykonywania analiz przy wykorzystaniu materiału natywnego (surowica, mocz) | tak |  |
| 4 | Automatyczny przebieg procesu (rozdział, inkubacja, barwienie, odbarwianie, suszenie) | tak |  |
| 5 | Automatyczna kontrola poszczególnych etapów procesu | tak |  |
| 6 | Możliwość programowania procesów rozdziału i elektroforezy | tak |  |
| 7 | Utrwalanie, bez użycia substancji toksycznych i szkodliwych (tzn. bez kwasu octowego i alkoholu metylowego) | tak |  |
| 8 | Możliwość uzupełniania danych demograficznych pacjentów | tak |  |
| 9 | Zestaw startowy na wykonanie 4000 rozdziałów elektroforetycznych | tak |  |
| 10 | Aktualizacja oprogramowania w ciągu min.5 lat | tak |  |
| 11 | Instrukcja w języku polskim | tak |  |
| 12 | Aparat kompatybilny z densytometrem HYRYS 2 będącym własnością Szpitala | tak |  |
| 13 | Dostawy zestawów odczynnikowych sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego | tak |  |

Do oferty należy dołączyć folder/prospekt/katalog oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................