# ZAŁACZNIK NR 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wirówka laboratoryjna do probówek typu Eppendorf   – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji | 2009 |

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2009 | tak |  |
| 2 | Szybkoobrotowa sterowana mikroprocesowo rotorem na 24 probówki typu Eppendorf | tak |  |
| 3 | Prędkość min. 10 000 obr/min. | tak |  |
| 4 | Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min. | tak |  |
| 5 | Możliwość stosowania różnych rotorów (m.in. na paski, kolumny) | tak |  |
| 6 | Wyświetlacz nastawianych parametrów (obrotów/przeciążenia, czasu wirowania) | tak |  |
| 7 | Możliwość stosowania adapterów na probówki 0,5ml i adapterów na 0,2ml | tak |  |
| 8 | Automatyczne otwieranie pokrywy po zakończeniu aplikacji | tak |  |
| 9 | Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania | tak |  |
| 10 | Oddzielny przycisk krótkiego wirowania | tak |  |
| 11 | Silnik indukcyjny bezszczotkowy | tak |  |
| 12 | Wirówka pokryta dodatkową warstwą ochronną zwiększającą odporność chemiczną |  |  |

Do oferty należy dołączyć folder/prospekt/katalog oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................