# ZAŁACZNIK NR 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Wysokiej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny – 1 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcja i konfiguracja |  |  |
| 1) | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny | Tak |  |
| 2) | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
| 3) | Ilość kanałów procesowych | Min. 4400 |  |
| 4) | Ilość gniazd głowic obrazowych | 3 |  |
| 5) | Dynamika systemu | Powyżej 205 dB |  |
| 6) | Monitor LCD: przekątna ekranu wysokiej rozdzielczości bez przeplotu możliwość zmiany wysokości, pochylania i obrotu | 15” Tak 1024x768 Tak |  |
| 7) | Możliwość zmiany wysokości pulpitu operatora | Min 10 cm. |  |
| 8) | Zakres częstotliwości pracy USG | Min 1,5 – 13 MHz |  |
| 9) | Głębokość pola obrazowego | Min 2 do 30 cm |  |
| 10) | Ustawienia wstępne użytkownika (preset) | Min 30 |  |
| 11) | Liczba ognisk wyświetlanych jednocześnie | Min 4 |  |
| 12) | Częstotliwość odświeżania obrazu B-mode | Min 1100 obr./sek. |  |
| 13) | Pamięć kinowa (CINE LOOP) | Tak |  |
| 13a) | Ilość klatek CINE LOOP | Min 2700 |  |
| 13b) | Możliwość przeglądania klatka po klatce oraz odtwarzania w pętli z różnymi prędkościami | Tak |  |
| 14) | Możliwość przejścia systemu do specjalnego trybu gotowości | Tak |  |
| 14a) | Całkowita gotowość systemu w ciągu mniej niż 12s. | Tak |  |
| 2. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
| 1) | B – mode | Tak |  |
| 2) | B + kolor - mode | Tak |  |
| 3) | Obrazowanie harmoniczne z zastosowaniem inwersji faz na wszystkich oferowanych głowicach | Tak |  |
| 4) | Doppler spektralny pulsacyjny (PW) – ze wszystkich głowic | Tak |  |
| 4a) | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° | Min 7 m/s |  |
| 4b) | Zakres regulacji wielkości bramki | Min 1,0mm – 20mm |  |
| 4c) | Zakres regulacji kąta korekcji | Min +/-89° |  |
| 5) | Doppler spektralny ciągły z głowicy kardiologicznej sterowany pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |
| 5a) | Maksymalna mierzona prędkość dla kąta korekcji 0° | Min 13 m/s |  |
| 6) | Doppler kolorowy (CD) – z wszystkich głowic | Tak |  |
| 6a) | Maksymalna mierzona prędkość | Min 4,8 m/s |  |
| 6b) | Maksymalna częstotliwość odświeżania dla trybu Doppler kolorowy | Min 170 obr./sek. |  |
| 7) | Power Doppler (PD) – z wszystkich głowic | Tak |  |
| 7a) | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
| 8) | Spektralnym i kolorowy Doppler tkankowy | Tak |  |
| 9) | M-mode | Tak |  |
| 9a) | Anatomiczny M-mode dostępny na obrazie rzeczywistym, z pamięci Cine oraz na pętlach obrazowych z archiwum systemu | Tak |  |
| 10) | Moduł EKG , synchronizacja obrazu sygnałem EKG | Tak |  |
| 11) | Triplex – mode (B+CD/PD +PWD) – z wszystkich głowic | Tak |  |
| 12) | Jednoczasowe obrazowanie na dwóch półobrazach w trybie B i B/CD | Tak |  |
| 3. | Archiwizacja obrazów |  |  |
| 1) | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem na dysku twardym obrazów, pętli kinowych i danych pacjentów | Tak |  |
| 1a) | Pojemność dysku twardego | Min 160GB |  |
| 2) | Archiwizacja na dyskach CD i DVD | Tak |  |
| 3) | Archiwizacja na zewnętrznej pamięci USB | Tak |  |
| 4) | Videoprinter czarno-biały | Tak |  |
| 5) | Dołączanie obrazów do raporu | Tak |  |
| 4. | Oprogramowanie: pakiety obliczeniowe, raporty z badań. |  |  |
| 1) | - badania jamy brzusznej | Tak |  |
| 2) | - badania naczyniowe + raport | Tak |  |
| 3) | - badania małych i powierzchownie położonych narządów | Tak |  |
| 4) | - badania przezczaszkowe | Tak |  |
| 5) | - badania mięśniowo-szkieletowe | Tak |  |
| 6) | - badania kardiologiczne + raport | Tak |  |
| 5. | Funkcje użytkowe |  |  |
| 1) | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie w czasie rzeczywistym | Min 10x |  |
| 2) | Powiększenie obrazu bez utraty jakości na obrazie zamrożonym i z pamięci CINE | Min 10x |  |
| 3) | Podział obrazu | Min 4 obrazy |  |
| 4) | Liczba jednoczesnych pomiarów na ekranie | Min 8 |  |
| 5) | Pomiar odległości | Tak |  |
| 6) | Pomiar obwodu | Tak |  |
| 7) | Pomiar pola powierzchni | Tak |  |
| 8) | Pomiar objętości | Tak |  |
| 9) | Automatyczny obrys spektrum Dopplera i automatyczne pomiary (Vmax., Vmin., S/D, PI, RI i inne). | Tak |  |
| 10) | Przełączanie głowic z klawiatury | Tak |  |
| 6. | Głowice ultradźwiękowe |  |  |
|  | Głowica elektroniczna sektorowa do badań kardiologicznych szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |
| 1) | - zakres częstotliwości | 1,5 – 5,5 MHz |  |
| 2) | - ilość częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min 4 |  |
| 3) | - liczba elementów | Min 64 |  |
| 4) | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 5) | - ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego | Min 5 |  |
|  | Głowica elektroniczna liniowa do badań naczyniowych i małych narządów szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |
| 1) | - zakres częstotliwości | Min 4,0 – 11,0 MHz |  |
| 2) | - ilość częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min 3 |  |
| 3) | - liczba elementów | Min 128 |  |
| 4) | - długość matrycy obrazowej głowicy | Poniżej 40 mm |  |
| 5) | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 6) | - ilość częstotliwości pracy dla obrazowania harmonicznego | Min 2 |  |
| 7) | - obrazowanie trapezowe | Tak |  |
|  | Głowica elektroniczna przezprzełykowa, wielopłaszczyznowa do badań kardiologicznych szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | Tak |  |
| 1) | - zakres częstotliwości | Min 3,0 – 9,0 MHz |  |
| 2) | - maksymalna głębokość obrazowania | Min 18 cm |  |
| 3) | - liczba elementów | Min 64 |  |
| 4) | - obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 7. | Pozostałe dane |  |  |
| 1) | Świadectwo CE | Tak |  |
| 2) | Zasilanie | 230 V |  |
| 3) | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |
| 4) | Waga | Max 105 kg |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy |  |  |
| 1) | Głowica liniowa śródoperacyjna wieloczęstotliwościowa o częstotliwości 5 – 13 MHz pracująca w trybie II harmonicznej. | Tak |  |
| 2) | Analiza Strain i Strain Rate | Tak |  |
| 3) | Automatyczny obrys wsierdzia i wyliczanie frakcji wyrzutowej (EF) dla lewej komory i lewego przedsionka | Tak |  |
| 4) | Technika obrazowania pozwalająca zredukować szumy w obrazie naczyń wynikające z przepływu krwi dla uzyskania wyraźnego obrazu budowy naczynia | Tak |  |
| 5) | Obrazowanie wielokierunkowe badanych struktur (tryb skrzyżowanych ultradźwięków) | Tak |  |
| 6) | Obrazowanie panoramiczne o długości uzyskanego ciągłego obrazu 60 cm. | Tak |  |
| 7) | Półautomatyczny pomiar Intima – Media z oprogramowaniem do oceny wieku naczyniowego oraz ryzyka wystąpienia choroby wieńcowej. | Tak |  |
| 8) | Automatyczna optymalizacja obrazu B – mode za pomocą jednego przycisku | Tak |  |
| 9) | Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) wbudowane w aparat. | Tak |  |
| 10) | Obrazowanie sondami echokardiografii wewnątrzsercowej | Tak |  |
| 9. | Warunki gwarancyjne |  |  |
| 1) | Okres gwarancji | Min 36 miesięcy |  |
| 2) | Min 6 bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancji | Tak |  |
| 3) | Zagwarantowanie dostępności części przez min. 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 4) | Czas reakcji serwisowej | Max. 48 godz. |  |

Do oferty należy dołączyć prospekt, folder w języku  polskim z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego wraz z ich zaznaczeniem oraz oryginalny folder producenta w języku angielskim.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................