Załącznik nr 2

ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH

1. Całkowity demontaż istniejącego dźwigu towarowo – osobowego i złożenie w miejscu

wskazanym przez Zamawiającego.

2. Wymiana zespołu napędowego wraz z silnikiem.

3. Wymiana aparatury sterowej na nową mikroprocesorową.

4. Wymiana instalacji  maszynowni i szybu wraz z osprzętem i aparatami elektrycznymi.

5. Wymiana kabiny wykonanej ze stali malowanej, wyposażoną w malowane drzwi

automatyczne teleskopowe o szerokości 900 x 2000 mm, fotokomórkę, wyświetlacz

elektroniczny, oświetlenie stałe jarzeniowe, akumulatorowe oświetlenie awaryjne,

wentylację elektryczną.

6. Wymiana instalacji na kabinie.

7. Wymiana kasety dyspozycji na „antywandalową”.

8. Wymiana kaset wezwań na „antywandalowe”.

9. Wymiana drzwi szybowych na nowe półautomatyczne o szer. 900 x 2000 mm wraz

z obmurowaniem.

10. Wymiana ogranicznika prędkości i obciążki.

11. Wymiana ramy kabinowej.

12. Wymiana lin nośnych i liny ogranicznika prędkości.

13. Wymiana przeciwwagi kabiny.

14. Korekcja ustawienia prowadnic.

15. Odnowienie ścian szybu i maszynowni.

16. Wykonanie prac budowlanych związanych z wymianą drzwi.

17. Wykończenie przed drzwiami – uzupełnić powstałe ubytki na posadzce.

18. Wykonanie prac malarskich w obrębie wymienianych drzwi ( na szerokości naruszonych

ścian)

19. Wykonanie drabiny do podszybia.

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

1. Miejsce zainstalowania dźwigu:

Kielce, ul. Grunwaldzka 45

2. Dokumentacja techniczna:

Wykonawca sporządzi i uzgodni z UDT dokumentację montażowo – rejestracyjną.

3. Warunki do spełnienia przez Zamawiającego przed przystąpieniem Wykonawcy do robót:

- zapewnienie na każdym przystanku przed drzwiami przystankowymi oświetlenia

o natężeniu min. 50LX na poziomie podłogi zgodnie z wymogami EN-81-1 lub EN-81-2.

- przekazanie frontu robót w drodze obustronnie podpisanego protokołu w terminie 3

dni przed rozpoczęciem robót montażowych.

- doprowadzenie do maszynowni linii telefonicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami

UDT oraz dyrektywą europejską 95/16/WE.

- zapewnienie na czas trwania robót pomieszczeń na terenie prowadzonych prac

odpowiednio zabezpieczonego przed kradzieżą i wpływami atmosferycznymi

przeznaczonych dla:

- składowania podręcznych materiałów i narzędzi oraz jako pomieszczenie socjalne.

- składowania materiałów do montażu dźwigu.

- Zamawiający zapewnia pracownikom Wykonawcy dostęp do urządzeń sanitarnych i

Wody, lokalizacja pomieszczeń zostanie podana w protokole przekazania frontu robót. Spełnienie powyższych warunków przez Zamawiającego będzie gwarantować dotrzymanie terminów zawartych w kontrakcie.

4. Wykonawca zleca odbiór (ocenę zgodności) dźwigu przez Jednostkę Notyfikowaną UDT i

ponosi koszt tego badania. Zarejestrowanie dźwigu w UDT nastąpi na podstawie

pisemnego zlecenia wystawionego przez ZAMAWIAJĄCEGO, który ponosi koszty

rejestracji dźwigu.