EZ/ZP/99/2009

Załącznik nr 8E do SIWZ

1.	Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program modernizacji  adaptacji istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na l-ym piętrze Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 45, na potrzeby oddziału nefrologii.

2.	Opis stanu istniejącego:

Przewidziany do realizacji oddział nefrologii zlokalizowany zostanie na l-ym piętrze

istniejącego budynku szpitala w pomieszczeniach po byłej przychodni rehabilitacyjnej

w bezpośrednim sąsiedztwie realizowanej aktualnie rozbudowy szpitala.

Przez istniejące aktualnie pomieszczenia wykonane zostanie połączenie łącznikiem

części projektowanej z istniejącą, co w pewnym stopniu ogranicza możliwość

kształtowania docelowej funkcji oddziału nefrologii.

Przedmiotowy budynek, w którym przewiduje się wykonanie projektowanego

oddziału został zrealizowany w latach 60-tych XX wieku, w technologii tradycyjnej o

następujących podstawowych rozwiązaniach konstrukcyjnych i materiałowych:

- ławy fundamentowe- żelbetowe, wylewane

- ściany- murowane z cegły

- stropy- z elementów prefabrykowanych, drobnowymiarowych

- klatki schodowe- żelbetowe, wylewane

- wyposażenie instalacyjne- budynek posiada niezbędne instalacje sanitarne
i elektryczne (w tym instalacje specjalistyczne)

Przewidywane zmiany konstrukcyjno - budowlane w części istniejącej, związane ze zmianą funkcji:

Roboty rozbiórkowe

- roboty wyburzeniowe ścian  zgodnie z załączonym rysunkiem

- wykonanie otworu w istniejącej ścianie podłużnej o wymiarach 380 x 250 cm,
łączącego część budowaną z istniejącą

- poszerzenie otworów okiennych

- demontaż istniejących otworów drzwiowych wraz z ościeżnicami

- skucie istniejących okładzin ściennych w pomieszczeniach sanitarnych

- skucie  istniejących posadzek

- wyburzenie istniejących ścian

- skucie istniejących tynków na ścianach i stropach

- demontaż ścianek aluminiowych

- demontaż odbojnic I pochwytów

Projektowany zakres robót budowlanych w części istniejącej w związku z przewidywanym zakresem robót adaptacyjnych:

- wykonanie konstrukcji (nadproża ) zabezpieczającej otwór w ścianie
podłużnej

- nad nowo murowanymi ścianami należy wykonać konstrukcję wsporczą  istniejących stropów z kształtowników stalowych

- montaż nadproży okiennych i drzwiowych

- wykonanie pełnego zakresu ścianek działowych dostosowanych do
projektowanych pomieszczeń

- wymurowanie filarów pod nowe przejście między odziałem a nowobudowanym budynkiem

- wykonanie tynków cementowo -wapiennych oraz gładzi na ścianach istniejących i projektowanych oraz na stropach

- okładanie parapetów

- wykonanie okładzin ściennych na pełną  wysokość  wraz z izolacjami z folii w płynie i taśmami uszczelniającymi w pomieszczeniach :

- WC chorych

- WC chorych

- Brudownik czysty

- WC chorych

- WC chorych

- Pro morte

- Brudownik

- Magazyn bielizny czystej

- WC personelu

- Łazienka dla niepełnosprawnych

- Sala cado

- Digestorium

- wykonanie fartuchów z płytek przy umywalkach w salach chorych i pomieszczeniach nie objętych pełną osłoną ścian

- wykonanie posadzek z gresów antypoślizgowych  w całym  obiekcie obejmowanych opracowaniem

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych oraz gładzi gipsowych

- montaż stolarki drzwiowej

- montaż nowej  stolarki okiennej w pomieszczeniach 2, 6, 11,15

- montaż ścianek aluminiowych  o odporności ogniowej EI 60 z drzwiami

- montaż ścianek aluminiowych ciepłych w komunikacji obiektu

- wykonanie sufitu podwieszonego pomieszczeniach komunikacji

- montaż odbojników i narożników systemowych

- okładanie parapetów istniejących płytką gresową

- montaż parapetów w nowo montowanych oknach

- montaż podpór dla niepełnosprawnych

- zabudowa kanałów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi

.Malowanie:

Powierzchnie ścian  i stropy malować farbami lateksowymi