ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Urządzenie/wersja:

Producent:

Rok produkcji:

|  | AUTOMATYCZNY WIELOKASETOWY/BUFOROWANY SKANER | Warunki konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczny wielokasetowy/buforowany skaner (czytnik) do płyt obrazowych – 1 szt. | TAK. Podać producenta i typ |  |
|  | Możliwość załadunku do skanera do bufora wejściowego co najmniej dziesięciu kaset | TAK. |  |
|  | Rozdzielczość skanowania [pikseli/mm] | Podać |  |
|  | Głębia szarości obrazu generowanego i wysyłanego do stacji roboczej i do kamery cyfrowej – co najmniej 12 bitów | TAK |  |
|  | Możliwość skanowania wszystkich formatów płyt z rozdzielczością co najmniej10 pikseli/mm | TAK |  |
|  | Przepustowość dla kaset 35x43cm przy rozdzielczości skanowania min. 10 pikseli/mm co najmniej 90 płyt/godz. | TAK |  |
|  | Formaty obsługiwanych kaset z płytami obrazowymi, co najmniej 18x24 cm, 24x30 cm, 35x35 cm i 35x43 cm | TAK. Podać wszystkie formaty |  |
|  | Inne parametry skanera: - powierzchnię zabudowy - masę urządzenia - zasilanie - zakres temperatur pracy - zakres wilgotności powietrza - głośność urządzenia: maks., stand-by | Podać |  |
|  | Skaner (czytnik) posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń/oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK. Załączyć |  |

|  | Stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów– 1 szt. | TAK. Podać producenta i typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Możliwość połączenia danych demograficznych pacjenta i rodzaju badaniu z obrazem CR przed lub po ekspozycji | TAK. Podać |  |
|  | Możliwość wpisywania wszystkich danych bezpośrednio na stanowisku oraz import danych z systemu RIS poprzez DICOM Worklist | TAK |  |
|  | Stacja niezintegrowana (oddzielny element) z czytnikiem płyt obrazowych - możliwość doinstalowania co najmniej 1 dodatkowego skanera | TAK |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, kolimację, obracanie obrazu, powiększanie, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską, kompozycja wydruków | TAK |  |
|  | Automatyczne blendowanie nienaświetlonych fragmentów obrazu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające usuwanie obrazu kratki stałej | TAK |  |
|  | Marker umożliwiający ustalenie pozycji oryginalnego obrazu (np. po obrocie lub inwersji na stacji technika) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie wyświetlające wskaźniki statusu obrazów i badań - Kaseta zidentyfikowana - Obraz wydrukowany - Obraz zarchiwizowany - Badanie otwarte / wydrukowane / zarchiwizowane | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji roboczej wykorzystujące wieloskalarną automatyczną obróbkę obrazu (nazwy handlowe pakietu u producentów - Fuji: MFP, Kodak: EPV, Konica: HP, Agfa: Musica) | Podać typ zaoferowanego oprogramowania oraz opisać |  |
|  | Nagrywanie na stacji na płytę CD obrazów wybranego pacjenta w formacie Dicom z przeglądarką Dicom uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC | TAK |  |
|  | Obsługa stanowiska poprzez monitor dotykowy i/lub klawiaturę i mysz | TAK |  |
|  | Monitor LCD kolorowy dotykowy, min. 19”, o min. parametrach: rozdzielczość 1MP, jasność 230 cd/m2, kontrast 700:1, kąty widzenia pionowy/poziomy 176/176 st. | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  |
|  | Interaktywny podgląd wydruku – możliwość modyfikacji obrazu, nanoszenia zmian (np. adnotacji) na obrazie wyświetlanym z uwzględnieniem formatu wydruku (WYSIWYG Print) |  |  |
|  | Inne cechy: |  |  |
| 15.1 | Zdalne serwisowanie | TAK. Opisać |  |
| 15.2 | Dostęp do stacji tylko po uprzednim zalogowaniu się przez technika | TAK |  |
| 15.3 | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie CR i stanowisko identyfikacji kaset posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK. Załączyć |  |

| II | Kasety z płytami obrazowymi – 1 kpl. | TAK. Podać producenta i typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiał z którego wykonana jest płyta obrazowa | Podać |  |
|  | Gwarantowana trwałość płyty obrazowej | Podać, co najmniej 10 000 (ilość cyklów zapisu i odczytu) |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x43cm – 4 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | TAK |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 35x35cm – 2 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | TAK |  |
|  | Kaseta z płytą obrazową rozmiar 24x30 cm – 2 sztuki, skanowanie z rozdzielczością co najmniej 100 mikronów | TAK |  |
|  | Obróbka wszelkich formatów kaset wykonywana całkowicie automatycznie przez skaner, bez potrzeby ręcznego przekładania przez obsługę | TAK |  |
|  | Kasety posiadające w chwili dostawy certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |

|  | Wieloformatowa kamera cyfrowa do wydruku badań w technologii suchej z co najmniej dwoma formatami błon dostępnym on-line – 1 szt. | TAK. Podać producenta i typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sposób uzyskania obrazu | podać |  |
|  | Rozdzielczość wydruku min. 320 dpi | TAK, Podać |  |
|  | Liczba odcieni skali szarości min 4096 (12 bitów) | TAK |  |
|  | Wydajność: podać wydajność dla filmu 35x43cm przy maksymalnej rozdzielczości określonej w pkt. 2, min. 70 błon /godz. | TAK, podać |  |
|  | Dostępność co najmniej następujących formatów błon :35x43 cm (lub14"x17” ), 20x25cm (lub 10"x12") | TAK, podać inne dostępne formaty błon |  |
|  | Nienaświetona błona nieczuła na światło dzienne | TAK |  |
|  | Inne parametry |  |  |
|  | pobór mocy zakres temperatur pracy zakres wilgotności powietrza głośność, max., stand-by | Podać |  |
|  | Interfejs typu DICOM Print 3.0 | TAK |  |

|  | Trzymonitorowa lekarska stacja diagnostyczno–opisowa – 2 szt. | TAK. Podać producenta i typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitor diagnostyczny 2 sztuki, - czarno-biały, pionowy, LCD, - rozdzielczość co najmniej 2 megapiksele, - jasność co najmniej 900 cd/m2, - kontrast co najmniej 700:1, - obszar roboczy o przekątnej co najmniej 540mm, - czujnik i oprogramowanie do kalibracji - monitor i karta graficzna tego samego producenta - przedni panel zabezpieczający ekran | TAK |  |
|  | Trzeci kolorowy monitor LCD 17” do wyświetlania danych demograficznych pacjenta oraz opisów badań w systemie RIS jak również kolorowych obrazów USG | TAK |  |
|  | Komputer stacji, minimalne wymagania: procesor 2 x 3.0 GHz, 4GB DDR2 RAM Memory (ECC 533MHz), HDD 1x80GB SATA, DVD/CD R-W combo, karta sieciowa, klawiatura, mysz optyczna | Tak, podać |  |
|  | Przeglądanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania kolorowych obrazów USG na 3 monitorze kolorowym | TAK |  |
|  | Przeszukiwanie listy pacjentów wg różnych kryteriów | TAK, podać |  |
|  | Integracja z systemem RIS i archiwum PACS gwarantująca następujące funkcje: - wyświetlenie nieopisanego obrazu diagnostycznego na dowolnym monitorze diagnostycznym otwiera okno opisu na monitorze RIS - wyświetlenie opisu na monitorze RIS otwiera obraz diagnostyczny na podstawie którego opis został wykonany, pod warunkiem, że obraz znajduje się w pamięci podręcznej | TAK. Opisać |  |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | TAK |  |
|  | Nagrywanie płyt CDROM z wybranym zestawem badań obrazowych i przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC z systemem Windows | TAK |  |
|  | Pojemność obrazowa co najmniej 60 GB | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji w całości w języku polskim (wraz z pomocą kontekstową) | TAK |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
|  | Oprogramowanie stacji diagnostycznej posiadające certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC | TAK, załączyć |  |

|  | Stacja archiwizacji na płytach DVD - 1 szt. | TAK. Podać producenta i typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia, które należy podłączyć do stacji archiwizacji poprzez DICOM: - stanowisko przypisywania danych pacjenta do obrazów kupowane w niniejszym przetargu | TAK |  |
|  | Macierz dyskowa min. 4x300GB, RAID5 jako pamięć podręczna (cache) na obrazy. Możliwość rozbudowy macierzy o co najmniej 10 dodatkowych dysków | TAK. Podać typ zaoferowanej macierzy dyskowej oraz jej pojmność netto |  |
|  | Długoterminowa archiwizacja badań na płytach DVD | TAK. Podać zalecane rodzaje dysków DVD |  |
|  | Możliwość ustawienia przez użytkownika następujących parametrów archiwizacji: - liczby dni od czasu odebrania badania, po których ma zastać wykonana kopia zapasowa badania na nośniku DVD - przedziału czasowego (np. od 20:00 do 6:00), w którym ma odbywać się wykonywanie kopii zapasowych - wymagana minimalna ilość wolnej przestrzeniu dyskowej w systemie, po przekroczeniu której system automatycznie archiwizuje badania. | TAK |  |
|  | System PACS akceptujący następujące klasy DICOM SOP jako SCP i SCU (załączyć DICOM Conformance Statement w języku polskim lub angielskim): Computed Radiography Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1 Digital X-Ray Image Storage Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1 Digital X-Ray Image Storage Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1 Digital Mammography X-Ray Image Storage Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2 Digital Mammography X-Ray Image Storage Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1 Digital Intra-Oral X-Ray Image Storage Presentation 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3 Digital Intra-Oral X-Ray Image Storage Processing 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1 CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2 Enhanced CT Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2.1 Ultrasound Multi-frame Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3 Ultrasound Multi-frame Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1 MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4 Enhanced MR Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.1 MR Spectroscopy Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2 Nuclear Medicine Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5 Ultrasound Image Storage (Retired) 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6 Ultrasound Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1 Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Multi-frame Single Bit Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1 Multi-frame Grayscale Byte Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2 Multi-frame Grayscale Word Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3 Multi-frame True Color Secondary Capture Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4 Standalone Overlay Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8 Standalone Curve Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9 ECG 12 Lead Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1 General ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2 Ambulatory ECG Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3 Hemodynamic Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1 Cardiac Electrophysiology Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1 Basic Voice Audio Waveform Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1 Standalone Modality LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10 Standalone VOI LUT Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11 Grayscale Softcopy Presentation State Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1 X-Ray Angiographic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2 X-Ray Angiographic BiPlane Image Storage Retired 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3 Nuclear Medicine Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20 Raw Data Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66 Spatial Registration Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1 Spatial Fiducials Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2 VL Image Storage Retired 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1 VL Multi-frame Image Storage Retired 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2 VL Endoscopic Image Storage 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1 | TAK |  |
|  | Nagrywanie płyt CDROM dla pacjentów oraz płyt DVD jako archiwizacji z wybranym zestawem badań obrazowych i przeglądarką DICOM uruchamiająca się automatycznie na komputerze klasy PC z systemem Windows. | TAK. Podać zalecane rodzaje dysków CD |  |
|  | Przeglądarka DICOM nagrywana na CD dla pacjentów i na DVD jako archiwizacji posiadająca minimum następujące funkcje: - możliwość wyświetlenia na ekranie badań w rozkładzie 1x1, 1x2 i 2x1 - możliwość wyświetlenia obrazów z badania w rozkładzie 1x1, 1x2, 2x2, dodatkowo dla badań CT i MR rozkład 3x3 - dodatkowo dla badań CT i MR serii badania 1x2, 2x1, 2x2 - możliwość wyświetlenia pilota badania (badania CT i MR) - zmianę jasności i kontrastu - kolimacja obrazu - przeglądarka kinowa - możliwość pokazania/ukrycia danych demograficznych pacjenta - możliwość pokazania/ukrycia naniesionych adnotacji - płynne powiększanie zdjęcia - pomiar odległości, kątów, powierzchni oraz gęstości obrazu - odbicie lustrzane w pionie i poziomie wraz z widoczną dla użytkownika informacją, że oglądany obraz jest odbiciem lustrzanym oryginału - swobodny obrót obrazu o dowolny kąt - możliwość łączenia serii badań | TAK |  |
|  | Baza danych wszystkich przesłanych do stacji pacjentów | TAK |  |
|  | Min. parametry komputera stacji archiwizacji - zegar: 3.0 GHz, RAM 1 GB, HDD 2x 146GB SAS Nagrywarka CD/DVD, karta sieciowa, Mysz optyczna 3-przyciskowa, Klawiatura, Win 2003 Server, Monitor LCD 17" | TAK. Podać |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego komputera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |
|  | W trybie awaryjnym: (niesprawny system RIS): -możliwość zarejestrowania pacjenta oraz badania z konsoli systemu PACS lub zdalnie przez przeglądarkę internetową, z wygenerowaniem Dicom Modality Worklist Przełączenie metody rejestracji pacjenta oraz badania nie wymaga lokalnej/zdalnej interwencji serwisowej. | TAK |  |
|  | Menu konsoli archiwum w języku polskim | TAK |  |
|  | Integracja systemu archiwizacji z systemem RIS | TAK |  |
|  | Integracja opierająca się na zewnętrznych/wewnętrznych protokołach komunikacji RIS-PACS, jak np. HL7, niebędąca integracją na poziomie bazy danych (tzn. niewymagająca wzajemnej znajomości struktury bazy danych systemu RIS oraz PACS i wymiany informacji pomiędzy nimi) | TAK, opisać |  |
|  | Integracja za pomocą niżej wymienionych wydarzeń i informacji umożliwiająca: wygenerowanie Dicom Modality Worklist w systemie PACS dla podłączanych do niego urządzeń, zapisanie na CD dla pacjenta i na archiwizacji na DVD zatwierdzonego opisu badania | TAK |  |
|  | Obsługa następujących wydarzeń z systemu RIS oraz zestaw wymienianych informacji w trakcie wydarzenia: Rejestracja pacjenta: - data i czas wydarzenia - imię i nazwisko - głównym unikatowy numer identyfikacyjny - data urodzenia - płeć Łączenie danych pacjentów (ang. patient merge): - jak w wydarzeniu Rejestracja pacjenta, plus numer identyfikacyjny łączonego pacjenta Rejestracja, wykonanie, odwołanie i skasowanie badania: - data i czas wydarzenia - główny, unikatowy numer identyfikacyjny pacjenta - unikatowy numer identyfikacyjny badania - typ badania (np. nazwa badanej kończyny) - status badania (zarejestrowane, wykonane, odwołane, skasowane) - rodzaj badania (CR,CT,RF,MR,US,XA,NM,OT,MA,VL(endoskopia)) - AE Title urządzenia, na którym ma być wykonane badanie - unikatowy numer identyfikacyjny procedury badania - opis procedury badania - kod procedury badania - data i czas rozpoczęcia procedury - data i czas przybycia pacjenta na badanie - data i czas zakończenia badania - możliwość wprowadzenia wielu procedur dla jednego badania Zapisanie wstępnej wersji, zatwierdzenie i zmiana opisu badania: - data i czas wydarzenia - główny, unikatowy numer identyfikacyjny pacjenta - unikatowy numer identyfikacyjny badania - status opisu (wstępna wersja, zatwierdzony) - data i czas stworzenia wstępnej wersji opisu - data i czas zatwierdzenia opisu - imię i nazwisko autora wstępnej wersji opisu - imię i nazwisko osoby zatwierdzającej opisu | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja porównywania danych demograficznych pacjenta otrzymanych z danych obrazowych (nagłówka DICOM) z danych otrzymanymi z systemu RIS. Możliwość poprawy danych, minimum numeru identyfikacyjnego pacjenta oraz numeru identyfikacyjnego badania. | TAK |  |
|  | System posiadający certyfikat CE właściwy dla urządzeń /oprogramowania medycznego stwierdzający zgodność oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC | TAK |  |

|  | System informacyjny Zakładu Radiologii (RIS) do rejestracji pacjentów, opisywania badań i statystyki – 1 kpl. | TAK. Podać producenta i typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komputery PC (o konfiguracji odpowiedniej do pracy oprogramowania klienta RIS) z monitorami LCD 15” – 3szt. | TAK. Opisać zaoferowaną konfigurację komputera |  |
|  | Licencje klienta RIS – 3 sztuki | TAK |  |
|  | Integracja ze stacją diagnostyczną na poziomie pulpitu stacji tzn. oprogramowanie stacji i oprogramowanie RIS pracują na tym samym komputerze. Otwierając opis badania pacjenta na monitorze RIS, system automatycznie wywołuje na monitorach diagnostycznych obrazy którym ten opis jest przypisany, pod warunkiem że obrazy znajdują się w pamięci podręcznej stacji diagnostycznej | TAK. Opisać |  |
|  | Centralna baza zleceń i wyników oraz baza dla poszczególnych pracowni automatycznie sprzężonych z centralna bazą RIS | TAK |  |
|  | Polski interfejs użytkownika | TAK |  |
|  | Raporty: - zestawienie ilości badań dla poszczególnych jednostek kierujących - zestawienie całkowitej ilości badań i/lub - wartość badań - zestawienia kosztowe - zestawienie zużytych materiałów | TAK |  |
|  | Raporty dodatkowe | Opisać |  |
|  | Generowanie listy DICOM Worklist dla poszczególnych urządzeń diagnostycznych | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stacje klienta | TAK (min. 10 dodatkowych stacji) |  |
|  | Możliwość komunikacji z innymi systemami poprzez protokół HL7 | TAK |  |

|  | Serwer dystrybucji obrazów cyfrowych - 1 szt. | TAK. Podać producenta i typ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kompresja udostępnianych użytkownikom obrazów umożliwiająca ich szybką transmisji | TAK. Opisać metodę kompresji |  |
|  | Dostęp do badań z każdego uprawnionego komputera pracującego w sieci szpitalnej (licencja dla min. 50 komputerów) | TAK |  |
|  | Ilość aktywnych jednocześnie stanowisk pracy (min. 20) | TAK |  |
|  | Konsultacje - dostęp do badań spoza szpitala dla uprawnionych użytkowników | TAK |  |
|  | Progresywne wyświetlanie obrazu - najpierw pojawiający się obraz o najsłabszej jakości (w celu zapewnienia dużej wydajności sieci komputerowej), następnie w miarę dosyłania danych automatyczne poprawianie się jakości obrazu aż do obrazu oryginalnego | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania równocześnie co najmniej 4 obrazów na jednym ekranie użytkownika | TAK |  |
|  | Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość obejrzenia jednocześnie na ekranie użytkownika co najmniej 2 rodzajów badań tego samego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość obejrzenia na ekranie użytkownika poprzez serwer obrazowy opisu badania wykonanego i zatwierdzonego w systemie RIS | TAK |  |
|  | Tryb konferencyjny, umożliwiający udział (konsultowanie tych samych obrazów) przez co najmniej trzech użytkowników, w tym również znajdujących się poza obszarem szpitala | TAK |  |
|  | Język interfejsu użytkownika – min. język polski, angielski i niemiecki. Języki angielski i niemiecki będą wykorzystywane podczas prac naukowych i konsultacji badań z ośrodkami zagranicznymi | TAK |  |
|  | Automatyczne dopasowanie wersji językowej menu użytkownika do języka systemu operacyjnego Windows komputera klienta (użytkownika) serwera dystrybucji obrazów | TAK |  |
|  | Serwer z dwoma zasilaczami, dyski twarde typu SAS min. 140 GB, CPU min. 1 procesor 3 GHz Dual Core, min. 1 GB RAM | TAK |  |
|  | Minimalne parametry stacji klienckich: procesor 2,4GHz, 40X CD-ROM, 512 MB Ram, 30 GB HDD | TAK. 3 sztuki |  |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego serwera ze sterowaniem zapewniającym automatyczne, sekwencyjne zamykanie oprogramowania | TAK |  |