Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

| LP. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PUNKTY | DANE TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Elektroda nasierdziowa bipolarna |  | Ilość sztuk | 700 |
| 1 | Nazwa wyrobu medycznego | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Igła do mocowania w mięśniu sercowym 30-32 mm, 1/3 koła, okrągła, atraumatyczna; | tak, opisać | - |  |
| 5 | Igła do przekłucia mięśni międzyżebrowych do mocowania rozrusznika zewnętrznego, długości 8-9 cm, 1/5 koła; w 1/5 długości (bliżej elektrody) dzielona tak, aby ja łatwo złamać, odwrotnie tnąca; po odłamaniu winny pozostać 2 wtyki (+, -) do przyłączenia do rozrusznika zewnętrznego; | tak, opisać | - |  |
| 6 | System mocujący we wsierdziu – skrzydełka blokujące wypadanie | tak, opisać | - |  |
| 7 | Przewody elektrod bipolarnych współśrodkowe, odizolowane od siebie; całość w śliskiej silikonowej izolacji, grubości np.: 2/0, 3/0, długości całkowitej 50-60 cm | tak, opisać | - |  |
| 8 | Część stymulująca elektrody, połączona z przewodem w sposób traumatyczny | tak, opisać | - |  |
| 9 | Przewody podłączające do rozrusznika zewnętrznego długości 250 cm: przewód podwójny izolowany z końcówkami umożliwiającymi podłączenie w sposób traumatyczny | tak, opisać | - |  |
| 10 | Certyfikat jakości zgodnie z zapisami ustawy (Dz. U. 04.93.896) | podać nazwę, numer i datę ważności, dołączyć do oferty kopię dokumentu | - |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia 2004/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.)– z zaznaczeniem którego pakietu dotyczą.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.