EZ/ZP/33/2010												                (Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY  PAKIET 1

Oksygenator ze zbiornikiem kardiotomijnym  – 600 szt.

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Punktacja | TAK/NIE Opis | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarantowany przez producenta czas pracy oferowanych oksygenatorów – zgodnie z załączonym do oferty prospektem oferowanego oksygenatora (minimum 6 godzin) | 1,2,3 | <6 h = 1 punkt 6 h = 2 punkty >6 h= 3 punkty podać |  |  |
| 2. | Minimalny zakres rzutu minutowego w litrach /min. | 1,2 | 0.5 l/min = 2 p punkty > 0.5 l/min = 1 p podać |  |  |
| 3. | Maksymalny zakres rzutu minutowego w litrach /min. | 1,2 | 7 l/min = 1p >7 l/min = 2p podać |  |  |
| 4. | Kapilary oksygenatora zabezpieczone powłoką – jaką? | 1,2,3,4,5 | Załączyć opis powłoki |  |  |
| 5. | Powierzchnia wymiany gazowej w m2 | 1,2,3, | >1.7 m2 = 3p 1.7 m2 = 2p <1.7 m2 = 1p podać |  |  |
| 6. | Objętość wypełnienia statycznego oksygenatora w ml | 1,2,3 | >250 ml = 1p 250 ml = 2 p <250 ml = 3 p podać |  |  |
| 7. | Łatwość odpowietrzenia oksygenatora – możliwość szybkiego odpowietrzenia oksygenatora w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania. | 1,3 | opisać |  |  |
| 8. | Łatwość odpowietrzenia filtra tetniczego - możliwość szybkiego odpowietrzenia filtra tetniczego w trakcie ECC bez konieczności jego zatrzymywania. | 1,3 | opisać |  |  |
| 9. | Transfer O2 przy przepływie 4,5 l/min | 1,2,3,4,5 | Podać (załączyć wykres lub tabele) |  |  |
| 10. | Transfer CO2 przy przepływie 4,5 l/min | 1,2,3,4,5 | podać (załączyć wykres lub tabele) |  |  |
| 11. | Sprawność wymiennika ciepła w oksygenatorze przy przepływie krwi 4l / 10 l wody | 1,2,3,4 Podać w % | Podać (załączyć wykres lub tabele) |  |  |
| 12. | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegii krwistej | 0,1 | Tak/nie |  |  |
| 13. | Możliwość podłączenia linii do pobierania próbek krwi tętniczej i żylnej | 0,1 | Tak/nie |  |  |
| 14. | Możliwość stosowania przepływu pulsacyjnego przez oksygenator | 0,1 | Tak/nie |  |  |
| 15. | Wymiennik ciepła – metalowy lub z tworzywa sztucznego | 1,2,3,4,5 | Opisać |  |  |
| 16. | Wylot gazów z oksygenatora usytuowany w pionie | 0,2 | Tak/nie |  |  |
| 17. | Filtr do mikrozatorów w linii ssaków zbiornika kardiotomijnego – podać wielkość otworów filtra w mikronach | 1,2 | podać |  |  |
| 18. | Filtr do mikrozatorów w linii żylnej zbiornika kardiotomijnego - podać wielkość otworów filtra w mikronach | 1,2 | podać |  |  |
| 19. | Możliwość pomiaru temperatury krwi pacjenta na wejściu linii żylnej do zbiornika kardiotomijnego oraz przy wylocie z oxygenatora | 0,1,2 | Tak/nie |  |  |
| 20. | Bezpłatne dostarczenie czujników do pomiaru temperatury na lini żylnej oraz tętniczej ( 2 sztuki na linie żylną i 2 na linie tętniczą) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5 | 0,2 | Tak/nie |  |  |
| 21. | Bezpłatne dostarczenie czujników poziomu (spływu) kompatybilnych z pompą do krążenia pozaustrojowego firmy Stockert S5 | 0,1 | Tak/nie |  |  |
| 22. | Wlot linii żylnej – ruchomy (możliwość dokonania obrotu konektora), bądź stały | 1,2,3 | Obrót o 90 stopni = 1p Obrót o 180 stopni = 2p Obrót o 360 stopni = 3p |  |  |
| 23. | Łatwość montażu, przygotowania do pracy i odpowietrzania oksygenatora | 1,2,3,4,5 | opisać |  |  |
| 24. | Bezpłatne dostarczenie 2 uchwytów montażowych do oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego oraz stabilizatorów podtrzymujących filtr tętniczy | 0,2 | Tak/Nie |  |  |

Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim)

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………

podpis Wykonawcy

EZ/ZP/33/2010												                (Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY  PAKIET 2

Zestaw drenów do oksygenatora -  600 szt.

| L.p. | OPIS PARAMETRU, FUNKCJI/WARUNEK | Punktacja | Opis | Parametr oferowany | Przyznane punkty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw drenów do oksygenatora według załączonych schematów nr 1 i 2. część na aparat ECC schemat nr 1 część na stół operacyjny schemat nr 2 Załączniki nr 5.1, 5.2, 5.3 do SIWZ |  |  |  |  |
| 2. | Część drenów tworzących układ tętnicy i żyły połączone, pakowane w oddzielny pakiet z wprowadzonym filtrem w linii tętniczej wraz z kolateralą (oznaczenia czerwone dla tętnic, niebieskie do żył) poz. 4 sch. 2, poz. 7 sch. 1. | 1,2 | schemat = 2 p podać |  |  |
| 3. | Zestaw drenów na stół operacyjny (osobny pakiet z wyprowadzonymi końcówkami drenów (min. 65 cm) na zewnątrz: a) dwie linie ssaków z PCV: średnica ¼ cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 2 m (oznaczenia żółte, zielone bądź inny kolor) poz. 1 i 2 sch. 2 b) linia do podawania kardioplegii z PCV – ¼ cala, o grubości min. 1/16 cala i długości min. 2 m, kolor oznaczeń – biały, pakowany w „kopertę” z liniami ssaków poz. 3 sch. 2 c) linia tętnicza z PCV: średnica 3/8 cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 2 m poz. 4 sch. 2 d) linia żylna z PCV: średnica ½ cala, grubość ściany min. 1/16 cala, długość min. 2 m poz. 4 sch. 2 e) do zestawu musi być dołączona „płytka do umocowania drenów” poz. 5 sch. 2 w kolejności: linia tętnicza – 3/8 cala linia żylna ½ cala linie ssakowe (dwie) – ¼ cala linia do podawania kardioplegii – ¼ cala f) do zestawu powinna być dołączona koperta z końcówką do wentowania: dren z PCV długości 10 cm, średnicy 3/16, grubość ściany 1/16 z jednej strony zakończony konektorem 1/4 x 3/16 z drugiej strony końcówką LLm poz. 6 sch. 2 | 1,2 | Schemat = 2 p podać |  |  |
| 4. | Linia na pompę tętniczą z silikonu medycznego: średnica ½ cala, grubość 3/32 cala, długość min. 60cm, poz. 1 sch. 1 | 1,2,3 | Schemat = 3 p podać |  |  |
| 5. | Dwie linie na pompy ssaków z silikonu medycznego: średnica 3/8 cala, grubość min. 1/16 cala, długość min. 60 cm, poz. 2 i 3 sch. 1 | 1,2 | Schemat = 2 p Podać |  |  |
| 6. | Linia do odpowietrzania oksygenatora z zastawką jednokierunkową i kranikiem trójdrożnym poz. 4 sch. 1 | 1,2,3 | Schemat = 3 p podać |  |  |
| 7. | Linia do szybkiego wypełnienia układu: średnica ¼ cala, grubość min. 1/16 cala, długość min. 100 cm poz. 5 sch. 1 | 1,2 | Schemat = 2 p podać |  |  |
| 8. | Linia do podawania gazów medycznych z wbudowanym filtrem bakteryjnym, poz. 6 sch. 1 | 1,2 | Schemat = 2 p podać |  |  |
| 9. | Układ recyrkulacji kardiotomu i oksygenatora, poz. 8 sch. 1 | 1,2,3 | Schemat = 3 p podać |  |  |
| 10. | Szczelne stałe łączenie drenów zapobiegające przeciekom | 0,1,2 | Schemat = 2 p Brak stałych łączeń = 0 p Tak/Nie |  |  |
| 11. | Sposób pakowania drenów ze schematu 1 – karton, zawierający wewnątrz sterylny pojemnik plastykowy a w nim: układ recyrkulacji kardiotomu i oksygenatora (8) zapakowany w kopertę papierowo-foliową oraz luźno pozostałe odcinki drenów (1)-(7). | 1,2,3 | Schemat = 3 p Podać |  |  |
| 12. | Sposób pakowania drenów ze schematu 2 – karton zawierający wewnątrz sterylny pojemnik plastykowy a w nim: opakowanie drenów „do podania na stół operacyjny” – dreny zabezpieczone przez specjalne „koperty” z papier-folii (opakowanie sterylnej części drenów do podania na stół operacyjny, oraz pozostałe odcinki drenów do zamontowania na aparacie do krążenia pozaustrojowego | 1,2,3 | Schemat = 3 p podać |  |  |
| 13. | Do oferty musi być bezwzględnie załączony rysunek oferowanych zestawów drenów – schemat wraz z numerem katalogowym | 1 | Tak |  |  |
| 14. | Możliwość dostosowania konfiguracji drenów do potrzeb zamawiającego | 1 | Tak |  |  |

Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim)

Zamawiający wymaga dostarczenia próbek oferowanego przedmiotu zamówienia -  1 szt., najpóźniej w dniu składania ofert do godziny 10.30. (dotyczy Pakietu nr 2)

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………

podpis Wykonawcy