EZ/ZP/75/2010 NEUROCHIRURGIA 2

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1 –  Płytka do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Płytka do stabilizacji odcinka szyjnego kręgosłupa - materiał: tytan - płyty od jedno do wielosegmentowych - śruby samogwintujące, jednokorowe - długość śrub: 14 i 16mm, średnice 4.0 i 4.35 mm - możliwość wprowadzenia wkrętu centralnie, w osi płytki - płytki grubości 2 mm, w rozmiarach 22-92mm, szerokość 21mm, stopniowane co 2mm - mechanizm blokowania śrub w płytce z możliwością odblokowania /usunięcia wkręta/ i powtórzenia czynności blokowania śruby względem płytki - możliwość dogięcia płytki do krzywizny anatomicznej kręgosłupa szyjnego / zwiększenie lub zmniejszenie wygięcia płytki/ bez utraty możliwości blokady wkrętów. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

EZ/ZP/75/2010 NEUROCHIRURGIA 2

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2 –  Proteza dysku szyjnego

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Proteza dysku szyjnego: -system dwuelementowy składający się z dwóch płytek granicznych: górnej i dolnej - cześć korowa, wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności, stanowi jeden element z dolną płytką, - płytki graniczne (górna i dolna) wykonane ze stopu tytanu i napylane od strony kontaktu z trzonem substancją bioaktywną, przyspieszającą przerastanie kościa, - każda płytka graniczna- górna i dolna- o kącie nachylenia lordotycznego 3,5 st. - od strony zewnętrznej płytki graniczne wyposażone w 6 kolcy mocujących (każda), zintegrowane z płytkami - szeroki zakres rozmiarów i wysokości od 5mm do 9mm, proteza jako komplet dostarczana sterylna. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.