# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Łóżka sterowane elektrycznie czterosekcyjne – 26 szt., Łóżka rehabilitacyjne dwusekcyjne – 15 szt., Łóżka rehabilitacyjne, sterowane elektrycznie, czterosekcyjne – 4 szt., Szafki przyłóżkowe – 45 szt.

| lp | opis | podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji 2010 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| ŁÓŻKO STEROWANE ELEKTRYCZNIE CZTEROSEKCYJNE – 26 SZT |
| 1 | Konstrukcja ramy leża ze stali nierdzewnej lub chromowanej lub ze stopów aluminium | TAK |  |
| 2 | Leże 4-sekcyjne | TAK |  |
| 3 | Możliwość szybkiego wypoziomowania części plecowej. | TAK |  |
| 4 | Koła o średnicy min. 125 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne | TAK |  |
| 5 | Krążki odbojowe na każdym rogu leża. | TAK |  |
| 6 | Szczyty łóżka szybko demontowalne. Możliwość wydłużenia łóżka o min. 20 cm | TAK |  |
| 7 | Blat łóżka osadzony na 4 kolumnach | TAK |  |
| 8 | Materac | TAK |  |
|  | WYMIARY ŁÓŻKA |  |  |
| 9 | Długość min. 2000 mm max. 2200 mm | TAK |  |
| 10 | Szerokość leża min. 900 mm max 1000mm | TAK |  |
| 11 | Ciężar łóżka bez akcesoriów max. 150 kg | TAK |  |
| 12 | Dopuszczalne obciążenie min. 240 kg | TAK |  |
|  | REGULACJA |  |  |
| 13 | Łóżko sterowane pilotem przewodowym oraz z panelu sterującego umieszczonego w szczycie łóżka w wysuwanej szufladzie. Panel sterujący musi mieć możliwość blokowania poszczególnych funkcji pilota z informacją wizualną o ich ustawieniach. Panel sterujący musi mieć możliwość wyjęcia z szuflady i zawieszenia go na ściance nożnej łóżka. Panel sterujący musi zapewniać regulację Trendelenburga i Anty-Trendelenburga, zmiany wysokości blatu, regulację położenia części plecowej i nożnej. Ustawianie łóżka do pozycji do reanimacji jednym przyciskiem umieszczonym na panelu. Ustawianie pozycji fotelowej jednym przyciskiem na panelu. Możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga i antytrenedelenburga, pozycji do reanimacji, pozycji fotelowej automatycznie tj poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku na panelu. Informacja na panelu o pracy z sieci czy akumulatora. Łóżko wyposażone w odłącznik zasialania sieciowego na przewodzie zasilającym. Łóżko wyposażone w akumulator. | TAK |  |
| 14 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie nie wyższe niż 400 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 800 mm za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 15 | Elektryczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 16 | Elektryczna regulacja części nożnej w zakresie min. 0-45 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 17 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min 12 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 18 | Elektryczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA I OSPRZĘT DO ŁÓŻKA |  |  |
| 19 | Szczyty łóżka o konstrukcji ze stali chromowanej lub nierdzewnej lub ze stopu aluminium z wypełnieniem z laminatów lub metalowym lakierowanym proszkowo lub z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 20 | Uchwyty do mocowania pręta infuzyjnego w narożnikach od strony głowy | TAK |  |
| 21 | Poręcze boczne czterosekcyjne min. trzypołożeniowe składane i odchylane o 900 wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 900 jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka. | TAK |  |
| 22 | Łóżko wyposażone w szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów po obu stronach łóżka na całej jego długości. | TAK |  |
| 23 | Pręt infuzyjny z regulacją wysokości | TAK |  |
| 24 | Wysięgnik do podnoszenia z uchwytem rąk o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 25 | Haczyki na worki do moczu – 4 szt | TAK |  |
| 26 | Dodatkowe szyny akcesoryjne o długości 40 cm z możliwością zamontowania po obu stronach łóżka na całej jego długości | TAK |  |
| 27 | Dodatkowe barierki (prawa i lewa) do centralnej części łóżka wypełniające przestrzeń pomiędzy poręczami bocznymi – łatwo demontowane bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 28 | Uchwyt na butlę z tlenem | TAK |  |
| ŁÓŻKO REHABILITACYJNE DWUSEKCYJNE – 15 SZT |
| 29 | Konstrukcja ramy leża ze stali nierdzewnej lub chromowanej | TAK |  |
| 30 | Leże 2-sekcyjne, pokryte panelami wykonanymi z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej lub stali lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 31 | Rama leża wykonana z profili o przekroju okrągłym łagodnie zaoblona na rogach | TAK |  |
| 32 | Koła o średnicy min. 125 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne, jedno koło z funkcją do jazdy na wprost | TAK |  |
| 33 | Krążki odbojowe na każdym rogu leża | TAK |  |
| 34 | Szczyty łóżka szybko demontowalne za pomocą zacisków z możliwością przesuwu wzdłuż ramy leża. | TAK |  |
| 35 | Otwory do zamocowania pręta infuzyjnego na każdym rogu łóżka | TAK |  |
| 36 | Materac w pokrowcu zmywalnym | TAK |  |
|  | WYMIARY ŁÓŻKA |  |  |
| 37 | Długość min. 2100 mm max. 2200 mm | TAK |  |
| 38 | Szerokość leża min. 900 mm max 950mm | TAK |  |
| 39 | Szerokość zewnętrzna razem z poręczami bocznymi max. 990 mm | TAK |  |
| 40 | Łatwa do utrzymania w czystości, prosta i lekka konstrukcja, ciężar łóżka bez akcesoriów max. 100 kg | TAK |  |
| 41 | Dopuszczalne obciążenie min. 220 kg | TAK |  |
|  | REGULACJA |  |  |
| 42 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie nie wyższe niż 390 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 830 mm (+/- 30) | TAK |  |
| 43 | Pneumatyczna regulacja części plecowej w zakresie min. od -5 do +60 stopni | TAK |  |
| 44 | Pneumatyczna regulacja pozycji Trendelenburga | TAK |  |
| 45 | Pneumatyczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga | TAK |  |
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA I OSPRZĘT DO ŁÓŻKA |  |  |
| 46 | Szczyty łóżka o konstrukcji ze stali nierdzewnej lub chromowanej z wypełnieniem z laminatów lub metalowym lakierowanym proszkowo lub z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 47 | Poręcze boczne ze stali nierdzewnej lub chromowane opuszczane, poniżej powierzchni materaca w płaszczyźnie pionowej, z możliwością zablokowania w min. trzech pozycjach | TAK |  |
| 48 | Pręt infuzyjny | TAK |  |
| ŁÓŻKO REHABILITACYJNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE CZTEROSEKCYJNE – 4 SZT |
| 49 | Konstrukcja ramy leża ze stali nierdzewnej lub chromowanej lub ze stopów aluminium | TAK |  |
| 50 | Leże 4-sekcyjne | TAK |  |
| 51 | Możliwość szybkiego wypoziomowania części plecowej. | TAK |  |
| 52 | Koła o średnicy min. 125 mm z systemem centralnego hamulca, koła antystatyczne | TAK |  |
| 53 | Krążki odbojowe na każdym rogu leża. | TAK |  |
| 54 | Szczyty łóżka szybko demontowalne. | TAK |  |
| 55 | Blat łóżka osadzony na 4 kolumnach, Leże czterosekcyjne zbudowane z elementów tworzących system stymulacji pod wpływem ruchów ciała pacjenta, ułatwiającym równomierny rozkład ciężaru ciała pacjenta z działaniem przeciwodleżynowym | TAK |  |
| 56 | Materac | TAK |  |
|  | WYMIARY ŁÓŻKA |  |  |
| 57 | Długość min. 2000 mm max. 2300 mm | TAK |  |
| 58 | Szerokość leża min. 900 mm max 1000mm | TAK |  |
| 59 | Ciężar łóżka bez akcesoriów max. 180 kg | TAK |  |
| 60 | Dopuszczalne obciążenie min. 240 kg | TAK |  |
|  | REGULACJA |  |  |
| 61 | Łóżko sterowane pilotem przewodowym oraz z panelu sterującego. Panel sterujący musi zapewniać regulację Trendelenburga i Anty-Trendelenburga, zmiany wysokości blatu, regulację położenia części plecowej i nożnej. Łóżko wyposażone w odłącznik zasialania sieciowego na przewodzie zasilającym. | TAK |  |
| 62 | Elektryczna regulacja wysokości leża w zakresie: najniższe położenie nie wyższe niż 400 mm, a najwyższe położenie nie niższe niż 800 mm za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 63 | Elektryczna regulacja części plecowej w zakresie min. 0-70 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 64 | Elektryczna regulacja części nożnej w zakresie min. 0-35 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 65 | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga min 12 stopni za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 66 | Elektryczna regulacja pozycji Anty-Trendelenburga za pomocą pilota ręcznego | TAK |  |
| 67 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji fotela tak aby umożliwić pacjentowi swobodną pozycję siedzącą ze stopami opartymi o podłogę poprzez opuszczenie części nożnej o min. 90 stopni w dół lub odsunięcie części nożnej łóżka na prawą bądź lewą stronę lub wsunięcie jej pod część siedzącą w taki sposób aby nie przeszkadzała pacjentowi. W pozycji fotela łóżko musi mieć możliwość opuszczenia do wysokości 400 mm lub niższej | TAK |  |
|  | ELEMENTY WYPOSAŻENIA I OSPRZĘT DO ŁÓŻKA |  |  |
| 68 | Szczyty łóżka o konstrukcji ze stali chromowanej lub nierdzewnej lub ze stopu aluminium z wypełnieniem z laminatów lub metalowym lakierowanym proszkowo lub z tworzywa sztucznego | TAK |  |
| 69 | Uchwyty do mocowania pręta infuzyjnego w narożnikach od strony głowy | TAK |  |
| 70 | Poręcze boczne czterosekcyjne min. trzypołożeniowe składane i odchylane o 900 wsuwane w blat łóżka tak, aby po złożeniu nie wystawały poza obrys łóżka. Możliwość wykorzystania poręczy bocznej po jej odchyleniu o 900 jako półki na pościel podczas prześcielania łóżka. | TAK |  |
| 71 | Łóżko wyposażone w szyny do mocowania dodatkowych akcesoriów po obu stronach łóżka na całej jego długości. | TAK |  |
| 72 | Pręt infuzyjny z regulacją wysokości | TAK |  |
| 73 | Wysięgnik do podnoszenia z uchwytem rąk o regulowanej wysokości | TAK |  |
| 74 | Haczyki na worki do moczu – 2 szt | TAK |  |
| SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE – 45 SZT |
| 75 | Szafka przyłóżkowa z wysuwanym stolikiem na pięciu kółkach z wysuwaną szufladą i drzwiczkami. Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego lub płyt HPL na konstrukcji aluminiowej. Możliwość wyboru koloru Wymiary stolika 620x380mm (+/- 10mm) Zakres regulacji wysokości stolika 650 – 1000mm (+/-10mm) Wysokość szafki ok. 750mm (+/-20mm) Szerokość korpusu szafki 500 mm (+/-10mm , głębokość 500mm (+/-10mm) | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................