# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ

# PAKIET NR 1							     (ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY)

# WYMAGANIA TECHNICZNE

RESPIRATOR TRANSPORTOWO-STACJONARNY DO DŁUGOTRWAŁEJ WENTYLACJI          8 SZT

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane ogólne i parametry eksploatacyjne |  |  |
|  | Respirator do wspomagania oddechu i długotrwałej terapii niewydolności oddechowej dla dorosłych i dzieci powyżej 10 kg. | TAK |  |
|  | Wstępnie ustawione parametry wentylacji po włączeniu respiratora dla nowego pacjenta | TAK |  |
|  | Respirator na postawie jezdnej, o funkcjach stacjonarno- transportowych. Podstawa z blokadą min. 2-ch kół. | TAK |  |
|  | Podać masę całego zestawu [kg] | TAK |  |
|  | Zasilanie podstawowe 230V, 50Hz. | TAK |  |
|  | Zasilanie rezerwowe z baterii zapewniającej min. 30 minut pracy aparatu. Bateria zintegrowana z respiratorem. Wymagane automatyczne ładowanie przy podłączeniu do sieci elektrycznej oraz wymagany wskaźnik stanu naładowania baterii | TAK |  |
|  | Własne, zintegrowane zasilanie sprężonym powietrzem – turbina, pod warunkiem nie ograniczania funkcji aparatu; i w tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie min. 3,0 do 5,5 bar | TAK |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci typu HME (sztuczny nos). | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta. | TAK |  |
|  | Funkcja testowania sprawdzająca poprawność działania, szczelność układu oddechowego, uruchamiająca się po włączeniu automatycznie lub włączana na żądanie. | TAK |  |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego w wentylacji objętościowej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie respiratora w języku polskim | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji i typy oddechu. |  |  |
|  | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/Assist- IPPV. | TAK |  |
|  | Wentylacja SIMV. | TAK |  |
|  | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV lub przepływem | TAK |  |
|  | Wentylacja objętościowo kontrolowana z ograniczeniem ciśnienia szczytowego typu PLV. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana na dwóch poziomach ciśnienia dodatniego typu BIPAP, BiPhasic, BiLevel. | TAK |  |
|  | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu typu PRVC, AutoFlow, lub równoważną | TAK |  |
|  | Westchnienia | TAK |  |
|  | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu, programowana przy wentylacji PCV i VCV w opcji odpowiednio PCV i VCV lub tylko VCV. | TAK |  |
|  | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
|  | Oddech ręczny | TAK |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV. | TAK |  |
|  | Parametry regulowane respiratora. |  |  |
|  | Częstość oddechów w zakresie [liczba/min.] | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie [ml] | TAK |  |
|  | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie [ mbar] | TAK |  |
|  | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie [mbar] | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP/CPAP w zakresie [mbar] | TAK |  |
|  | Czas wdechu dla wentylacji VCV regulowany w zakresie [sek] | TAK |  |
|  | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 do 100%. Mieszalnik elektroniczny | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czasu narastania przepływu wdechowego dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych. | TAK |  |
|  | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa- czułość triggera min. 1 do 10 l/min. | TAK |  |
|  | Możliwość rozpoznawania oddechu własnego pacjenta. | TAK |  |
|  | Parametry mierzone respiratora. |  |  |
|  | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu. | TAK |  |
|  | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV. | TAK |  |
|  | Spontaniczna wentylacja minutowa. | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy wdechu | TAK |  |
|  | Czas trwania fazy plateatu wdechowego. | TAK |  |
|  | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie. | TAK |  |
|  | Ciśnienie fazy plateatu. | TAK |  |
|  | Podatność dynamiczna lub statyczna płuc. | TAK |  |
|  | Integralny pomiar stężenia tlenu. | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Brak zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających. | TAK |  |
|  | Stężenia tlenu zbyt niskiego, zbyt wysokiego | TAK |  |
|  | Całkowitej objętości minutowej zbyt niskiej, zbyt wysokiej | TAK |  |
|  | Bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji awaryjnej przy bezdechu | TAK |  |
|  | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |
|  | Ekran i prezentacje graficzne |  |  |
|  | Respirator wyposażony w kolorowy ekran dotykowy min. 12” do prezentacji krzywych, pętli oddechowych i parametrów wentylacji. | TAK |  |
|  | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator. | TAK |  |
|  | Prezentacja krzywych oddechowych min.: -ciśnienie w funkcji czasu, -przepływ w funkcji czasu, -objętość w funkcji czasu. | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie pętli oddechowych min. ciśnienie/objętość, przepływ/objętość. | TAK |  |
|  | Trendy parametrów wentylacji rejestrowane i prezentowane w respiratorze min. 48 godzinne | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów. Podać sposób (mechaniczny czy elektroniczny) | TAK |  |
|  | Szyny boczne do mocowania akcesoriów | TAK |  |
|  | Układ oddechowy kompletnie silikonowe wielokrotnego użytku posiadające pojemniki na skropliny w ramieniu wdechowym i wydechowym oraz złączkę Y z możliwością włączenia filtru HME. | TAK |  |
|  | Przetwornik przepływu wielokrotnego użytku – 2 sztuki | TAK |  |
|  | Płuco testowe – 1 sztuka | TAK |  |
|  | Nebulizator pneumatyczny lub ultradźwiękowy synchronizowany z fazą wdechu pacjenta, z czasem pracy do minimum 30 min | TAK |  |
|  | Ramię przegubowe do podtrzymania układu pacjenta | TAK |  |
|  | Wymienniki wilgoci – filtry HME – min. 50 sztuk w komplecie. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# WYMAGANIA TECHNICZNE

# Respirator transportowy  - 2  szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne | TAK |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu ambulansem | TAK |  |
|  | Respirator do terapii oddechowej w trakcie transportu wewnątrzszpitalnego | TAK |  |
|  | Odporny na wstrząsy | TAK |  |
|  | Odporny na zmiany temperatury w zakresie min. od -15 do +500C | TAK |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z butli o ciśnieniu roboczym od min. 2,7 do 5,5 bar | TAK |  |
|  | Zasilanie z własnej baterii wewnętrznej na min 4 godz. | TAK |  |
|  | Zasilanie Ac 220/230V | TAK |  |
|  | Waga maksymalna do 6 kg | TAK |  |
|  | IPPV-CMV | TAK |  |
|  | SIMV | TAK |  |
|  | CPAP/PEEP | TAK |  |
|  | Tryb wentylacji typu NIV | TAK |  |
|  | Możliwość rozwinięcia o tryb typu Auto Flow | TAK |  |
|  | Możliwość rozwinięcia respiratora o pomiar CO2 | TAK |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów MIN 5-30 1/MIN | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu min 100 – 2000 ml | TAK |  |
|  | Regulowany stosunek wdechu do wydechu | TAK |  |
|  | Płynna regulacja stężenia tlenu od min. 40 do 100% | TAK |  |
|  | Zastawka nadciśnienia regulowana w zakresie 20 do 50 mbar | TAK |  |
|  | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta | TAK |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,2 do 6,0 sek | TAK |  |
|  | Wydawalnie oddechu przepływem min. 1-0 L/min. | TAK |  |
|  | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji |  |  |
|  | Aktualnie prowadzony tryb wentylacji | TAK |  |
|  | Częstość oddychania | TAK |  |
|  | Wentylacja minutowa MV | TAK |  |
|  | Ciśnienie szczytowo-wdechowe | TAK |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
|  | Ciśnienie średnie | TAK |  |
|  | Ciśnienie PEEP | TAK |  |
|  | Przepływ wdechowy | TAK |  |
|  | Inne mierzone parametry /podać/ | TAK |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |
|  | Rzeczywistej częstości oddechów-tachypnoe | TAK |  |
|  | Za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | TAK |  |
|  | Za niskiego ciśnienia wdechu | TAK |  |
|  | Alarm bezdechu | TAK |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Kompletny uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora, butli z reduktorem i akcesoriów | TAK |  |
|  | Butla z reduktorem wraz z zestawem transportowym respiraora | TAK |  |
|  | Układ oddechowy dla dorosłych – 2 komplety silikonowe (wielorazowe), sztuczne płuco – 1 szt. | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim