# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# PAKIET NR 3					 		(ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY)

# WYMAGANIA TECHNICZNE

ZEWNĘTRZNE STYMULATORY DO STYMULACJI CZASOWEJ - JEDNOJAMOWE

# – 4 sztuki

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tryb stymulacji VVI, VOO, AAI, AOO | TAK |  |
|  | Podstawowa częstość stymulacji 30-170/ min | TAK |  |
|  | Płynna regulacja częstości stymulacji | TAK |  |
|  | Rapid atrial pacing rate 80-800/min | TAK |  |
|  | Okres refrakcji >240 ms | TAK |  |
|  | Amplituda impulsu 0,1 - 20 mA | TAK |  |
|  | Płynna regulacja amplitudy impulsu | TAK |  |
|  | Czułość 0,5-20 mV | TAK |  |
|  | Płynna regulacja czułości | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim