# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

# (Załącznik nr 1 do umowy)

# EZ/ZP/112/2010

# WYMAGANIA TECHNICZNE

POMPA BAKLOFENOWA –   5 zestawów

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2010r. |

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa programowalna sterowana magnetycznie (baklofenowa) | TAK |  |
| 2 | Opis zestawu: - wszczepialna pompa programowalna, - zestaw kaniul do dokanałowego podawania leku, - tunelizator. | TAK |  |
| 3 | Możliwość programowania przezskórnego. | TAK |  |
| 4 | Możliwość programowania wielkości dawki, objętości dawki oraz czasu jej podania. | TAK |  |
| 5 | Tempo przepływu: Minimalne 48 mikrolitrów na dobę, Maksymalne 24 mililitry na dobę. | TAK |  |
| 6 | Pojemność zbiornika pompy 20 ml lub 40 ml | TAK |  |
| 7 | Silikonowy cewnik dwuczęściowy o długości 104 cm.- bezszwowe mocowanie do pompy | TAK |  |
| 8 | Elementy pompy wykonane z tytanu oraz silikonu. | TAK |  |
|  | Zestawy do uzupełniania pompy kompatybilny z w/w pompą baklofenową. | TAK |  |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim