# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Laser okulistyczny do fotokoagulacji wraz z lampą szczelinową – 1 szt. – Zadanie nr 1

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji: 2010 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsola lasera |
| 1 | Długość fali promieniowania 532 nm | TAK |  |
| 2 | Energia impulsu roboczego regulowana w zakresie 30 mW – 1,9 W | TAK |  |
| 3 | Czas ekspozycji regulowany w zakresie 10 – 2000 ms | TAK |  |
| 4 | Możliwość pracy ciągłej | TAK |  |
| 5 | Laser celujący diodowy, długość fali w zakresie 620 – 650 nm, moc maksymalna 1mW | TAK |  |
| 6 | Czas odstępu między impulsami regulowany w zakresie 30 – 1000 ms | TAK |  |
| 7 | Konsola lasera z możliwością podłączenia do lampy szczelinowej | TAK |  |
| 8 | Termoelektryczny system chłodzenia lasera | TAK |  |
| 9 | Współpraca z końcówkami endo 25 Ga | TAK |  |
| 10 | Współpraca z końcówkami endo 23 Ga | TAK |  |
| 11 | Współpraca z końcówkami endo z elastyczną końcówką (soft tip) | TAK |  |
| 12 | Możliwość podłączenia dwóch sond jednocześnie | TAK |  |
| 13 | Przełącznik nożny, umożliwiający zmianę parametrów oraz przechodzenie pomiędzy stanami gotowości i uśpienia | TAK |  |
| 14 | Potwierdzenia głosowe ustawionych parametrów mocy | TAK |  |
| 15 | Sondy z automatyczną identyfikacją rodzaju | TAK |  |
| 16 | Kolorowy wyświetlacz LCD | TAK |  |
| 17 | Zintegrowany zasilacz do laserowego oftalmoskopu pośredniego | TAK |  |
| 18 | Filtr ochronny lekarza do pracy z mikroskopem – wymagana ilość 1 szt. | TAK |  |
| 19 | Okulary ochronne dla asysty – wymagana ilość 1 szt. | TAK |  |
| Lampa Szczelinowa |
| 20 | Optyka typu Zeiss | TAK |  |
| 21 | 5-stopniowy zmieniacz powiększeń w zakresie 6x – 40x | TAK |  |
| 22 | Okulary o powiększeniu 12.5x, z korekcją wady min. +/- 6 dpt | TAK |  |
| 23 | Długość szczeliny regulowana w sposób ciągły w zakresie 1,6 – 11 mm | TAK |  |
| 24 | Szerokość szczeliny regulowana w sposób ciągły w zakresie 0 – 12 mm | TAK |  |
| 25 | Filtry: niebieski, bezczerwienny, absorbujący ciepło | TAK |  |
| 26 | Rzeczywiste pole widzenia 5,2 – 37 mm | TAK |  |
| 27 | Stolik elektryczny pod lampę szczelinową | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego wymagania określonego w tabeli jw. Spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić wszystkie pola tabeli, wpisując odpowiednie wartości lub nazwy.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

……............................................								……………………………………………………..

(miejscowość, data)	(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do   reprezentowania wykonawcy)