EZ/ZP/117/2010 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 1 –  ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE DO MAPOWANIA ZATOKI WIEŃCOWEJ O ZMIENNEJ KRZYWIŹNIE PRZYGIĘCIA WRAZ Z KABLAMI

| Lp. | ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie przygięcia, średnica 6F, liczba biegunów 10, tip 2 mm, spacing 2-6-2, minimum dwie krzywizny do wyboru zamawiającego, długość elektrody minimum 90cm. Podać rodzajową ilość krzywizn. |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie z systemem elektrofizjologicznym EP Pruca CardioLab i EP tracer, długość min. 100 cm. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Próbka:  1 szt. elektrody diagnostycznej do mapowania zatoki wieńcowej kształt krzywizny – duża (krzywizna F).

EZ/ZP/117/2010 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 2 –  ELEKTRODY DIAGNOSTYCZNE DO MAPOWANIA ZATOKI WIEŃCOWEJ O STAŁEJ KRZYWIŹNIE WRAZ Z KABLAMI

| Lp. | ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie, 6F, liczba biegunów 10, odległość między biegunami do wyboru zamawiającego, dwie krzywizny do wybory zamawiającego, stymulacja z każdego z biegunów, długość elektrody minimum 90cm. Podać rodzajową ilość krzywizn oraz odległość między biegunami. |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody do mapowania zatoki wieńcowej o stałej krzywiźnie z systemem elektrofizjologicznym EP Pruca CardioLab, długość min. 100 cm. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

EZ/ZP/117/2010 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 3 –  ZESTAWY I IGŁY DO NAKŁUCIA TRANSSEPTALNEGO

| Lp. | ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do nakłucia transseptalnego, długość koszulki 60 cm, długość dilatatora 67 cm, kompatybilność z liderem 0,32”. Kompatybilne z igłą do punkcji transseptalnej. |  |  |
| 2 | Igły do punkcji transseptalnej typu BRK, kompatybilne z zestawem do nakłucia transeptalnego typu BRK, 8F |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

EZ/ZP/117/2010  ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 4 –  ELEKTRODY NA SKÓRĘ PACJENTA DO LOCALISY

| Lp. | ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody odniesienia do systemu LocaLisa na skórę pacjenta |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

EZ/ZP/117/2010 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 5 –  ELEKTRODY DO ABLACJI ENDOKAWITARNEJ METODĄ RF

| Lp. | ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF, jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki, liczba biegunów 4, średnica 7F, odległość między biegunami 2-5-2mm, czujnik monitorowania temperatury, tip elektrody 4mm wykonany z materiału o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm x Kelvin. Współpraca z generatorem Stockert i Atakr. Możliwość zakupu elektrod o różnych krzywiznach. Podać rodzajową ilość krzywizn. |  |  |
| 2 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF, jednokierunkowe regulowane przygięcie końcówki, liczba biegunów 4, średnica 7F, odległość między biegunami 2-5-2mm, czujnik monitorowania temperatury, tip elektrody 8mm wykonany z materiału o przewodności cieplnej powyżej 3W/cm x Kelvin. Współpraca z generatorem Stockert i Atakr2. Możliwość zakupu elektrod o różnych krzywiznach. Podać rodzajową ilość krzywizn. |  |  |
| 3 | Kabel łączący w/w elektrody z generatorem Stockert o długości min. 100 cm. |  |  |
| 4 | Kabel łączący w/w elektrody z generatorem Atakr o długości min. 100 cm. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Próbka:  1 szt. elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF- tip elektrody 8mm.

EZ/ZP/117/2010  ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

PAKIET NR 6 –  Zestawy stabilizujące elektrody

| Lp. | ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr …… Ważne do dnia …………………. Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego ………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy stabilizujące ułożenie elektrody, koszulki wielofunkcyjne o zmiennej krzywiźnie typu Preface, średnica 8 Fr, długość 62-77 cm. |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Próbka:  1 szt. w/w zestawu stabilizującego ułożenie elektrody.