ZAŁĄCZNIK 2 do SIWZ

PAKIET 1

Parametry graniczne analizatora do oznaczania  parametrów koagulologicznych dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ

PARAMERTY GRANICZNE

| Lp | Parametr wymagany | TAK | Parametr wymagany Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2007 |  |  |
| 2. | Analizator koagulologiczny składający się z :modułu pomiarowego, komputera sterującego zewnętrznego, monitora LCD, drukarki, UPS |  |  |
| 3. | System operacyjny umożliwiający obsługę wielozadaniową |  |  |
| 4. | Wydajność aparatu min. 300 testów PT/godz. |  |  |
| 5. | Możliwość wykonywania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania na zasadzie optycznej, chromogenną i immunologiczną |  |  |
| 6. | Możliwość wykonywania próbek „mikro” |  |  |
| 7. | Wyposażenie min. W trzy filtry optyczne: 340, 405, 570 |  |  |
| 8. | Wyposażenie aparatu w czytnik barkodów próbek badanych i odczynników |  |  |
| 9. | System kontroli odczynników z pomiarem objętości , numerami seryjnymi i terminami ważności |  |  |
| 10. | Baza danych przechowująca wyniki co najmniej 60 dni |  |  |
| 11. | Możliwość uzupełniania danych demograficznych pacjenta |  |  |
| 12. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym |  |  |
| 13. | Pakiet startowy odczynników na min. 2000 ozn. PT i 1000 ozn. APTT |  |  |
| 14. | Dostępność części zamiennych i serwisu min. 10 lat |  |  |
| 15. | Gwarancja min. 2 lata |  |  |

UWAGA! Do oferty należy dołączyć prospekt/katalog z zaznaczeniem wymaganych parametrów.

PAKIET 2

Parametry graniczne analizatora do oznaczania  równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametr wymagany | TAK | Parametr wymagany Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2007 |  |  |
| 2. | Parametry mierzone: PH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca, Hct, O2Hb, HHb, COHb, MetHb, tHb, SO2, Bili |  |  |
| 3. | Elektrody bezobsługowe |  |  |
| 4. | Możliwość wykonania analiz w: surowicy, osoczu, krwi pełnej, dializatach |  |  |
| 5. | Podanie próbek do analizy bezpośrednio bez konieczności stosowania adapterów |  |  |
| 6. | Możliwość wpisania demografii pacjenta |  |  |
| 7. | Pomiar wszystkich parametrów mierzonych równocześnie |  |  |
| 8. | Możliwość wyboru pomiaru poszczególnych parametrów w zależności od potrzeb |  |  |
| 9. | Mapa równowagi kwasowo-zasadowej zawierająca wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych |  |  |
| 10. | Baza danych umożliwiająca przechowywanie min. 40 000 wyników |  |  |
| 11. | Graficzny wykres trendów wyników pacjenta |  |  |
| 12. | Prosta komunikacja z operatorem za pomocą ikon |  |  |
| 13. | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych |  |  |
| 14. | Wbudowany moduł kontroli jakości |  |  |
| 15. | Drukarka wewnętrzna |  |  |
| 16. | Ekran dotykowy (kolorowy) |  |  |
| 17. | Odczynniki w oddzielnych pojemnikach , wymieniane w zależności od zużycia |  |  |
| 18. | Zamknięte niezależne ścieki |  |  |
| 19. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym |  |  |
| 20. | UPS dający min. 20 min. podtrzymania zasilania |  |  |
| 21. | Gwarancja min. 2 lata |  |  |
| 22. | Okres dostępności części zamiennych i serwisu min. 10 lat |  |  |
| 23. | Pakiet startowy odczynników na 6 m-cy pracy, przy założeniu wykonania 30 badań dziennie |  |  |

UWAGA! Do oferty należy dołączyć katalog/prospekt z zaznaczeniem wymaganych parametrów.

PAKIET 3

Parametry graniczne automatycznego analizatora do identyfikacji  drobnoustrojów i określania lekowrażliwości wraz z oprogramowaniem komputerowym do obsługi Pracowni Bakteriologii dla potrzeb Laboratorium Diagnostycznego WSzZ

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp. | Parametry wymagane | TAK | Parametr wymagany Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2007 |  |  |
| 2. | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z drukarką, czytnika kodów kreskowych, urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej oraz UPS |  |  |
| 3. | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (napełnianie, inkubacja, odczyty wyników, usuwanie testów po odczycie) |  |  |
| 4. | Kolorymetryczna metoda identyfikacji drobnoustrojów |  |  |
| 5. | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości |  |  |
| 6. | Możliwość identyfikacji drobnoustrojów: G+, G-, drożdżaków |  |  |
| 7. | Możliwość oznaczania lekowrażliwości bakterii: G+, G - |  |  |
| 8. | Możliwość wykonania lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae |  |  |
| 9. | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności jak: MRSA, MRSE, HLAR, ESBL, VRE, GISA |  |  |
| 10. | Możliwość wykonywania identyfikacji i oporności na oddzielnych testach |  |  |
| 11. | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów - 6 godzin |  |  |
| 12. | Średni czas oznaczania lekowrażliwości – 6 godzin |  |  |
| 13. | Zapewnienie bezpieczeństwa danych poprzez logowanie się do systemu |  |  |
| 14. | Możliwość uzupełniania danych demograficznych pacjenta |  |  |
| 15. | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) |  |  |
| 16. | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności |  |  |
| 17. | Interpretacja wyników przez zaawansowany System Ekspertowy, przedstawiona graficznie |  |  |
| 18. | Zaawansowany System Ekspertowy przygotowany w oparciu o wiedzę ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności |  |  |
| 19. | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wska-zówek terapeutycznych |  |  |
| 20. | Możliwość przechowywania wyników w systemie |  |  |
| 21. | Możliwość archiwizacji danych na CD |  |  |
| 22. | Graficzna wersja oprogramowania |  |  |
| 23. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe pakowane oddzielnie |  |  |
| 24. | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe |  |  |
| 25. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym |  |  |
| 26. | Gwarancja min. 2 lata |  |  |
|  | Minimum 10 letni okres dostępności do części zamiennych i serwisu |  |  |
| 27. | Pakiet startowy odczynników i testów na 4 m-ce pracy, przy założeniu wykonania 40 badań dziennie |  |  |
|  | Parametry oprogramowania komputerowego |  |  |
| 1. | Interfejs użytkownika oparty na standardzie WINDOWS |  |  |
| 2. | Dostarczenie 1 zestawu komputerowego pełniącego rolę serwera z zainstalowanym oprogramowaniem, drukarka laserowa, czytnik kodów kreskowych, Switch |  |  |
| 3. | Baza danych SQL |  |  |
| 4. | System ochrony plików ze scentralizowanym zarządzaniem |  |  |
| 5. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 6. | Prowadzenie bazy danych pacjentów (nr pacjenta, imię i nazwisko, data urodzenia, płeć) |  |  |
| 7. | Prowadzenie bazy danych o wynikach prób (nr badania, oddział, rodzaj materiału, zlecający) |  |  |
| 8. | Praca systemu oparta o słowniki z aparatury mikrobiologicznej |  |  |
| 9. | Możliwość przygotowania raportów tabelarycznych i graficznych dotyczących identyfikacji i zarejestrowanej lekowrażliwości |  |  |
| 10. | W pełni automatyczna współpraca oprogramowania z analizatorem będącym przedmiotem przetargu. Oprogramowanie musi zapewnić dwukierunkową transmisję danych ( programowanie analizatora i w pełni automatyczny odbiór wyników) |  |  |
| 11. | Bezpłatne uaktualnianie wersji oprogramowania w czasie użytkowania apa-ratu. |  |  |
| 12. | Możliwość rozbudowy systemu i instalacja oprogramowania na min. 5 stacjach roboczych |  |  |

UWAGA! Do oferty należy dołączyć prospekt/katalog z zaznaczeniem wymaganych parametrów.

PAKIET 4

Automatyczny analizator hematologiczny z możliwością oznaczania retikulocytów min. 26 parametrowy

PARAMETRY GRANICZNE

| Lp | Parametr wymagany | TAK | Parametr wymagany Opisać/potwierdzić |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2007 |  |  |
| 2. | W skład zestawu wchodzi : analizator , wolnostojący monitor LCD i komputer, drukarka , klawiatura, UPS. |  |  |
| 3. | Analiza min. 26 parametrów hematologicznych |  |  |
| 4. | Odczynniki na wykonanie 25 000 ozn. pełnej morfologii krwi i 1000 ozn. retikulocytów /dostawy odczynników sukcesywnie w miarę potrzeb odbiorcy/ + krew kontrolna |  |  |
| 5. | Wydajność min. 70 ozn./godz. |  |  |
| 6. | Automatyczny zintegrowany podajnik próbek z wbudowanym czytnikiem kodów paskowych z możliwością dostawiania próbek w trakcie pracy |  |  |
| 7. | Podajnik dostosowany do różnego typu probówek systemów zamkniętych |  |  |
| 8. | Możliwość wykonywania próbek systemu zamkniętego (zależnego od użytkownika) i otwartego |  |  |
| 9. | Minimalna ilość próbek w podajniku automatycznym – 1 probówka |  |  |
| 10. | Możliwość wykonania oznaczenia z krwi żylnej, włośniczkowej, dializatów |  |  |
| 11. | Objętość próbki mniejsza niż 200ul |  |  |
| 12. | Całodobowa gotowość do pracy |  |  |
| 13. | Oznaczane parametry: RBC, WBC, PLT, Hb, 5-cio parametrowy rozdział krwinek białych /neutrocyty, eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty/, MCV, relikulocyty, MRV. |  |  |
| 14. | Oznaczenia w trybie CBC jak i CBC+5DIFF z oszczędnością odczynników przy trybie CBC |  |  |
| 15. | Technika pomiaru WBC z wykorzystaniem światła laserowego bez stosowania barwienia lub lizy cytochemicznej |  |  |
| 16. | Reticulocyty oznaczane met. cytometrii przepływowej |  |  |
| 17. | Liniowość pomiaru RBC, WBC, Hb, PLT od wartości zerowych /0,0/ |  |  |
| 18. | Liniowość pomiaru WBC od 0 do min. 200 K/ul. |  |  |
| 19. | Płynne progi dyskryminacyjne |  |  |
| 20. | Nie więcej niż 6 różnych odczynników potrzebnych do wykonania CBC+5 DIFF+Ret |  |  |
| 21. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej |  |  |
| 22. | Czyszczenie toru pomiarowego z wykorzystaniem wysokonapięciowego wypalania apertury pomiarowej |  |  |
| 23. | Możliwość współpracy z systemem komputerowym, dwukierunkowy intrerfejs |  |  |
| 24. | Możliwość różnej konfiguracji wydruku |  |  |
| 25. | Możliwość uzupełnienia demografii pacjenta o: A/ imię i nazwisko B/ miejsce pochodzenia próbki ( oddział, poradnia) C/ zlecający D/ ID pacjenta E/ Data i godzin pobrania próbki F/ Komentarz do wyniku |  |  |
| 26. | Flagowanie patologicznych parametrów wyniku |  |  |
| 27. | Możliwość wydruku wyników w kolorze |  |  |
| 28. | Zarządzanie wynikami- zintegrowany komputer z bazą danych o poj. min. 15 000 wyników ze skategramami. |  |  |
| 29. | Możliwość drukowania raportów dziennych, tygodniowych, miesięcznych |  |  |
| 30. | Zapewnienie dostaw kalibratorów i kontroli przez okres min. 5 lat |  |  |
| 31. | Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu paskowego lub z dyskietki |  |  |
| 32. | Brak części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych |  |  |
| 33. | System kontroli jakości w oprogramowaniu rutynowym |  |  |
| 34. | Bezpłatny serwis i gwarancja analizatora : 36 miesięcy |  |  |
| 35. | Czas reakcji serwisu : 24 godziny |  |  |

UWAGA! Do oferty należy dołączyć prospekt/katalog z zaznaczeniem wymaganych parametrów

urządzenia