# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Naso-faryngo-laryngoskop – 1 szt.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji: 2010 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Naso Faryngo Laryngoskop + źródło światła |
| 1 | Średnica kanału roboczego – min 1,2 mm | TAK |  |
| 2 | Średnica zewnętrzna wziernika – max 3,4 mm | TAK |  |
| 3 | Kąt obserwacji – min 95° | TAK |  |
| 4 | Wychylenia końcówki min 130/130 stopni | TAK |  |
| 5 | Długość robocza 300mm – 450mm | TAK |  |
| 6 | Źródło światła halogenowego min. 150 W | TAK |  |
| 7 | Obrotowe przyłącze endoskopu do źródła światła | TAK |  |
| 8 | W zestawie: Szczypce biopsyjne, ręczny tester szczelności z certyfikatem medycznym, komplet akcesoriów do konserwacji, mycia i dezynfekcji aparatu. | TAK |  |
| Kamera endoskopowa |
| 9 | System sygnału: PAL | TAK |  |
| 10 | Rozdzielczość horyzontalna: min. 450 linii | TAK |  |
| 11 | Balans bieli: auto lub ręczna | TAK |  |
| 12 | Regulacja ostrości: min. 3 stopnie lub ciągła | TAK |  |
| 13 | Czułość większa lub równa: 3 luxy | TAK |  |
| 14 | Regulacja ogniskowania obrazu | TAK |  |
| 15 | Możliwość podłączenia kamery do oferowanego endoskopu | TAK |  |
| Wózek medyczny |
| 16 | Podstawa jezdna z blokadą kół | TAK |  |
| 17 | Wieszak endoskop | TAK |  |
| 18 | Możliwość ustawienia zestawu do endoskopii z torem wizyjnym | TAK |  |
| 19 | Centralna listwa zasilająca | TAK |  |
| Monitor LCD |
| 20 | Min. 19 cali LCD | TAK |  |
| 21 | Rozdzielczość min. SXGA 1280x1024 | TAK |  |
| 22 | Podłączanie do kamery za pomocą S-Video | TAK |  |
| 23 | Kąt obserwacji min 160 stopni | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego wymagania określonego w tabeli jw. Spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić wszystkie pola tabeli, wpisując odpowiednie wartości lub nazwy.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

……............................................								……………………………………………………..

(miejscowość, data)	(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do   reprezentowania wykonawcy)