EZ/ZP/2/2011

Ortopedia- zespolenia                                                                                                                                                                                    załącznik nr 4 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

Implanty do stabilizacji trzonu i nasady bliższej i dalszej kości piszczelowej

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: 1/opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego 2/ numer strony katalogowej | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej Stalowy w przekroju zbliżony do trójkąta, standardowy i rekonstrukcyjny, w części bliższej co najmniej 5 otworów w tym 1 kompresyjny zapewniający opcję blokowania w co najmniej 3 różnych płaszczyznach, w części dalszej min. 5 otworów, środek skrajnego otworu max. 5mm od końca gwoździa, 1 otwór w części dalszej kompresyjny; 1,5 stopniowe odgięcie w części dystalnej na dł. ok. 6 cm; gwoździe lite fi 8- 10mm i kaniulowane fi 8-12mm dł. 270-390mm |  |  |  |  |
| 1.1 | Wkręty blokujące i trzonowe fi 4,5mm z łbem cylindrycznym o wys. Do 4mm i średnicy do 6mm ułatwiającym prowadzenie wkręta w tulei dł. wkręta 28-90mm |  |  |  |  |
| 1.2 | śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
| 2. | Płytka tytanowa prosta, kompresyjna wąska z ograniczonym kontaktem, o grubości do 3mm, posiadająca 4-18 par rozdzielonych otworów kompresyjnego i blokowanego pod wkręty o śr.3,5mm, otwór kompresyjny umożliwiający dwukierunkową kompresję a otwór gwintowany posiadający gwint na całym obwodzie. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji min. 3. Płytka barwiona na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z którymi współpracuje. |  |  |  |  |
| 3. | Płytka piszczelowa L-kształtna do bliższej nasady kości piszczelowej, tytanowa blokowana z ograniczonym kontaktem prawa i lewa, anatomicznie kształtowana posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-16 par oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej. Otwory gwintowane posiadające gwint na całym obwodzie, a otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Min. 4 otwory pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkręta blokowanego z jakim współpracują. |  |  |  |  |
| 4 | Płytki tytanowe piszczelowe dalsze do złamań dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka przyśrodkowa z ograniczonym kontaktem, anatomicznie kształtowana rozszerzająca się trapezowo i spłaszczona w części nasadowej, lewa i prawa z min. 9 otworami gwintowanymi pod wkręty fi 3,5mm w części nasadowej o kątowym ustawieniu oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych w części trzonowej pokrytych wkrętami fi 3,5mm. Również płytka przyśrodkowa w formie krzyża posiadająca min. 17 otworów gwintowanych w części nasadowej z możliwością profilowania i docinania w części trzonowej 7 i 9 par oddzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego pod wkręty fi 3,5mm, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkręta blokowanego z jakim współpracują. |  |  |  |  |
| 5. | Płytki tytanowe piszczelowe L-kształtne, przednio-boczne, do złamań dalszej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowane lewe i prawe z min. 7 otworami gwintowanymi w części nasadowej pod wkręty fi 3,5mm i podcięciami dającymi możliwość podparcia wkrętem korowym, oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej pod wkręty fi 3,5mm, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkręta blokowanego z jakim współpracują. |  |  |  |  |
| 6. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 3,5mm dł. 14-90mm łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną dociskową. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują i każda średnica w innym kolorze dla ułatwienia identyfikacji. |  |  |  |  |
| 7. | Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, barwione na kolor inny niż wkręty blokowane sr. 3,5mm dł. 14-85mm. |  |  |  |  |

EZ/ZP/2/2011

Ortopedia- zespolenia                                                                                                                                                                                    załącznik nr 4 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 2

# Implanty do stabilizacji trzonu i nasady kości udowej

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: 1/opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego 2/ numer strony katalogowej | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej, stalowy ,uniwersalny, kompresyjno-rekonstrukcyjny ( możliwość blokowania doszyjkowego i przezkrętarzowego dwoma wkrętami fi6,5mm) prawy i lewy z możliwością zastosowania jako gwóźdź odkolanowy, posiadający min 4 otwory w części dystalnej z czego jeden kompresyjny, a środek skrajnego otworu położony max. 5mm od końca gwoździa, gwoździe lite i kaniulowane fi 9-14mm dł. 200-480mm. |  |  |  |  |
| 1.1 | Wkręt blokujący z łbem cylindrycznym o wys. Do 4mm i średnicy do 6mm, ułatwiającym prowadzenie wkreta w tulei ,dł. wkręta 28-80mm |  |  |  |  |
| 1.2 | Wkręt blokujący i rekonstrukcyjny kaniulowany śr. 6,5mm dł. 60-115mm, z łbem cylindrycznym |  |  |  |  |
| 1.3 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
| 1.4 | Zestaw blokujący do gwoździa wstecznego składający się z tulei śr. 6,5mm, śruby i dwóch podkładek |  |  |  |  |
| 2. | Gwoździe blokowane do kości udowej tytanowe, anatomiczne, prawe i lewe, wprowadzane od boku krętarza, posiadające min. 5 otworów w części bliższej dających różne możliwości blokowania ( w tym dwa doszyjkowe), jak również min. 5 otworów w części dalszej z czego 4 gwintowane, gwoździe posiadające spiralne żłobienie ułatwiające wprowadzanie gwoździa. Średnice gwoździ od 10-12mm oznaczone kolorami dla ułatwienia identyfikacji, również dodatkowe rozróżnienie kolorystyczne gwoździ lewych i prawych w obrębie danej średnicy, dł. gwoździ 340-440mm. |  |  |  |  |
| 2.1 | Wkręty blokujące o średnicach od 5 i 5,5mm z łbem cylindrycznym i gniazdem gwiazdkowym w różnych barwach dla ułatwienia identyfikacji |  |  |  |  |
| 2.2 | Wkręty blokujące rekonstrukcyjne kaniulowane o średnicy 7,5mm z łbem cylindrycznym i gniazdem gwiazdkowym |  |  |  |  |
| 2.3 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna z gniazdem gwiazdkowym |  |  |  |  |
| 3. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy kaniulowany, tytanowy, o kącie trzonowo szyjkowym 125, 130, 135 stopni z możliwością użycia drugiej śruby szyjkowe, oraz z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) części stożkowej gwoździa ułatwiającym jego implantację. Średnice gwoździa 0d 10-12mm oznaczone kolorami w celu ułatwienia identyfikacji, dł. 200-280mm |  |  |  |  |
| 3.1 | Śruba zespalająca kaniulowana fi 11mm dł. 70-120mm |  |  |  |  |
| 3.2 | Śruba kaniulowana antyrotacyjna fi 6,5mm dł. 70-120mm |  |  |  |  |
| 3.3 | Śruba kompresyjna |  |  |  |  |
| 3.4 | Śruba zaślepiająca |  |  |  |  |
| 3.5 | Wkręt blokujący z łbem cylindrycznym o wysokości do 4mm i średnicy do 6mm, dł. 30-50mm |  |  |  |  |
| 4. | Gwóźdź śródszpikowy krętarzowy tytanowy, długi, lewy i prawy, kaniulowany, tytanowy o kącie trzonowo-szyjkowym 125, 130, 135 stopni z możliwością użycia drugiej śruby szyjkowej, oraz z profilowanym przejściem (spłaszczeniem) części stożkowej gwoździa ułatwiającym jego implantację. Średnica gwoździa 10-12mm, dł. 340-420mm |  |  |  |  |
| 4.1 | Śruba zespalająca kaniulowana fi 11mm dł. 70-120mm |  |  |  |  |
| 4.2 | Śruba kaniulowana antyrotacyjna fi 6,5mm dł. 70-120mm |  |  |  |  |
| 4.3 | Śruba kompresyjna |  |  |  |  |
| 4.4 | Śruba zaślepiająca |  |  |  |  |
| 4.5 | Wkręt blokujący z łbem cylindrycznym o wysokości do 4mm i średnicy do 6mm dł. 30-75mm |  |  |  |  |
| 5. | Płytka tytanowa blokowana prosta szeroka z ograniczonym kontaktem grubość 5mm, szerokość 17,5mm posiadająca 4-16 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego, otwory kompresyjne pod wkręty fi 4,5mm z profilowaną górną i dolną krawędzią umożliwiające dwukierunkową kompresję, otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie pod wkręty fi 5,0mm. Płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z nimi współpracujących. Min. 3 otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji |  |  |  |  |
| 6. | Płytka tytanowa kłykciowa udowa, kształtowana anatomicznie, z ograniczonym kontaktem prawa i lewa, blokowana w części kłykciowej wkrętem kaniulowanym gąbczastym fi 7,3mm i min. 5-ma wkrętami blokowanymi fi 5,0mm i jednym korowym fi 4,5mm; w części trzonowej posiadająca 4-16 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego, otwory kompresyjne pod wkrety fi 4,5mm, z możliwością dwukierunkowej kompresji, otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie pokryte wkrętami fi 5,0mm, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z nimi współpracujących |  |  |  |  |
| 7. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 5,0mm dł. 18-100mm łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną , dociskową. Wkręty w kolorze płyt z jakimi współpracują i każda średnica w innym kolorze dla ułatwioenia identyfikacji |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym śr. 7,3mm kaniulowany dł. 60-95mm, łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną, dociskową. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują. |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym barwione na kolor inny niż wkręty blokowane, śr. 4,5mm dł. 20-110mm |  |  |  |  |
| 10. | Instrumentarium do wkrętów kaniulowanych w składzie: 1/ Drut Kirschnera śr. 1,0/170 sztuk 2 2/ Drut Kirschnera śr. 2,0/230 sztuk 4 3/ Prowadnica śr. 1,0 4/ Prowadnica śr. 2,0 5/ Osłona prowadnicy 6/ Miarka długości 7/ Frez kaniulowany 8/ Wkrętak kaniulowany S 5,0 9/ Wkrętak kaniulowany S 3,5 10/Prowadnica wielootworowa 2,0 11/Wiertło kaniulowane śr. 4,5/1,2/150 12/ Wiertło kaniulowane śr. 5,0/2,2/180 13/ Wiertło kaniulowane śr. 7,0/2,5/200 14/ Wiertło kaniulowane śr. 8,0/2,5/200 15/Młotek 16/Trokar 17/Statyw |  |  |  |  |
| 11. | Instrumentarium do usuwania złamanych wkrętów w składzie: 1/ Frez główkowy do wkrętów o śr. 1,5 – 2,0 mm 2/ Frez główkowy do wkrętów o śr.2,7 – 3,5 mm 3/ Frez główkowy do wkrętów o śr.4,0 – 4,5 mm 4/ Frez główkowy do wkrętów o śr.6,5 mm 5/ Trepan do wkrętów o śr.1,5 – 2,0 mm 6/ Trepan do wkrętów o śr. 2,7 – 3,5 mm 7/ Trepan do wkrętów o śr. 4,0 – 4,5 mm 8/ Trepan do wkretów o śr. 6,5 mm 9/ Wkrętak uniwersalny 10//Dłuto żłobowe 11/ Chwytak wkrętów z dociskiem (szczypce) do wkrętów o śr.1,5 do 2,7 mm 12/ Chwytak wkrętów z dociskiem (szczypce) 3,5 do 6,5 mm 13/ Młotek 14/ Statyw do instrumentarium |  |  |  |  |

EZ/ZP/2/2011

Ortopedia- zespolenia                                                                                                                                                                                    załącznik nr 4 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 3

# Implanty do stabilizacji kości ramiennej i przedramienia oraz nasad

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: 1/opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego 2/ numer strony katalogowej | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej Stalowe, lite i kaniulowane, posiadające wypłaszczenie w części bliższej i łagodne przejście stożkowe z części szerszej w węższą, ułatwiająće implantację odłokciwą, średnica części bliższej max. 10mm. Gwoździe lite fi 6-9mm i kaniulowane fi 8-9mm dł. 180-320mm |  |  |  |  |
| 1.1 | Wkręt blokujący i trzonowy fi 3,5mm z łbem cylindrycznym o wysokości do 4mm i średnicy do 6mm, dł. 24-50mm. |  |  |  |  |
| 1.2 | Wkręt blokujący i trzonowy fi 4,5mm z łbem cylindrycznym o wysokości do 4mm i średnicy do 6mm, dł. 25-60mm. |  |  |  |  |
| 1.3 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
| 2. | Gwoźdź śródszpikowy do kości przedramienia, tytanowy lite, zwykłe i z kompresją o średnicy 4,5mm dł. 180-260mm |  |  |  |  |
| 2.1 | Śruba zaślepiająca i kompresyjna |  |  |  |  |
| 2.2 | Wkręt blokujący fi 2,7 mm |  |  |  |  |
| 3. | Płytka tytanowa anatomiczna, kształtowa blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, szeroka i wąska dłoniowa, prawa i lewa, oraz L,T-kształtna i prosta grzbietowa, otwory gwintowane w części nasadowej pod wkręty fi 2,4mm ustawione kątowo, a w części trzonowej 3-4 par oddzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego, otwory gwintowane posiadające gwint na całym obwodzie, a otwory kompresyjne pod wkręty fi 2,7mm dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z jakimi współpracują. |  |  |  |  |
| 4. | Płytka tytanowa do nasady bliższej kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, anatomicznie kształtowana, posiadająca min 9 otworów gwintowanych w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu kątowym pod wkręty fi 3,5mm. W części trzonowej 3-10 par oddzielnych otworów, gwintowanego z gwintem na całym obwodzie i kompresyjnego dającego możliwość dwukierunkowej kompresji. Płytka powinna posiadać min. 9 otworów pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do tymczasowego ustalenia, w tym min. 6 z podcięciami ułatwiającymi szycie. |  |  |  |  |
| 5. | Płytka tytanowa rekonstrukcyjna blokowana, prosta o grubości 2,6mm posiadająca 4-18 otworów gwintowanych z gwintem na całym obwodzie i min. 2 otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Otwory pod wkręty fi 3,5mm. |  |  |  |  |
| 6. | Płytka tytanowa rekonstrukcyjna blokowana prosta o grubości 1,8mm posiadająca 3-10 otworów gwintowanych z gwintem na całym obwodzie i min 2 otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Otwory gwintowane pod wkręty fi 2,4mm, a otwory kompresyjne pod wkręty korowe fi 2,7mm |  |  |  |  |
| 7. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym średnica 3,5mm dł. 14-90mm, łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną, dociskową. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują i każda średnica w innym kolorze dla ułatwienia identyfikacji. |  |  |  |  |
| 8. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym średnica 2,4mm dł. 6-40mm, łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną, dociskową. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują i każda średnica w innym kolorze dla ułatwienia identyfikacji |  |  |  |  |
| 9. | Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym barwione na kolor inny niż wkręty blokowane, średnica 3,5mm dł. 14-85mm. |  |  |  |  |
| 10. | Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, barwione na kolor inny niż wkręty blokowane, średnica 2,7mm dł. 8-40mm. |  |  |  |  |