Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

|  | Composite Graft (Conduity wykrzepiane) |  | Ilość sztuk | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa produktu | podać | - |  |
| 2 | Numer katalogowy produktu lub grupy | podać | - |  |
| 3 | Producent | podać | - |  |
| 4 | Liczba wszczepień na świecie minimum 12 tyś. | podać | 1,5,10 |  |
| 5 | Composite Graft w rozmiarach 19A, 21A, 23A, 25A, 27A | Tak | - |  |
| 6 | Zastawka dwupłatkowa, płatki wykonane lub pokryte materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | Opisać | - |  |
| 7 | Wewnętrzny pierścień wykonany lub pokryty materiałem biokompatybilnym i nietrombogennym | Opisać | - |  |
| 8 | Długość protezy minimum 12 cm | podać | - |  |
| 9 | Proteza wykonana z podwójnie tkanego uszczelnionego weluru | Opisać | - |  |
| 10 | Zewnętrzny kołnierz zastawki wykonany z poliestru ze znacznikami | Opisać | - |  |
| 11 | Termin przydatności do użycia minimum 3 lata | podać | - |  |
| 12 | Kąt otwarcia płatków dla zastawki 25A, min. 850 | podać | 1,5,10 |  |
| 13 | Średnica wszczepu (pierścienia) dla zastawki 25A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 14 | Średnica wewnętrzna dla zastawki 25A [mm] | podać | 1,5,10 |  |
| 15 | Powierzchnia otwarcia dla zastawki 25A (GOA) [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 16 | Efektywna powierzchnia otwarcia dla zastawki 25A (EOA) [cm2] | podać | 1,5,10 |  |
| 17 | Trombogeniczność [%] | podać | 1,5,10 |  |
| 18 | Proteza nie wymagająca dodatkowego uszczelniania | opisać | 1,5,10 |  |
| 19 | Możliwość zamawiania rozmiarów według potrzeb | tak |  |  |

1. Przedstawione dane techniczne należy bezwzględnie potwierdzić odpowiednimi materiałami informacyjnymi (katalogi, foldery w języku polskim).

2. Dołączyć  właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 /Dz. U. nr 107, poz. 679 z dnia 17 czerwca 2010/ oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. (certyfikaty, atesty, wpisy do rejestru wyrobów medycznych itp.).

Ilość punktów –   Wykonawca otrzymuje w zależności od stopnia jakości technicznej danego parametru.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.